Домофонный комплекс

“CYFRAL INTEL”

Технический паспорт

Содержание

| . | Назначение домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” 2.1 Блок вызова “CYFRAL INTEL” 2.2 Коммутатор “CYFRAL КМГ-100И” 2.3 Блок питания “CYFRAL БП-1” 2.4 Абонентские переговорные устройства 2.5 Электромагнитные замки и кнопки открывания двери 2.6 Дополнительные устройства |  |
|  | Функции и технические данные домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” 3.1 Основные функции 3.2 Дополнительные сервисные функции 3.3 Технические данные |  |
|  | Монтаж устройства |  |
|  | Эксплуатация домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” 5.1 Правила пользования домофонным комплексом “CYFRAL INTEL” 5.2 Заводские установки блока вызова “CYFRAL INTEL” 5.3 Изменение параметров и настроек 5.4 Требования безопасности |  |
| 6. | Гарантийные обязательства |  |
|  | Приложение 1. Установочные и габаритные размеры блока вызова “CYFRAL INTEL” |  |
|  | Приложение 2. Установочные и габаритные размеры коммутатора “CYFRAL КМГ-100И” и адаптера телефонной линии “CYFRAL АТЛ-01” |  |
|  | Приложение 3. Установочные и габаритные размеры модуля охраны “CYFRAL МО-01” и модуля речевых сообщений “CYFRAL МРС-01” |  |

- Назначение домофонного комплекса

“CYFRAL INTEL”.

Домофонный комплекс “CYFRAL INTEL” представляет собой многофункциональную многоабонентную домофонную систему, состоящую из функционально-законченных блоков, выполненных на основе однокристальных микроконтроллеров со специальным программным обеспечением. Домофонный комплекс “CYFRAL INTEL” предназначен для работы в подъездах многоквартирных жилых домов и промышленных зданий в качестве замочно-переговорного устройства и системы ограничения доступа, а также для дистанционного открывания двери  с помощью ключей “Touch Memory Cyfral” (DC-2000), “Touch Memory Dallas” (DS-1990). Домофонный комплекс рассчитан на подключение до 400 абонентов.

Блок вызова “CYFRAL INTEL” спроектирован и изготовлен для работы в сложных климатических условиях с диапазоном рабочих температур от –40(С до +45(С. По устойчивости к механическим воздействиям он относится к антивандальной группе исполнения. Конструкция блока вызова обеспечивает электрическую, механическую и пожарную безопасность при эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего технического паспорта.

- Описание домофонного комплекса

“CYFRAL INTEL”.

Домофонный комплекс “CYFRAL INTEL” предполагает интегрированное использование в своем составе устройств различного функционального назначения. В зависимости от наличия тех или иных устройств могут меняться функциональные возможности системы.

В базовый комплект домофонного комплекса входят:

- блок вызова “CYFRAL INTEL”,

- коммутатор “CYFRAL КМГ-100И”,

- блок питания “CYFRAL БП-1”,

- электромагнитный замок “ML CYFRAL/Т”,

- кнопка открывания двери,

- абонентские переговорные устройства.

К базовому комплекту можно добавить дополнительные устройства:

- модуль охраны “CYFRAL МО-01”,

- адаптер телефонной линии “CYFRAL АТЛ-01”,

- модуль речевых сообщений “CYFRAL МРС-01”,

- пульт консьержа “CYFRAL БК-02”,

- адаптер диспетчерской службы “CYFRAL ОДС”.

Это позволит значительно расширить возможности комплекса, а именно: оборудовать пост консьержа, подключаться к объединенной диспетчерской системе связи и ГТС, обеспечить охрану подвала, чердака и т.д. (до 4-х зон), подачу речевых сообщений о правильности набора, отсутствии абонента и т.п.

2.1. Блок вызова “CYFRAL INTEL”.

Блок вызова домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” - это устройство управления и настройки домофона, содержащее однокристальный микроконтроллер Atmel AT89S53.

Блок вызова устанавливается на входную дверь. Он предназначен для ввода номеров квартир, кодов открывания двери, осуществления громкоговорящей дуплексной связи между посетителем и абонентом, отображения информации на индикаторе и управления электромагнитным замком. На лицевой стороне блока вызова установлен индикатор, клавиатура с подсветкой и луза для считывания ключей.

Установочные и габаритные размеры блока вызова приведены в приложении 1.

2.2. Коммутатор “CYFRAL КМГ-100И”.

Коммутатор – это устройство, осуществляющее соединение блока вызова с вызываемым абонентским устройством.

При наличии коммутаторов “CYFRAL КМГ-100И” (до 4-х шт.) домофонный комплекс “CYFRAL INTEL” может работать с координатно-матричной системой связи, обслуживая до 400 абонентов. Без использования коммутатора домофонный комплекс работает с двухпроводной системой связи, обслуживая до 255 абонентов.

Установочные и габаритные размеры коммутатора приведены в приложении 2.

2.3. Блок питания “CYFRAL БП-1”

В домофонном комплексе используется блок питания “CYFRAL БП-1” с двумя независимыми выходными напряжениями =18В/0,3А для питания домофона, коммутаторов и дополнительных устройств и ~12В/0,8А для питания электромагнитного замка. Каждая обмотка защищена калиброванным предохранителем.

2.4. Абонентские переговорные устройства

В качестве абонентских переговорных устройств (ТАП – трубок абонентских переговорных) могут использоваться следующие модели.

1) При матричной системе связи:

- ТАП “CYFRAL KЛ”;

- ТАП “CYFRAL KМ”;

2) При двухпроводной системе связи:

- ТАП “CYFRAL РЛ”;

- ТАП “CYFRAL РМ”.

Возможно использование ТАП – аналогов, выпускаемых другими производителями, о совместимости которых с домофонным комплексом необходимо уточнить у завода-изготовителя.

2.5. Электромагнитные замки и кнопки открывания двери

Рекомендуется использовать домофонный комплекс “CYFRAL INTEL” с электромагнитным замком  “ML CYFRAL/Т”.  Завод-изготовитель не рекомендует использовать в системе домофонного комплекса электромеханические замки на подъездных дверях.

Для открывания двери изнутри используется кнопка открывания двери. Под маркой “CYFRAL” производятся две модификации – кнопки “КОД” и “КОД СП” - с подсветкой.

2.6. Дополнительные устройства для домофонного комплекса “CYFRAL INTEL”

К домофонному комплексу “CYFRAL INTEL” выпускаются дополнительные устройства:

2.6.1. Блок консьержа “CYFRAL БК-02” выполняет все опции коммутации связи и контроля доступа, включая и вызов консьержа абонентами.

2.6.2. Модуль охраны “CYFRAL МО-01” обеспечивает охрану до 4-х зон (подвал, чердак и т.д.). Установочные и габаритные размеры модуля охраны приведены в приложении 3.

2.6.3. Адаптер телефонной линии “CYFRAL АТЛ-01” обеспечивает подключение к ГТС и вызов милиции, пожарных и т.д. Установочные и габаритные размеры адаптера телефонной линии приведены в приложении 2.

2.6.4. Модуль речевых сообщений “CYFRAL МРС-01” обеспечивает речевые сообщения о правильности набора, исправности системы и т. д. Установочные и габаритные размеры модуля речевых сообщений приведены в приложении 3.

2.6.5. Адаптер диспетчерской службы “CYFRAL ОДС” предназначен для сопряжения домофонов с автоматизированными системами диспетчерской связи трёх наиболее распространенных типов АСУД-248, АСТК-64М, СТК-ПЛАНЕТА или их аналогов.

2.6.6. Программатор ПЗУ “CYFRAL ПР-1” позволяет переносить переменные данные памяти (цифровые ключи “Touch Memory ”, индивидуальные коды и т.д.) в другое ПЗУ.

3. Функции и технические данные домофонного комплекса “CYFRAL INTEL”

3.1. Основные функции домофонного комплекса

“CYFRAL INTEL”.

- Подача звукового сигнала вызова абоненту (4 варианта).

- Осуществление двухсторонней дуплексной связи абонента с посетителем.

- Световая индикация работы на трехразрядном индикаторе.

- Дистанционное открывание двери абонентом.

- Открывание двери общим кодом.

- Открывание двери индивидуальным кодом.

- Открывание двери с помощью ключей  “Touch Memory Cyfral” (DC-2000), “Touch Memory Dallas” (DS-1990).

- Звуковое подтверждение открывания дверного электромагнитного замка

3.2. Дополнительные функции домофонного комплекса

“CYFRAL INTEL”

- Индикация набираемого номера на светодиодном индикаторе.

- Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту.

- Звуковая сигнализация положений двери (открыта, закрыта).

- Индикация номера квартиры при открываниии ключом “Touch Memory Cyfral” (DC-2000), “Touch Memory Dallas” (DS-1990).

- Звуковое подтверждение открывания дверного электромагнитного замка.

- Звуковое подтверждение нажатия кнопок клавиатуры на блоке вызова.

- Звуковое подтверждение в переговорном устройстве абонента при использовании его личных ключей, или наборе его индивидуального кода.

- Возможность блокировки подачи звукового сигнала вызова к отдельным абонентам (отключение абонента).

- Возможность установки видеокамеры для трансляции видеосигнала абоненту.

- Десять тысяч вариантов таблиц индивидуальных кодов для абонентов, по 400 кодов в каждой.

- Изменение любого индивидуального кода внутри действующей таблицы.

- Наличие даты изготовления изделия в энергозависимой памяти.

- Предусмотрена возможность тестирования линии связи на обрыв и короткое замыкание.

- Возможность резервного копирования переменных данных через считыватель ключей в ключ DS1996L и последующего восстановления переменных данных из ключа DS1996L.

- Предусмотрена возможность смены микросхемы памяти с записанными в неё переменными данными (цифровые ключи, индивидуальные коды, настройки домофона и т.д.).

При подключении дополнительных устройств к системе домофона появляются следующие функции:

- Охрана подвала, чердака и т.п. (до 4-х зон) от несанкционированного доступа.

- Возможность подключиться к объединенной диспетчерской системе (ОДС).

- Подключение к городской телефонной сети (ГТС) и возможность вызова милиции, пожарных, скорой помощи  и т.п. с клавиатуры блока вызова.

- Речевые комментарии действий посетителя, сообщения о неисправностях системы и т.д.

- Возможность связи абонента с консьержем.

3.3. Технические данные.

| Напряжение питания системы, В | ~220+10% |
| --- | --- |
| Ток нагрузки цепи “=18В” блока питания, А, не более | 0,3 |
| Ток нагрузки цепи “~12В” блока питания, А, не более | 0,8 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 |
| Максимальное количество подключаемых абонентов: при матричной системе связи при двухпроводной системе связи возможна одновременная работа матричной и двухпроводной систем связи | до 400 до 255 |
| Максимальный номер абонента | 9999 |
| Количество ключей “Touch Memory Cyfral” (DS-2000), “Touch Memory Dallas” (DS-1990) | 1530 |
| Количество таблиц индивидуальных кодов | 10000 |
| Количество цифр в индивидуальном коде | 2…4 |
| Количество цифр общего кода | 4 |
| Количество звуковых сигналов вызова абонента | 4 |
| Длительность сигнала на выходе “LOCK”, с | 1…8 |
| Дискретность изменения длительности сигнала на выходе “LOCK”, с | 1 |
| Время ожидания нажатия кнопки с клавиатуры, с, не более | 3 |
| Время подачи сигнала вызова абоненту, с | 60+3 |
| Время переговоров посетителя с абонентом, с | 60+5 |
| Время удержания электромагнитного замка в открытом состоянии, с | Определяется контроллером электрозамка |
| Тип выхода “LOCK” | “открытый сток” |
| Напряжение на выходе “LOCK”, В, не более | 27 |
| Ток коммутации выхода “LOCK”, А, не более | 0,04 |
| Выходное сопротивление выхода “LOCK”,кОм, не менее | 100 |
| Сопротивление линии связи, распознаваемое, как сопротивление короткого замыкания, Ом, не более | 20 |
| Сопротивление линии связи с ТАП, Ом, не более | 30 |
| Размеры блока вызова, мм, не более | 260х134х51 |
| Масса блока вызова, кг, не более | 1,3 |
| Размеры коммутатора, мм, не более | 178х90х43 |
| Масса коммутатора, кг, не более | 0,18 |
| Размеры блока питания, мм, не более | 160х90х65 |
| Масса блока питания, кг, не более | 0,950 |
| Диапазон рабочих температур для блока вызова для коммутатора и дополнительных блоков | -40…+45(С 0…+45(С |
| Максимальная влажность при температуре +25(С | 98% |

4. Монтаж устройства

4.1 Блок вызова устанавливается на наружный лист неподвижной створки металлической двери подъезда на высоте 1400-1600 мм. Крепление должно препятствовать несанкционированному демонтажу блока.

4.2 Коммутатор устанавливается внутри слаботочной секции этажного распределительного щитка 1-го или 2-го этажа. Допустима установка в помещении электрощитовой подъезда. Сопротивление линии связи и питания между коммутатором и блоком вызова не должно превышать 1 Ом. Невыполнение этого требования приводит к появлению фона переменного тока при разговоре с абонентом и неустойчивой работе изделия.

Если используется несколько коммутаторов, то необходимо их вскрыть и установить перемычки на соответствующее количество квартир.

4.3 Блок питания устанавливается в непосредственной близости от коммутатора. Для блока питания должна быть предусмотрена отдельная розетка с заземляющим контактом.

4.4 Электромагнитный замок устанавливается в верхней части входной двери подъезда. Электропроводка замка должна быть защищена в местах прохождения по открытым частям двери подъезда. Сопротивление проводки должно быть не более 1Ом.

4.5 Абонентские (квартирные) переговорные устройства устанавли-ваются внутри квартиры в непосредственной близости от слаботочного ввода на высоте, как правило, 1200-1500 мм от пола. Рекомендуемый провод для подключения – телефонный кабель ТРП. Сопротивление проводки до абонентского устройства не должно превышать 30 Ом.

4.6  Модуль охраны устанавливается в помещении электрощитовой. Требования по сопротивлению проводки – аналогично п.4.5. Сопротивление проводки до датчиков охраны не должно превышать

30 Ом.

4.7 Модуль речевых сообщений устанавливается в помещении электрощитовой. Требования по сопротивлению проводки – аналогично п.4.5.

4.8 Блок консьержа устанавливается внутри помещения консьержа. Положение работы - горизонтальное, на высоте 700-1300 мм от пола (на столе или на полке). Требования по сопротивлению проводки – аналогично п.4.5.

4.9 Адаптер диспетчерской службы  устанавливается в помещении электрощитовой. Требования по сопротивлению проводки – аналогично п.4.5.

4.10 Адаптер телефонной линии  устанавливается в помещении электрощитовой. Требования по сопротивлению проводки – аналогично п.4.5.

4.11 Монтаж домофонного комплекса осуществляется в соответствии со схемой подключения устройств домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” (приложение 4). Все устройства подключаются параллельно на 4-х проводную линию, содержащую:

- общий провод (,

- провод питания “+U”,

- провод аналогового сигнала линии “LN”,

- провод линии управления “LU”.

Блоки должны иметь радиальное подключение относительно блока питания. Коммутаторы подключаются через блок вызова. Остальные модули не должны вносить ток в общий провод, соединяющий блок вызова и коммутаторы.

Неверное подключение приводит к выходу изделия из строя.

4.12 Коммутатор имеет 10 линий “десятков” и 10 “единиц”. Для подключения абонентских переговорных устройств к коммутатору служит 20-ти контактная клеммная колодка. Подключение переговорных устройств производится по разрядам десятков и единиц в номере абонента, разряд сотен – отбрасывается. Особо внимательно следует относиться  к правильности подключения полярности абонентских переговорных устройств. Плюс следует подключать к шине десятков, минус – к шине единиц.

При обслуживании домофонным комплексом более чем 100 абонентов необходимо устанавливать несколько коммутаторов, каждый из которых дает возможность подключить до 100 абонентов. Максимально можно подключить до 4-х коммутаторов, при этом в коммутаторах необходимо установить перемычки адреса в соответствующее положение:

| № коммутатора | Адрес абонента | Положение перемычек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1…100 | 1…100 |
| 2 | 101…200 | 101…200 |
| 3 | 201…300 | 201…300 |
| 4 | 301…400 | 301…400 |

Ошибка приводит к неправильной адресации абонентов и сбоям в работе.

Внимание! Подключение электрозамка не производить, не убедившись, что вторичная обмотка трансформатора питания (12В защищена предохранителем 1А.

Внимание! Предприятие-изготовитель требует обязательной установки кнопки аварийного выхода “КАВ” (принудительной разблокировки электромагнитного замка). Кнопка должна обеспечивать ток не менее 2-х А через нормально закрытые контакты при напряжении 12 В.

Рекомендуется при проведении пуско-наладочных работ, а также при поиске неисправностей в координатно-матричной линии связи, использовать стрелочный мультиметр (тестер) с питанием не ниже 3В. Цифровые измерительные приборы для этих целей непригодны.

5. Эксплуатация домофонного комплекса

“CYFRAL INTEL”.

5.1. Правила пользования домофонным комплексом

“CYFRAL INTEL”.

5.1.1 Вызов абонента посетителем

Посетитель набирает номер абонента, через 3с после последнего нажатия кнопки на блоке вызова производятся следующие проверки.

- На допустимый номер абонента. Номер абонента является допустимым, если он попадает в список обслуживания.

- Включен или выключен абонент из списка обслуживания.

Если номер абонента является недопустимым, то на индикатор будет выдано сообщение "Err", сопровождаемое звуковым сигналом ошибочных действий. При наличии в системе модуля речевых сообщений (МРС) в динамике блока вызова будет воспроизведено голосовое сообщение "НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР".

Если номер абонента попадает в список обслуживания, но выключен из списка обслуживания, то на индикатор будет выдано сообщение "OFF". При наличии в системе МРС в динамике блока вызова будет воспроизведено голосовое сообщение "АБОНЕНТ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ".

Если номер абонента попадает в список обслуживания и является включенным в список обслуживания, то производится подключение абонента к линии связи.

Информация о вызываемом абоненте берется по трем цифрам, которые введены последними. Если при наборе номера вызываемого абонента были введены цифры “566056”, то вызываться будет абонент с номером “056”.

После установления соединения формируется звуковой сигнал вызова в абонентское устройство (АУ) и в динамик блока вызова в зависимости от положения трубки у абонента и состояния линии связи.

1. Трубка лежит на подставке. Звуковой сигнал формируется периодически каждые 3 секунды в течение 40 с, По истечении 40 с, производится отключение абонента от линии связи и проверка наличия в системе модуля речевых сообщений. При наличии в системе МРС, в динамике блока вызова воспроизводится голосовое сообщение "ЖДИТЕ ОТВЕТА". По окончании голосового сообщения абонентское устройство подключается к линии связи.

Блок вызова продолжает формировать вызывной сигнал в АУ с теми же временными параметрами и в зависимости от положения трубки. По истечении 20с АУ отключается от линии связи. Индикатор очищается. При наличии в системе МРС в динамике блока вызова воспроизводится голосовое сообщение "НЕТ ОТВЕТА".

Если в процессе вызова абонент снимет трубку, то блок вызова перейдет в режим дуплексной громкоговорящей связи. На индикаторе отобразится сообщение "SAY".

2. Трубка снята с подставки. Звуковой сигнал формируется периодически каждые 1,5 секунды в течении 40 с. Абонент должен положить трубку на подставку и дождаться прохождения и окончания хотя бы одного вызывного сигнала, после чего снять трубку. Блок вызова перейдет в режим дуплексной громкоговорящей связи. На индикаторе отобразится сообщение "SAY".

3. На линии обрыв. Соединение удерживается в течении 3с и ждет появления на линии состояния "ТРУБКА ЛЕЖИТ" или "ТРУБКА СНЯТА". По истечении 3с индикатор очищается. При наличии в системе МРС, в динамике блока вызова воспроизводится голосовое сообщение "ЛИНИЯ НЕИСПРАВНА".

4.  На линии короткое замыкание.

Если после ввода номера абонента и контроля его на корректность, на линии будет обнаружено короткое замыкание между блоком вызова и коммутатором, то будет сформирован звуковой сигнал ошибки, а на индикатор будет выдано сообщение "Loo", которое будет отображаться в течение 2с. или до первого нажатия цифровой кнопки.

Если короткое замыкание будет обнаружено после коммутатора, то будут выполнены следующие действия:

  - формирование звукового сигнала ошибки;

  - выдача текстового сообщения "L-o" на индикатор, которое будет отображаться в течение 2с. или до первого нажатия цифровой кнопки;

Отключение абонента от линии связи производится по истечении времени 60с или с момента укладки абонентом трубки на подставку.

Дистанционное открывание двери абонентом производится при нажатии и отпускании кнопки АУ “ДВЕРЬ”. После отпускания кнопки “ДВЕРЬ”, связь между абонентом и посетителем возобновляется. Время удержания кнопки “ДВЕРЬ” нажатой не менее 0,5с. На индикатор выводится сообщение "Oрn" и по истечении времени открывания заменяется на сообщение "SAY", если к этому времени не закончилось время в режиме "Разговор" или абонент не уложил трубку на подставку.

При наличии в системе МРС, в динамике блока вызова воспроизводится голосовое сообщение "ДВЕРЬ ОТКРЫТА.  ПОЖАЛУЙСТА, ВХОДИТЕ". По истечении времени открывания двери проверяется состояние датчика положения двери. Если датчик разомкнут, дверь открыта, то происходит переход в режим сигнализации открытой двери, повтор мелодичного звукового сигнала каждые 3с в течении 30с.

5.1.2 Открывание двери электронным ключом.

Приложите ключ к считывателю, расположенному на лицевой панели блока вызова. Блок вызова выполняет считывание ключа и поиск в памяти.

Если ключ не найден, то формируется звуковой сигнал ошибки. При наличии в системе модуля речевых сообщений, в динамике блока вызова воспроизводится голосовое сообщение "КЛЮЧ  НЕ  НАЙДЕН".

Если ключ найден, то выполняется открывание двери. На индикаторе отображается сообщение "Opn" до тех пор пока по линии "LOCK" формируется сигнал открывания двери. В динамике блока вызова воспроизводится звуковой сигнал открывания двери. При наличии в системе модуля речевых сообщений, в динамике блока вызова воспроизводится голосовое сообщение "ДВЕРЬ ОТКРЫТА. ПОЖАЛУЙСТА, ВХОДИТЕ".

Если ключ найден и зарегистрирован на определенный номер абонента и для данного абонента включено оповещение при открывании двери ключом, то в абонентском устройстве будет сформирован однократный звуковой сигнал открывания двери. Звуковой сигнал оповещения подается в абонентское устройство после окончания голосового сообщения "ДВЕРЬ ОТКРЫТА. ПОЖАЛУЙСТА, ВХОДИТЕ" или сразу же после окончания звукового сигнала открывания двери в динамике блока вызова, если в системе отсутствует МРС.

5.1.3 Открывание двери общим кодом производится в следующей последовательности:

- нажмите кнопку “В”, на индикаторе отображается сообщение "Cod";

- введите 4 цифры общего кода (общий код всегда содержит 4 цифры);

После ввода 4-ой цифры автоматически проверяется код.

Если код совпал, и пользование общим кодом включено, то выполняется открывание двери.

Если код не совпал, то на индикатор выдается сообщение "Err" и формируется звуковой сигнал ошибочных действий.

Если пользование общим кодом выключено, то после ввода 4-ой цифры на индикатор будет выдано сообщение "OFF".

Сообщение "OFF" или "Err", отображается в течении 3с, после чего индикатор очищается. Нажатие кнопки “ВВОД”, приводит к очистке индикатора;

5.1.4 Открывание двери индивидуальным кодом  производится в следующей последовательности:

- введите номер абонента, нажмите кнопку “В”, на индикаторе отобразится сообщение "Cod";

- введите 2…4 цифры кода, закрепленных за данным абонентом.

После ввода 4-ой цифры проверяется код. Нажатие кнопки “В” не требуется. Код может содержать 2 или 3 цифры, тогда для завершения ввода кода требуется нажать кнопку “В”.

Если код совпал, и режим индивидуальных кодов включен, то выполняется открывание двери.

Если код не совпал, а режим индивидуальных кодов включен, то на индикатор выдается сообщение "Err" и формируется звуковой сигнал ошибочных действий.

Если пользование индивидуальными кодами выключено, то по завершению ввода кода на индикатор будет выдано сообщение "OFF".

Сообщение "OFF" или "Err", отображается в течении 3с, после чего индикатор очищается. Нажатие кнопки “ВВОД” приводит к очистке индикатора.

5.1.5 Защита от подбора кода

Блок вызова имеет защиту от подбора:

  - электронного ключа;

  - общего или индивидуального кода;

  - кода доступа в режим изменения параметров и настроек.

Защита от подбора начнет работать в следующих случаях:

- 5 неправильных попыток ввода общего, индивидуального кода или кода доступа в режим изменения параметров и настроек;

- ввода ключа, не зарегистрированного в памяти блока вызова;

При срабатывании защиты от подбора будут выполнены следующие действия:

  - блок вызова блокирует клавиатуру на 60 с, нажатие любых кнопок в течение времени блокировки ни к чему не приводит, звуковое подтверждение нажатия отсутствует, индикация нажатой кнопки не производится;

  - в течение времени блокировки на индикаторе отображается сообщение "ALr";

  - в динамике блока вызова в течение 60с формируется непрерывный специальный звуковой сигнал тревоги.

Снятие блокировки блока вызова производится по истечении времени блокировки, равным 60с. Нажатие кнопки "СБРОС" на отсчет времени тревоги не влияет.

При правильном вводе общего или индивидуального кода, кода доступа в режим изменения параметров и настроек или ключа, зарегистрированного в памяти блока вызова, производится сброс счетчика попыток подбора кода.

5.1.6 Вызов телефонных служб 01, 02, 03, 04 при наличии в системе адаптера телефонной линии. Для вызова телефонных служб требуется набрать 01 … 04 и нажать кнопку “В”.

При отсутствии адаптера телефонной линии вызов переадресуется абоненту в зависимости от алгоритма вызова абонента.

Для вызова абонентов с номерами 1…4 при наличии адаптера телефонной линии требуется набирать либо одну цифру 1…4, либо с двумя незначащими нулями 001 … 004.

Неправильные действия пользователя сопровождаются на индикаторе сообщением об ошибке "Err" и звуковым сигналом ошибочных действий.

5.1.7 Оповещение о проникновении в любую из 4-х зон охраны.

Модуль охраны имеет четыре зоны охраны. При получении сигнала тревоги от модуля охраны блок вызова блокирует клавиатуру и ждет окончания оповещения абонентов, записанных в модуль охраны (функция 4 списка 2). На индикаторе отображается сообщение "End".

Каждая из 4-х зон охраны может быть программно включена или выключена с блока вызова через функцию 5 списка 2 или ключами “TOUCH MEMORY”, записанными в режиме изменения параметров и настроек через функцию 2 списка 2.

Если зона охраны включена, то модуль охраны при размыкании шлейфа данной зоны будет производить оповещение согласно списка абонентов, подлежащих оповещению в случае тревоги.

Если зона охраны выключена, то модуль охраны при размыкании шлейфа данной зоны не оповещает абонентов.

Модуль охраны имеет список оповещения из восьми абонентов, которые будут оповещаться в случае тревоги. Любая из строк списка может быть выключена из оповещения через функцию 4 списка 2.

Подача сигнала тревоги абонентам из списка оповещения, производится если:

- зафиксирован разрыв хотя бы одного охранного шлейфа;

- отсутствие опроса со стороны блока вызова  в течение более 15с, тем самым производится охрана блока вызова;

Модуль охраны проводит оповещение в следующем порядке:

- оповещение начинается с первой строки списка оповещения абонентов;

- проверяет включена строка списка оповещения или выключена, если строка списка оповещения выключена, то она пропускается, если строка списка оповещения включена, то из нее читается информация о номере абонента, который подлежит оповещению;

- абонент подключается к линии связи;

- формируется сигнал тревоги непрерывно в течение 10с;

- по окончании сигнала тревоги, проверяется состояние трубки абонента и записывается в память;

- проверяется следующая строка списка оповещения и т.д. до конца списка оповещения;

- выполняет повторное оповещение абонентов, согласно списка оповещения, но дополнительно проверяется информация о состоянии трубки абонента на момент окончания сигнала тревоги. Если трубка лежит, то производится повторная подача сигнала тревоги. Если трубка снята, то подача сигнала тревоги не производится.

Блок вызова отображает состояние зон охраны. Если соответствующая зона охраны включена\выключена, то на индикаторе соответствующий сегмент горит\погашен. Соответствие номера зоны охраны сегментам на индикаторе приведено в таблице.

| Номер зоны охраны | Разряд индикатора | Сегмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Левый | D |
| 2 | Левый | A |
| 3 | Средний | D |
| 4 | Средний | A |
| Блок вызова | Правый | D |

5.2 Заводские установки блока вызова “CYFRAL INTEL”

При продаже устройство имеет следующие заводские установки

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код доступа в режим изменения параметров и настроек | 123456 |
| 2 | Общий код | 1234 |
| 3 | Номер таблицы индивидуальных кодов | 0000 |
| 4 | Номер первого абонента | 1 |
| 5 | Количество абонентов, подлежащих обслуживанию | 100 |
| 6 | Время открывания электрозамка | 1 |
| 7 | Режим пользования общим кодом | ВКЛ |
| 8 | Режим пользования индивидуальными кодами | ВКЛ |
| 9 | Абоненты ВКЛ\ВЫКЛ в список обслуживания | ВКЛ |
| 10 | Вызывной сигнал абонента | звуковой сигнал №2 |
| 11 | Оповещение абонента при открывании двери индивидуальным кодом или ключом | ВКЛ |

Внимание!

## Изготовитель рекомендует при установке программных параметров блока вызова домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” заменить заводские пароли  на свои собственные. При утере какого-либо из паролей дальнейшее изменение параметров устройства становится невозможным. Восстановить доступ к режиму программирования возможно только на предприятии-изготовителе или в сервисном центре.

# 5.3 Изменение параметров и настроек

- Изменение параметров и настроек производится в режиме изменения пользовательских установок. Вход в режим изменения параметров и настроек производится в следующей последовательности:

- нажмите кнопку “С”;

- введите число “0000”;

- нажмите кнопку “В”, на индикаторе отобразится сообщение "Cod";

- введите 6 цифр кода доступа в режим изменения параметров и настроек;

- нажмите кнопку “В”. Если код введен верно, то на индикаторе отобразится сообщение "F0", если нет, то индикатор очистится.

- Выход из режима изменения параметров и настроек произойдет по истечении 15…20с после последнего нажатия кнопки.

- Режим программирования содержит порядка 30 функций или 4 списка по 9 функций. Переключение между списками функций осуществляется кнопкой “9”. При нажатии происходит смена информации в следующей последовательности "F0", "F1", "F2". Выберите требуемый список функций для работы и введите номер функции. Функция "0" в любом списке – это выход из режима изменения параметров и настроек.

В таблицах 1-3 приведено назначение функций.

Функции режима изменения параметров и настроек.

Таблица 1

| Список 0. На индикаторе сообщение "F0 " |
| --- |
| 0 | выход из режима изменения параметров |
| 1 | изменение кода доступа в режим изменения параметров и настроек |
| 2 | общий код: ВКЛ\ВЫКЛ режима общего кода; изменение общего кода; |
| 3 | индивидуальный код: просмотр номера кодовой таблицы; ВКЛ\ВЫКЛ режима индивидуального кода; изменение индивидуальных кодов по номеру абонента; |
| 4 | выключение абонента из списка обслуживания |
| 5 | включение абонента в список обслуживания |
| 6 | просмотр состояния абонентских установок по номеру абонента: ВКЛ\ВЫКЛ в список обслуживания и отображение состояния линии; тип абонентского устройства, трубка типа ТКП или с декодером вызова; номер вызывного сигнала; ВКЛ\ВЫКЛ оповещения абонента при открывании двери кодом или ключом; |
| 7 | ввод номера 1-го абонента и количества абонентов |
| 8 | изменение времени открывания двери |
| 9 | переключение списка функций |

Таблица 2

| Список 1. На индикаторе сообщение "F1 " |
| --- |
| 0 | выход из режима изменения параметров |
| 1 | резерв |
| 2 | резерв |
| 3 | номер кодовой таблицы |
| 4 | номер вызывного сигнала абонента, индивидуально по номеру абонента |
| 5 | резерв |
| 6 | тип трубки, индивидуально по номеру абонента |
| 7 | запись ключей по номеру абонента ВКЛ\ВЫКЛ оповещения по номеру абонента при открывании двери индивидуальным кодом или ключом запись ключей по номеру абонента |
| 8 | запись ключей с отображением номера ключа; - просмотр номера ключа; - просмотр номера абонента, если он записан на введенный ключ; - запись номера абонента по номеру ключа; |
| 9 | переключение списка функций |

Таблица 3

| Список 2. На индикаторе сообщение "F2 " |
| --- |
| 0 | выход из режима изменения параметров |
| 1 | опрос модуля речевых сообщений МРС-01 по номеру сообщения |
| 2 | запись ключей TOUCH MEMORY по зонам охраны для снятия или постановки на охрану соответствующей зоны. |
| 3 | запись телефонного номера в адаптер телефонной линии по номеру ячейки |
| 4 | запись в модуль охраны МО-01 номеров абонентов и типа трубки для оповещения в случае нарушения зон охраны |
| 5 | Включение\ выключение зон охраны модуля охраны. |
| 6 | просмотр номеров абонентов и типа трубки, хранящихся в МО-01 |
| 7 | запись содержимого РПЗУ блока вызова в DS1996L |
| 8 | чтение содержимого 1996L и запись в РПЗУ блока вызова |
| 9 | переключение списка функций |

### СПИСОК 0. На индикаторе отображается "F0".

# Функция 0 – выход из режима изменения параметров и настроек.

Введите цифру “0” и нажмите кнопку “В”. Блок вызова выйдет из режима изменения параметров и настроек и перейдет в обычный режим. На индикаторе должен светиться сегмент "Н" в правом крайнем разряде.

Функция 1 – изменение кода доступа в режим изменения параметров и настроек.

Введите цифру “1” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "Cd1". Введите 6 цифр нового кода доступа и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "YES", что свидетельствует о записи введенного кода доступа в память блока вызова. Данное сообщение на индикаторе отображается в течении 3с, после чего на индикаторе отобразится сообщение "Cd1". Можно повторить ввод нового кода доступа в режим изменения параметров и настроек или нажатием кнопки “В” выйти из функции. При выходе из функции на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Если было введено больше или меньше 6 цифр, то на индикаторе отобразится сообщение "Err", данное сообщение на индикаторе отображается в течении 3с, после чего на индикаторе отобразится сообщение "Cd1". Требуется повторить ввод кода доступа по новому и правильно. Либо нажать кнопку “В”, произойдет выход из функции 1 и на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Функция 2 – общий код. Включение\выключение пользования общим кодом, изменение общего кода.

Введите цифру “2” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "Cd2". Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "on " или "oFF" в зависимости от того включено ("on") или выключено ("oFF") пользование общим кодом. Для изменения состояния пользования общим кодом на противоположное нажмите кнопку “0”. При этом сообщение "on " сменится сообщением "oFF", при следующем нажатии кнопки “0” произойдет аналогичная смена сообщения на противоположное. Выберите требуемое состояние пользования общим кодом. Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "Cod". Введите 4 цифры общего кода и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "YES", что свидетельствует о записи общего кода в память блока вызова. Данное сообщение на индикаторе отображается в течении 3с, после чего на индикаторе отобразится сообщение "Cod". Можно повторить ввод нового общего кода или нажатием кнопки “В” выйти из функции. При выходе из функции на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Если было введено больше или меньше 4 цифр, то на индикаторе отобразится сообщение "Err", данное сообщение на индикаторе отображается в течении 3с, после чего на индикаторе отобразится сообщение "Cod". Требуется повторить ввод общего кода, введя 4 цифры, либо нажать кнопку “В”, тогда произойдет выход из функции 2 и на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Функция 3 – индивидуальные коды. Включение\выключение пользования индивидуальными кодами, просмотр номера кодовой таблицы, ввод индивидуального кода по номеру абонента.

Введите цифру “3” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "Cd3".

Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "on " или "oFF" в зависимости от того включено ("on") или выключено ("oFF") пользование индивидуальными кодами. Для изменения состояния пользования индивидуальными кодами на противоположное нажмите кнопку “0”. При этом сообщение "on " сменится сообщением "oFF", при следующем нажатии кнопки “0” произойдет аналогичная смена сообщения на противоположное. Выберите требуемое состояние пользования индивидуальными кодами.

Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится номер кодовой таблицы.

Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение"AU-". Введите номер абонента, который желает сменить индивидуальный код.

Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "Cod". Введите 2, 3 или 4 цифры индивидуального кода.

Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "YES", что свидетельствует о записи индивидуального кода в память блока вызова. По истечении 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента, на индикаторе отобразится сообщение "AU-". При необходимости введите номер абонента и индивидуальный код для этого абонента. Для выхода из функции нажмите кнопку “В”. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Если было введено больше 4 или меньше 2 цифр, то на индикаторе отобразится сообщение "Err", сопровождаемое звуковым сигналом ошибочных действий. По истечении 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента, на индикаторе отобразится сообщение "AU-". Требуется повторить ввод номера абонента и индивидуального кода, введя 2, 3 или 4 цифры. Для выхода из функции нажмите кнопку “В”. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Функция 4\5 – выключить\включить абонента из списка обслуживания.

Введите цифру “4(5)” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "OFF"("on "). Введите номер абонента, которого требуется исключить из списка обслуживания. Нажмите кнопку “В”. Если введенный номер абонента является допустимым, то на индикаторе отобразится сообщение "OFF"("on"), что свидетельствует о выполнении выбранной функции.

Если введенный номер абонента является недопустимым, то на индикаторе отобразится сообщение "Err", сопровождаемое звуковым сигналом ошибочных действий. Сообщения "Err" отображаются в течении 3с. По истечении 3с или при нажатии кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента, на индикаторе отобразится сообщение "OFF"("on"). Можно вводить номер следующего абонента, которого требуется включить или исключить из списка обслуживания.

Для выхода из функции нажмите кнопку “В” в режиме ввода номера абонента, без нажатия цифровых кнопок. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Номер абонента является допустимым, если он равен или больше номера первого абонента и равен или меньше номера последнего абонента.

Функция 6 – просмотр состояния абонентских установок по номеру абонента.

В данной функции последовательно просматриваются следующие абонентские настройки.

- ВКЛ\ВЫКЛ в список обслуживания и отображение состояния линии;

- тип абонентского устройства, трубка координатного типа или с декодером вызова;

- номер вызывного сигнала;

- ВКЛ\ВЫКЛ оповещения абонента при открывании двери кодом или ключом

Введите цифру “6” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Введите номер абонента, информацию о котором желаете просмотреть. Нажмите кнопку “В”.

Если введенный номер абонента является недопустимым, то на индикаторе отобразится сообщение "Err".

Если введенный номер абонента является допустимым, то на индикаторе отобразится сообщение "OFF"/"on",  свидетельствующее о нахождении абонента в списке обслуживания или об его исключении из списка обслуживания. Одновременно происходит подключение абонента к линии связи, без выдачи ему вызывного сигнала и включения микрофона и динамика в блоке вызова. Результат анализа состояния трубки выдается на индикатор в правом крайнем разряде.

В таблице 4 приведено соответствие состояния линии и индикации в правом разряде индикатора.

Таблица 4

| Состояние линии | Информация на индикаторе в правом разряде |
| --- | --- |
| Короткое замыкание, R(L)=0…20Ом | символ "0" |
| Трубка лежит | сегмент "D" |
| Трубка снята | сегмент "G" |
| Обрыв | сегмент "A" |

Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим отображения типа абонентского устройства. На индикаторе отобразится сообщение "tr0" или "tr1".0 – трубка типа “CYFRAL КМ (КЛ)”, 1 – трубка типа “CYFRAL РМ (РЛ)”.

Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим отображения номера  вызывного сигнала абонента. На индикаторе отобразится сообщение "SnX", где X – номер вызывного сигнала от 0 до 3.

Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим отображения, включена или выключена  функция оповещения абонента при открывании двери одним из кодов или ключом.

Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода нового номера абонента и на индикаторе отобразится сообщение

"AU-". Для выхода из функции требуется два раза подряд нажать кнопку “В”, когда на индикаторе отображается сообщение "AU-". Блок вызова выйдет из функции и на индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

Функция 7 – ввод номера 1-го абонента и количества абонентов.

Введите цифру “7” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "1AU". Введите номер 1-го абонента в диапазоне 1…999 и нажмите кнопку “В”. При правильно введенном номере 1-го абонента на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода количества абонентов, подлежащих обслуживанию. На индикаторе отобразится сообщение  "nAU". Требуется ввести количество абонентов.

При вводе в качестве номера 1-го абонента значения, равного 0, будет выдано сообщение об ошибке "Err" и сформирован звуковой сигнал ошибочных действий. Через 3с или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера 1-го АУ, на индикаторе отобразится сообщение "1AU". Повторите правильно ввод номера 1-го абонента.

После правильного ввода номера 1-го абонента, введите количество абонентов в диапазоне 1…400 и нажмите кнопку “В”. При правильно введенном количестве абонентов на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера функции. На индикаторе отобразится сообщение "F0 ".

При вводе количества абонентов, равным 0 или более 400, на индикатор будет выдано сообщение об ошибке "Err", сопровождаемое звуковым сигналом ошибочных действий. Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода количества абонентов, на индикаторе отобразится сообщение "nAU". Повторите правильно ввод количества абонентов.

Функция 8 – изменение времени открывания двери.

Введите цифру “8” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе  отобразится  сообщение "t--". Введите время открывания двери в диапазоне 1…15 с. и нажмите кнопку “В”. Время открывания двери это время, в течение которого на линии управления замком "LOCK" формируется сигнал низкого уровня.

При правильно введенном времени открывания на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с. или по нажатию кнопки “В”, блок вызова перейдет в режим ввода времени открывания, на индикаторе отобразится сообщение "t--". Для выхода из функции нажмите кнопку “В”, не вводя время открывания. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F0".

СПИСОК 1. На индикаторе отображается "F1 ".

Выбор функций списка 1. Для перехода к функциям списка 1, в режиме ввода номера функции, на индикаторе отображается сообщение и"Fo-", нажмите кнопку “9”. На индикаторе должно отобразится сообщение "F1 ".

Функция 1,2 –резерв.

Функция 3 – изменение номера кодовой таблицы.

Введите цифру “3” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе  отобразится  сообщение "tbL". Введите номер кодовой таблицы в диапазоне  0000….9999. Нажмите кнопку “В”. По окончании записи номера кодовой таблицы на индикаторе сообщение "YES". По истечении 3с или при нажатии кнопки “В” на индикаторе отобразится сообщение "tbL". Блок вызова переходит в режим ввода номера кодовой таблицы. Введите, если требуется, номер кодовой таблицы, или нажатием кнопки “В” выйдите из функции. При выходе из функции на индикаторе отобразится сообщение "F1 "

Функция 4 – изменения номера вызывного сигнала абонента, индивидуально по номеру абонента.

Введите цифру “4” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе  отобразится  сообщение "Sn-". Введите номер вызывного сигнала в диапазоне 0…3. Сразу же после ввода номера вызывного сигнала прозвучит выбранный звуковой сигнал в динамике пульта. Список вызывных сигналов приведен в таблице.

После выбора требуемого вызывного сигнала, нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Пульт переходит в режим ввода номера абонента, за которым будет закреплен выбранный звуковой сигнал вызова.

Введите номер абонента и нажмите кнопку “В”. При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента, за которым требуется закрепить предварительно выбранный номер вызывного сигнала. Если больше не требуется изменять номер вызывного сигнала у абонентов, нажмите кнопку “В”. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F0-".

Номер абонента считается правильным, если он попадает в список абонентов подлежащих обслуживанию, см. функцию 7 списка 0.

Таблица 5. Список вызывных сигналов абонента.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| 0 | Музыкальный фрагмент "Подмосковные вечера" |
| 1 | Музыкальный фрагмент "К Элизе" |
| 2 | Звуковой сигнал №1 |
| 3 | Звуковой сигнал №2 |

Функция 5 – резерв.

Функция 6 – изменения типа трубки индивидуально по номеру абонента.

Домофон обеспечивает работу с двумя типами трубок

0 – трубка типа “CYFRAL КМ (КЛ)”,

1 – трубка “CYFRAL РМ (РЛ)”.

Введите цифру “6” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе  отобразится  сообщение "tr-". Введите тип трубки, который установлен у абонента. Нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Пульт переходит в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента и нажмите кнопку “В”. При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента, у которого требуется сменить тип трубки.

Для выхода из функции нажмите кнопку “В” в режиме ввода номера абонента, не нажимая цифровых кнопок. Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции, на индикаторе отобразится сообщение "F1 ".

Функция 7 – запись ключей типа "TOUCH MEMORY" по номеру абонента.

Введите цифру “7” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе  отобразится  сообщение "AU-". Введите номер абонента, которому требуется записать ключи. Нажмите кнопку “В”.

Если введенный номер абонента является недопустимым, то на индикаторе будет выдано сообщение "Err" и сформирован звуковой сигнал ошибочных действий. Через 3с или по нажатию кнопки "В" блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. Повторите ввод номера абонента правильно.

Если введенный номер абонента является допустимым, то на индикаторе отобразится сообщение "OFF"/"on", свидетельствующее о включенном или выключенном режиме оповещения абонента при открывании замка ключом.

Для изменения состояния режима оповещения на противоположное нажмите кнопку “0”. При этом сообщение "on " сменится сообщением "oFF", при следующем нажатии кнопки “0” произойдет аналогичная смена сообщения на противоположное. Выбрав требуемый режим нажмите кнопку “В”, после чего будет проведена запись режима оповещения в РПЗУ блока вызова.

После записи, на индикаторе отобразится сообщение "inP". Пульт переходит в режим ввода ключей.

По окончании записи ключей выбранному абоненту, нажмите кнопку “В”. Блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента.

Для выхода из функции нажмите кнопку “В”, не вводя номер абонента.

Функция 8 – запись ключей типа "TOUCH MEMORY", просмотр номера ключа, запись номера абонента на введенный ключ.

Введите цифру “8” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение, показывающее количество ключей, записанных в РПЗУ блока вызова. При количестве ключей более 999 в левом разряде сотен будет отображаться информация согласно таблицы 6.

Таблица 6.

| Номер ключа | Информация на индикаторе |
| --- | --- |
| 1000….1099 | A00…A99 |
| 1100…1199 | B00…b99 |
| 1200…1299 | C00…c99 |
| 1300…1399 | D00…d99 |
| 1400…1499 | E00…E99 |
| 1500…1529 | F00…F29 |

Введите ключ в приемник ключа.

Если введенный ключ не найден в РПЗУ блока вызова, то будет произведена запись ключа в РПЗУ, по окончании которой будет сформирован длинный однотональный звуковой сигнал и присвоен очередной номер ключа, который отобразится на индикаторе.

Если введенный ключ найден в РПЗУ, то на индикаторе отобразится номер ключа.

ВНИМАНИЕ! При достижении количества ключей, равным 1529("F29"), следующий ключ будет записан, как ключ с номером "000". При этом предыдущий ключ с номером "000" будет заменен вновь введенным. Таким образом, реальное количество ключей равно 1530, а счетчик будет показывать количество ключей "000".

Запись на ключ номера абонента. После ввода ключа в приемник и отображения на индикаторе его номера, нажмите кнопку “В”.

Если за данным ключом, закреплен номер абонента, то он отобразится. В противном случае на индикаторе отобразится сообщение "AU-". Номер абонента, закрепленный за введенным ключом отображается в течении 3с, после чего на индикатор будет выведено сообщение "AU-".

Пульт переходит в режим ввода номера абонента. Введите номер абонента и нажмите кнопку “В”. При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим отображения количества ключей.

5.3.3 СПИСОК 2.    На индикаторе отображается "F2 ".

Для перехода к функциям списка 2, в режиме ввода номера функции, на индикаторе отображается сообщение " F1-", нажмите кнопку “9”. На индикаторе должно отобразится сообщение "F2 ".

Функция 1 – опрос модуля речевых сообщений (МРС) по номеру сообщения.

Введите цифру “1” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "РС-". Введите номер речевого сообщения 1…9 и нажмите кнопку “В”. В динамике пульта будет воспроизведено голосовое сообщение из МРС. В таблице 7 приведено соответствие голосового сообщения его номеру.

Таблица 7. Список голосовых сообщений.

| № | Содержание голосового сообщения |
| --- | --- |
| 1 | "НЕПРАВИЛЬНЫЙ НОМЕР" |
| 2 | "ДВЕРЬ ОТКРЫТА. ПОЖАЛУЙСТА, ВХОДИТЕ" |
| 3 | "ВВЕДИТЕ КОД" |
| 4 | "ЖДИТЕ ОТВЕТА" |
| 5 | "НЕТ ОТВЕТА" |
| 6 | "КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН" |
| 7 | "ИЩУ" |
| 8 | "АБОНЕНТ НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ" |
| 9 | "ЛИНИЯ НЕИСПРАВНА" |
| 10 | "ТРЕВОГА ЧЕРДАК" |
| 11 | "ТРЕВОГА ПОДВАЛ" |
| 12 | "ОШИБКА" |

Функция 2 – запись ключей TOUCH MEMORY по зонам охраны, для снятия или постановки на охрану соответствующей зоны.

Введите цифру “2” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "n- ".

Введите номер зоны охраны в диапазоне 1…5 и нажмите кнопку “В”. Блок вызова переходит в режим записи ключей для выбранной зоны охраны. На индикаторе отобразится сообщение "inP". Введите ключ в приемник ключа. Если ключ будет найден в памяти, то запись не произойдет. Если ключ в памяти не найден, то он будет записан. По окончании записи будет сформирован однотональный звуковой сигнал.

На каждую зону охраны можно записать 5 ключей. Ключи, записанные в данной функции, в обычном режиме не открывают дверь, а производят включение или выключение зон охраны, что приводит к изменению отображения состояния зон охраны на индикаторе.

Функция 3 – запись в адаптер телефонной линии (АТЛ) номера телефона по номеру ячейки.

Введите цифру “3” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "n- ". Введите номер ячейки в диапазоне 1…5, содержимое которой требуется изменить, и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "tLf". Введите номер телефона, не более 6 цифр и нажмите кнопку “В”. После передачи данных в АТЛ, на индикаторе отобразится сообщение "YES".

Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера ячейки.

Для выхода из функции, нажмите кнопку “В” в режиме ввода номера ячейки, когда номер ячейки еще не введен, на индикаторе отображается сообщение "n- ". Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции. На индикаторе отобразится сообщение  "F2-".

Функция 4 – запись в модуль охраны (МО), номеров абонентов и типа трубки, для оповещения в случае нарушения зон охраны или исключение строки списка из оповещения.

Модуль охраны содержит 8 ячеек, в которые записываются номера абонентов, которым будет подан сигнал тревоги при нарушении одной из зон охраны.

Введите цифру “4” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "n- ". Введите номер ячейки, содержимое которой требуется изменить, и нажмите кнопку “В”. Блок вызова переходит в режим определения состояния строки списка, включена в оповещение или исключена из оповещения. На индикаторе отобразится "on", строка включена в список оповещения. Кнопкой “0” изменяется состояние строки на "oFF", строка исключена из списка оповещения.

После выбора состояния строки списка нажмите кнопку “В”. Если было выбрано состояние "oFF", то блок вызова производит запись в модуль охраны информации об исключении выбранной строки списка из оповещения и переходит в режим ввода номера ячейки. На индикаторе отобразится сообщение "n- ".

Если выбрано состояние "on", то блок вызова переходит в режим ввода номера абонента. На индикаторе отобразится сообщение "AU-".

Введите номер абонента и нажмите кнопку “В”.

При правильно введенном номере абонента, на индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода типа трубки. На индикаторе отобразится сообщение "tr-".

При неправильно введенном номере абонента на индикаторе отобразится сообщение "Err". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера абонента. На индикаторе отобразится сообщение "AU-". Повторите ввод номера абонента.

Введите тип трубки 0 или 1 (см функцию 6 списка 1) и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "YES". Через 3с или по нажатию кнопки “В” блок вызова перейдет в режим ввода номера ячейки. На индикаторе отобразится сообщение "n- ".

Повторите запись номера абонента и типа трубки для других ячеек, если требуется.

Для выхода из функции, нажмите кнопку “В” в режиме ввода номера ячейки, когда номер ячейки еще не введен, на индикаторе отображается сообщение "n- ". Блок вызова перейдет в режим ввода номера функции. На индикаторе отобразится сообщение "F2-".

Функция 5 –Включение\выключение зон охраны модуля охраны.

Введите цифру “5” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "n- ".

Введите номер зоны охраны, состояние которой требуется просмотреть или изменить, в диапазоне 1…5 и нажмите кнопку “В”. Блок вызова запрашивает модуль охраны и в случае ответа отображает состояние зоны охраны "on" или "oFF". Кнопкой “0” изменяется состояние зоны охраны. После установки требуемого состояния зоны охраны, нажмите кнопку “В”. Блок вызова производит запись в модуль охраны.

Функция 6 – просмотр номеров абонентов и типа трубки, хранящихся в модуле охраны.

Введите цифру “6” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "n- ".

Введите номер ячейки, содержимое которой требуется просмотреть, в диапазоне 1…8 и нажмите кнопку “В”. Блок вызова после получения ответа от модуля охраны отображает сообщение "OFF", если данная строка списка исключена из оповещения. По истечению 3с или по нажатию кнопки “В”, блок вызова переходит в режим ввода номера ячейки.

Если строка списка включена в оповещение, то блок вызова переходит в режим отображения типа трубки АУ. На индикаторе отобразится сообщение "tr0" или "tr1", где 0 – трубка “CYFRAL КМ (КЛ)”, 1 – трубка “CYFRAL РМ (РЛ)”.

Через 3с или по нажатию кнопки “В”, блок вызова переходит в режим отображения номера абонента. На индикаторе должен отобразится номер абонента, записанный в РПЗУ МО.

Через 3с или по нажатию кнопки “В”, блок вызова переходит в режим ввода номера ячейки. На индикаторе отобразится сообщение "n- ". Введите номер ячейки модуля охраны, информацию о которой желаете просмотреть, либо для выхода из функции нажмите кнопку “В”.При выходе из функции на индикаторе отобразится сообщение "F2 ".

Функция 7 – запись содержимого РПЗУ блока вызова в энергонезависимое ОЗУ DS1996L.

Введите цифру “7” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "d96". Введите в приемник ключа DS1996. Сразу же начинается процесс копирования данных. Пока идет копирование, индикатор будет подмаргивать, что свидетельствует о том, что процесс идет. Данные копируются в течение 60-70 с. Если процесс копирования прошел успешно, то на индикаторе отобразится число "255". Это количество блоков скопированных в DS1996. Если в процессе копирования на индикатор будет выдано сообщение "Err", то значит, что произошла ошибка при копировании и процесс копирования остановлен. Требуется повторный вход в данную функцию и копирование данных.

Функция 8 – чтение содержимого энергонезависимого ОЗУ DS1996L и запись в РПЗУ блока вызова.

Введите цифру “7” и нажмите кнопку “В”. На индикаторе отобразится сообщение "r96". Введите в приемник ключа DS1996. Сразу же начинается процесс копирования данных. Пока идет копирование, индикатор будет подмаргивать, что свидетельствует о том, что процесс идет. Данные копируются в течение 15-20с. Если процесс копирования прошел успешно, то на индикаторе отобразится сообщение "End".

Рекомендуется вначале ввести DS1996 в приемник ключа, а затем нажать кнопку “В”, при уже введенном номере функции.

В данном режиме производится копирование данных без сравнения приемника данных с источником данных.

В пользовательские функции входят следующие:

- определение порядка вызова абонента:

- вызывать сначала абонента, а по окончании времени вызова и ожидания поднятия трубки вызывать консьержа или не вызывать;

- вызывать сначала консьержа, а по окончании времени ожидания ответа консьержа или при неполучении ответа на вызов от пульта консьержа ответа, вызывать абонента;

- ввод номеров абонентов, которых требуется оповещать о факте хищения блока вызова, подвала, чердака и т.д.;

- тестирование системы перед сдачей в эксплуатацию.

5.4 Требования безопасности

5.4.1 При монтаже и эксплуатации оборудования соблюдайте общие правила электробезопасности.

5.4.2 Запрещается эксплуатация блока питания домофона в помещениях с повышенной влажностью (помещения, в которых влажность воздуха выше 80%, когда потолок, пол, стены и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой) или наличием токопроводящей пыли.

5.4.3. Запрещается производить регулировку, ремонт электро-оборудования лицам, не имеющим специальной подготовки.

5.4.4 Перед подключением проверьте, чтобы напряжение электросети соответствовало напряжению, указанному в таблице с техническими характеристиками.

5.4.5 Если вилка сетевого шнура блока питания не подходит к Вашей розетке, рекомендуем Вам обратиться к электрику для её замены. Запрещается использовать самодельные переходники и удлинители.

5.4.6 Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед включением блока питания в электросеть проверьте отсутствие нарушения изоляции электрического шнура;

- оберегайте электрический шнур от повреждений. При повреждении шнура блока питания – его замену должен производить квалифицированный электрик, имеющий право на проведение этой работы.

Запрещается снимать крышку блока питания, производить ремонт других элементов, не убедившись в отсутствии напряжения в системе домофона.

Запрещается устанавливать в блок питания самодельные предохранители.

6. Гарантийные обязательства на блок вызова “CYFRAL INTEL”.

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу блока вызова домофонного комплекса “CYFRAL INTEL” в течение 12-ти месяцев с момента продажи, но не более 18-ти месяцев после даты выпуска, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации и рекомендаций, изложенных в настоящем паспорте. В случае обнаружения дефектов, возникших при работе блока вызова, в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправности. Блок вызова рассчитан на непрерывную работу в течение 5-ти лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии гарантийного талона с указанием заводских номеров устройств, входящих в состав домофонного комплекса. Пересылка блока вызова и его комплектующих на предприятие-изготовитель для ремонта осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения блока вызова после его продажи.

Блок вызова “CYFRAL INTEL” не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

-При наличии механических повреждений и дефектов, вызванных неправильным подключением или внешними воздействиями;

- При самовольном изменении конструкции, электрической схемы или комплектации изделия;

- Если был проведен ремонт лицом, не имеющим на это соответствующего разрешения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности в случаях:

- неисправности, вызванные попаданием внутрь устройств посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- неисправности, вызванные несоответствием государственным стандартам параметров сети электропитания;

- при подключении блока вызова к сети электропитания без защитного заземляющего проводника на оборудовании и на металлической двери;

- неисправности, вызванные использованием нестандартных материалов и запасных частей;

- неисправности, вызванные стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и электрическую схему устройства изменения, не влияющие на основные параметры.

ВНИМАНИЕ! Покупая блок вызова, проверьте наличие печати, даты продажи и подписи продавца на гарантийном талоне. Если в гарантийном талоне отсутствует печать и отметка о дате продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска блока вызова заводом-изготовителем.

Приложение 1.

Установочные и габаритные размеры блока вызова  “CYFRAL INTEL”

Приложение 2.

Установочные и габаритные размеры коммутатора “CYFRAL

КМГ-100И” и адаптера телефонной линии “CYFRAL АТЛ-01”.

Приложение 3.

Установочные и габаритные размеры модуля охраны “CYFRAL

МО-01” и модуля речевых сообщений “CYFRAL МРС-01”.