Блок КРКС v2

Руководство пользователя

Блок КРКС представляет собой адресуемое устройство. Он предназначен для программирования и настройки каналов КСУ, сбора и обработки информации от КСУ и передачи информации на 
КСБ-400.

# Технические характеристики

Напряжение питания						+9…14 В

Ток потребления, не более						0,25 А

Количество каналов подключения КСУ, не более		8

Количество КРКС, подключаемых на RS485, не более		64 (по спецзаказу до 256)

## Инсталляция КРКС

## Для инсталляции КРКС к нему необходимо подключить КСУ и подать питание, согласно Рис.1.

Рис 1.

Светодиод НL3 индицирует наличие питания

Мигание светодиода HL1 индицирует наличие сигнала опроса в линии

Мигание светодиода HL2 индицирует наличие сигнала ответа данного КРКС

Перемычка J2 устанавливается на КРКС установленном в конце линии связи.

Перемычка J1 в этой версии КРКС исключена.

Назначение кнопок:

- изменение позиции курсора «Chg»;

- кнопка «-» для движения по пунктам меню и изменения параметров;

- кнопка «+» для движения по пунктам меню и изменения параметров;

- кнопка «ОК» - запись параметров;

- кнопка «Esc» - отмена.

Движение по пунктам меню осуществляется кнопками  «+» или «-» когда на дисплее

не мигают символы.

В исходном состоянии на дисплее должно отобразиться: 	P xxxxxxxx

где: 	P- рабочий режим

x – состояние канала:

«-» - если канал не запрограммирован;

«F» - если канал запрограммирован, но нет КСУ на шлейфе;

«P» - если канал запрограммирован, не на охране и нет тревог, КСУ на шлейфе;

« ┘» - если канал запрограммирован, на охране и нет тревог;

«└ » - если  есть тревоги или канал не полностью запрограммирован.

Нумерация каналов идет справа налево.

## I. Программирование адреса КРКС

Для правильной обработки информации от КРКС необходимо чтобы адрес КРКС соответствовал  начальному номеру квартиры на этаже.

С помощью кнопок «+» «-» выбрать пункт меню «Addr»

На дисплее отобразится: 	Addr      xxx

где  	xxx –адрес КРКС

с помощью кнопки перемещения курсора «Chg» и кнопок «+» «-» установить нужный адрес КРКС. Для записи адреса нажать кнопку «OK».

II.Программирование задержки входа/выхода

Задержка входа/выхода необходима для блокировки срабатывания датчика двери (геркона) на время, необходимое для выхода из помещения после постановки системы на охрану и время, необходимое  для снятия системы с охраны после входа в помещение.

С помощью кнопок «+» «-» выбрать пункт меню «d»

На дисплее отобразится: 	d к      xx yy

где: 	к – номер канала;

xx – задержка на вход, мин ;

yy – задержка на выход ,мин;

С помощью кнопки перемещения курсора «Chg» и кнопок «+» «-» установить нужные значения для используемых каналов. Для записи нажать кнопку «OK».

III. Программирование каналов

Подключить КСУ к нужному каналу.

1.Выбор рабочих шлейфов

С помощью кнопок «+» «-» выбрать пункт меню «S |_»

На дисплее отобразится: 	S |_ к xxxxxxx

где:	к – номер канала;

xxxxxx- информация о шлейфах

x:  В 1-й позиции справа:

«-» - КСУ нет на линии;

«0» - на канале есть КСУ, нормальное состояние тревожной кнопки.

«3» - на канале есть КСУ, тревожная кнопка нажата.

В других позициях:

«-» - шлейф заблокирован;

«0» - шлейф в норме;

«1» - к.з. шлейфа;

«2» - обрыв шлейфа;

«3» - тревога.

С помощью кнопки перемещения курсора «Chg» и кнопок «+» «-» установить канал на который подключено КСУ.

С помощью кнопок перемещения курсора и нажатием кнопки «ОК»  разблокировать нужные шлейфы (на индикаторе отобразится текущее состояние шлейфа), чтобы заблокировать шлейф нажмите кнопку «Esc».

2.Назначение работы шлейфов с задержкой входа/выхода

Выбрать пункт меню dL

На дисплее отобразится: 	dL кxxxxxx

где:	к – номер канала;

xxxxxx- информация о назначении шлейфов.

x: 	«0» шлейф работает без задержки – устанавливается кнопкой «ESC»

«1» шлейф работает с задержкой - устанавливается кнопкой «ОК»

3. Назначение работы шлейфов только в режиме охрана.

Выбрать пункт меню AL

На дисплее отобразится:	AL кxxxxxx

где: 	к – номер канала;

xxxxxx- информация о назначении шлейфов.

x: 	«0» шлейф работает все время – устанавливается кнопкой «ESC»

«1» шлейф работает только в режиме «охрана» - устанавливается кнопкой «ОК»

IV. Программирование ключей iButton для постановки/снятия системы с охраны

С помощью кнопок «+» «-» выбрать пункт меню «dS»

На дисплее отобразится:	dS к  xxxxx

где:	к – номер канала;

xxxxxx- информация о ключах

x:	«-» – ключ не записан,  ключ не считывается;

«F» – номер ключа записан, ключ не считывается;

«Р» – номер ключа записан, ключ  считывается;

1. Запись номеров ключей.

С помощью кнопки «Chg» активировать режим записи - мигает символ в самой правой позиции. Коснуться ключом лузы расположенной на КСУ, номер ключа запишется и на индикаторе в правой позиции появится символ «Р», а потом «F».

Для  записи следующего номера ключа необходимо коснуться другим ключом лузы, номер ключа запишется и на индикаторе в следующей позиции слева появится символ «F». Если такой ключ уже записан в КСУ, то появится символ «Р» в той позиции, где сохранен номер этого ключа.

С помощью кнопки «Chg» и кнопок «+» «-» выбрать следующий номер канала и повторить запись ключей для другой КСУ.

2. Стирание номеров ключей.

Кнопкой перемещения курсора «Chg» встать на  позицию, где записан ключ, номер которого нужно удалить и нажать кнопку «ESC».