# ИНТЕЛ-2М

# Руководство по программированию

# Содержание

- Введение_______________________________ 2

- Типы периферийных устройств____________ 2

- Адресация устройств____________________ 4

- Понятие о регистрах____________________ 4

- Команды управления комплексом__________ 5

- Каналы управления комплексом___________ 8

  - Локальный СОМ-порт ЦПУ _________ 8

  - SD(MMC)-карта___________________ 8

  - Удаленный доступ через GSM-канал 8

  - SMS_____________________________ 9

- Обязательные действия при запуске комплекса______________________________ 9

  - Установка адресов устройств_____ 10

  - Установка даты и времени_________________________ 10

  - Установка дескрипторов устройств 10

  - Установка телефонов диспетчерских и обслуживающих организаций_______ 12

  - Ввод ключей абонентов___________ 12

  - Пример файла минимальной конфигурации____________________ 14

- Работа с SD-картой_____________________ 18

  - Форматирование__________________ 18

  - Структура файлов на SD-карте____ 19

  - Загрузка файлов с SD-карты______ 19

  - Загрузка файлов звуковых сообщений_______________________ 24

  - Сохранение файлов на SD-карту___ 25

- Понятие о сообщениях, событиях и состояниях_____________________________ 26

- Общие регистры________________________________28

  - Регистры идентификации_______29

- Регистры ЦПУ____________________________30

  - Регистры доступа к системе__30

  - Регистры управления базой ключей_________________30

  - Регистры управления дескрипторами________________30

  - Регистры информации абонентов____________________31

  - Регистры управления режимом день-ночь____________31

  - Регистры доступа к БВ_______31

  - Таймауты_________________________32

  - Регистры обращения к системному журналу__________32

  - Номер телефона диспетчера____32

  - Шаблоны сообщений___________33

  - Системные телефоны и сообщения___________________33

  - Маска внешних сообщений________34

  - Структура маски сообщений________________________34

  - Уровень GSM-сигнала__________34

  - Повтор SMS при ошибках_______34

  - Работа с системой оповещения_35

  - Системные и отладочные регистры__________________35

- Регистры КМП-100______________________37

  - Регистры настройки___________37

  - Регистры управления__________38

- Регистры БВ-2М______________________39

  - Регистры настройки___________39

  - Регистры управления_________39

  - Регистры работы с ключами____40

  - Регистры управления внешними входами_____________41

- Регистры БК-2М________________________42

  - Регистры настройки__________42

  - Регистры управления________42

- Регистры БС-М____________________44

  - Регистры управления каналами(шлейфами)___________44

  - Регистры управления разделами____________________45

  - Ключи________________________46

  - Телефоны_____________________46

  - Групповая активация-деактивация разделов_________47

  - Регистры управления реле_____47

  - Реакции реле на события каналов 48

  - Реакции реле на события ключей 48

- Регистры БСО-2М______________________49

  - Общие регистры управления________________________49

  - Регистры управления КСУ__________________________49

  - Регистры управления каналами(шлейфами)___________50

  - Регистры управления ключами______________________52

Приложение 1. Таблица регистров ЦПУ______53

Приложение 2. Таблица регистров БК________55

Приложение 3. Таблица регистров БВ________56

Приложение 4. Таблица регистров КМП_______57

Приложение 5. Таблица регистров БС________58

Приложение 6. Таблица регистров БСО_______59

Приложение 7. Таблица регистров УСТЛ_____61

Приложение 8. Распределение несъемной FLASH-памяти_________62

Приложение 9. Причины отказа в соединении_62

Приложение 10. Протокол обмена между устройствами__________63

Приложение 11. Структура пакетов данных___64

Введение

Домофонный комплекс ИНТЕЛ-2М представляет собой комплекс устройств, объединенных в единую систему четырехпарной межконтроллерной линией (МКЛ), на базе физического интерфейса RS-485 (одна пара), четырехпроводной аналоговой аудиолинией и двух проводов питания 24 В.

Основным управляющим устройством в комплексе является центральное процессорное устройство (ЦПУ) к которому кабелем UTP подключаются периферийные устройства.

Для удобства монтажа, а также обеспечения независимости разговоров межконтроллерная линия разделена на 8 секций, которые независимы в аналоговой (разговорной) части, но логически едины по линии управления RS-485.

В системе ИНТЕЛ-2М может быть до 254 различных устройств, но одно из них – ЦПУ должно быть обязательно.

Остальные периферийные устройства(ПУ) могут быть подключены к ЦПУ в любом наборе. Некоторые ПУ могут работать и самостоятельно, но их предварительную настройку необходимо производить специальной программой через локальный СОМ-порт ЦПУ.

Объединение двух или более ПУ для совместной работы без ЦПУ невозможно.

Типы периферийных устройств.

Тип периферийного устройства определяется первыми двумя цифрами заводского номера.

В настоящий момент доступны пять типов ПУ:

БВ-2М – Блок вызова, предназначенный для обеспечения громкоговорящей связи с абонентскими трубками. (тип 09)

КМП-100 – Координатный коммутатор для обеспечения связи с абонентскими трубками, входящими в состав домофона (тип 08);

БС-2М – Устройство охранной сигнализации проводного типа на 8 охранно-пожарных шлейфов (тип 01);

БСО-2М – Устройство, предназначенное для оборудования многоэтажных домов дешевой системой охранной сигнализации и системой оповещения (тип 06).

# БК-2М – Устройство связи консьержа (тип 10).

Такие устройства как КСУ, ЭК и прочие, непосредственно не подключающиеся к ЦПУ, не считаются периферийными устройствами и не нуждаются в каких-либо настройках.

Адресация устройств.

Для того, чтобы корректно работать в системе, каждому ПУ должен быть присвоен свой, уникальный адрес, по которому ЦПУ идентифицирует устройство. Все дальнейшие настройки устройств системы производится с указанием адреса конкретного устройства.

Адреса присваиваются из диапазона 1-254, можно подряд или вразбивку. Единственное ограничение – в системе не может быть устройств с одинаковыми адресами.

Начальное присваивание адресов периферийным устройствам выполняется специальной командой, при этом идентификация устройства производится по уникальному заводскому номеру. В дальнейшем устройства идентифицируются исключительно по их адресу.

ЦПУ всегда имеет нулевой адрес и поэтому в установке адреса не нуждается.

Понятие о регистрах

Настройка и управление как ЦПУ так и ПУ производится записью в программные регистры соответствующей информации.

Регистр – область памяти контроллера, содержащая информацию о его состоянии или настройках. В регистре может содержаться один или несколько однородных элементов. Длина регистра указывается в байтах и может быть различной. Регистры нумеруются в диапазоне 1-255. Назначение регистров с одинаковыми номерами в разных типах устройств различно, но некоторые регистры для всех типов устройств имеют одинаковые функции.

Регистры могут быть предназначены для чтения-записи, только чтения или только записи. Запись в регистр, предназначенный только для чтения, никакого эффекта не дает, хотя ответ на такую команду будет нормальным.

Один и тот же регистр может при записи исполнять одну функцию, а при чтении другую.

Большинство регистров при записи в них вызывают только изменения в настройках, но запись в некоторые регистры влечет за собой немедленное исполнение устройством определенных действий.

Набор регистров устройств и функции регистров приводятся в соответствующих таблицах.

Регистры могут быть четырех типов, в зависимости от содержащейся в них информации. В зависимости от типа регистра осуществляется перекодировка из внутреннего представления во внешнее и наоборот. Внешнее представление, то есть то, что ЦПУ выдает на коммуникационные порты и принимает с них – это всегда строка, представленная в коде ASCII. Элементы регистра (если их больше одного) всегда отделяются друг от друга пробелами.

Как правило, в командах записи элементы регистра представлены так же, как в командах чтения, то есть, если в команду записи регистра подставить данные, полученные после чтения этого регистра, то полученная команда будет правильной.

# Регистр не может содержать элементы разных типов.

Тип I (integer) – элемент этого типа может быть длиной либо 1 либо 2 байта. Внешнее представление – строка цифр. Элемент длиной 1 байт может иметь значения от 0 до 255, элемент длиной 2 байта – от 0 до 32767. Никакие отрицательные значения недопустимы. Внутреннее представление таких элементов – число типа char или integer. Это единственный тип регистра, который может содержать несколько элементов (чисел).

Тип C (character) – элемент этого типа – строка ASCII символов. Длина ограничена длиной элемента регистра, но может быть и меньше. Элементы этого типа не преобразуются. Единственное ограничение – внутри элемента регистра такого типа недопустимы пробелы. Если в элементе регистра типа С необходимо поставить пробел, то его нужно заменить символом подчеркивания.

Также ограничено использование символов ~ # $ ^.

Тип H (hex) – шестнадцатеричное представление байтов. В командах записи представляется строкой символов из набора 0-9 и A-F. Внимание – такой элемент данных при выдаче на внешний канал будет представлен строкой символов, для удобства чтения попарно разделенной пробелами. Однако при вводе строка элемента должна быть представлена без пробелов.

Регистры типа H всегда содержат только один элемент.

Тип B (binary) – Двоичное представление одного байта в виде строки из восьми нулей или единиц (без пробелов!). Перекодируется в один байт и используется как правило для различных масок и переключателей.

Команды управления комплексом

Все команды подаются на входы управления ЦПУ исключительно в виде строки символов ASCII. Результат выполнения команды ЦПУ выдает на соответствующий канал также в виде строки символов.

Строки символов должны оканчиваться символом возврата каретки (0D) Поэтому для управления комплексом могут быть использованы простейшие программы, входящие в состав Windows – такие, как «гипертерминал» - для управления через СОМ-порт или «блокнот» - для подготовки настроечных файлов на SD(MMC)-карте.

# Элементы команды разделяются пробелами.

Имеется три команды управления комплексом –

- команда установки адреса S (SET)

- команда записи в регистр W (WRITE)

- команда чтения регистра  R (READ)

# Команда установки адреса S имеет формат –

# S <заводской номер> 3 <присваиваемый адрес>

В поле заводского номера должен быть введен заводской номер, обозначенный на устройстве или в его паспорте «как есть». Адрес – число от 1 до 127.

# Примеры:

- установка адреса 1 на устройстве с заводским номером 09000512

# S 09000512 3 1

- установка адреса 32 на устройстве с заводским номером 08000301

# S 08000301 3 32

Все остальные команды для обращения к конкретному устройству используют не заводской номер, а адрес, из чего следует, что команды установки адресов устройств S должны быть выполнены перед всеми остальными командами.

# Команда записи регистра имеет формат -

# W <адрес> <№ регистра> <данные1> <данные2> … <данныеN>

Количество элементов <данные1> … <данныеN> определяется структурой регистра устройства, в который записываются данные. Если есть сомнение, как записать данные в регистр, следует прочитать его командой R. В ответ будет выдана строка данных в том же формате, как ее следует оформить в команде записи.

# Примеры:

- запись даты и времени в регистр №240 ЦПУ –

# W 0 240 10 01 30 16 05 00

В данном случае в регистр 240 устройства с адресом 0 (это всегда адрес ЦПУ) будет записана дата 30 января 2010 года и время 16 часов 5 мин 00 сек.

Запись ключа в базу блока вызова с адресом 7 (рег 33) –

# W 7 33 000001565FCE

Этой командой в регистр 33 устройства с адресом 7 запишется строка 000001565FCE. Замечание – если перепутать адрес устройства или номер регистра, то результат записи будет непредсказуем.

# Команда чтения регистра имеет формат -

# R <адрес> <№ регистра>

Пример:

# R 0 240

Этой командой читаем дату и время ЦПУ.

Ответ:

10 01 30 16 05 45

# ACK

Что означает 30 января 2010 года 16 час. 5 мин. 45 сек.

В ответ на команду чтения передается строка с одним или несколькими элементами данных, содержащихся в запрошенном регистре, а затем строка ACK.

Если команда не выполнена, передается строка NAK.

Ответом на команду записи может быть либо ACK при удачном выполнении, либо NAK при неудачном.

При передаче команды по SMS ответа на запись вообще не будет, а на команду чтения будет передана только строка данных.

Каналы управления комплексом

Команды управления (установка адреса, чтение, запись) могут вводиться в ЦПУ как локально (через компьютер, подключенный к СОМ-порту ЦПУ или поставленную SD(MMC)-карту), так и удаленно – посредством посылки SMS на номер SIM-карты, установленной GSM-модеме ЦПУ или после соединения с GSM-модемом ЦПУ в режиме передачи данных.

  - Локальный СОМ-порт ЦПУ

Локальный СОМ-порт ЦПУ представляет собой стандартный разъем  DB-9F, который кабелем подключается к СОМ-порту компьютера. Для настройки по локальному порту на компьютере должна быть запущена программа recieve.exe. После запуска программы необходимо выбрать скорость обмена по СОМ-порту (9600) и нажать кнопку «старт». Программа будет выдавать на экран сообщения от ЦПУ и пересылать в ЦПУ набранный в нижней строке текст (после нажатия клавиши «enter»). Надо заметить, что программа не производит какой-либо обработки данных, принимаемых или получаемых через СОМ-порт, а воспроизводит или пересылает данные «как есть». Принимаемые или передаваемые строки всегда заканчиваются символом ASCII 0Dh (возврат каретки).

Квалифицированный пользователь без труда может написать подобную программу, введя в нее нужные ему функции.

SD(MMC) карта.

Возможен ввод команд из заранее подготовленных файлов на SD-карте. Команды пишутся в файлах точно так же, как они вводятся через локальный порт ЦПУ. Ввод звуковых сообщений возможен только через SD-карту. Подробнее в разделе «Работа с SD-картой».

Удаленный доступ через GSM-канал.

Для того, чтобы получить доступ к настройке комплекса через GSM-канал, необходимо подключить к компьютеру GSM-модем, запустить программу ViewComm.exe, нажать кнопку «старт» и после этого в строке ввода (внизу) набрать следующее:

atd<номер SIM-карты ЦПУ>

Пример – если в модем ЦПУ поставлена SIM-карта с номером 89163034801, то команда должна выглядеть так –

atd89163034801

Нажимаем «enter» и ждем соединения. Это может длиться довольно долго (вспомните, как иногда долго вы слышите гудки на сотовом телефоне). Признаком соединения является появление в окне программы сообщения CONNECT 9600. После этого, можно действовать так же, как если бы ваш компьютер был непосредственно подключен к ЦПУ, за исключением двух моментов –

- От подачи команды до получения ответа может пройти от 300 мс до 1 секунды.

- Дистанционный доступ разрешается, если в команде указан заводской номер ЦПУ и пароль доступа к нему.

Задержка ответа связана со спецификой GSM-канала. Заводской № и пароль указываются в начале команды (разделяются пробелами). Например, команда R 0 2 (чтение второго регистра ЦПУ) при удаленном доступе должна выглядеть так –

# 00000137 PASSWORD R 0 2

Если используются заводские установки, то так –

00000137 0 R 0 2

SMS.

Управление комплексом через SMS производится так же, как в     п. 6.3, за исключением того, что ответов на команду записи не будет вообще, а ответом на SMS с командой чтения будет SMS со строкой данных (строка ACK или NAK не передается). Задержка от передачи до получения ответа может достигать десятков минут.

Управление по SMS используется в основном для оперативного изменения одного-двух регистров. Для оперативной настройки всего комплекса использование SMS-канала возможно, но неудобно.

Обязательные действия при запуске комплекса

Подавляющее большинство настроек введено в устройства на заводе-изготовителе и, за редким исключением, не нуждаются в изменении, разве что пользователю потребуются особые условия работы. Но есть настройки, которые невозможно установить на заводе, так как они специфичны для каждого объекта.

Перед началом работы необходимо для всех устройств установить адреса командами S.

# Обязательные действия для настройки ЦПУ:

- Установка даты и времени (регистр 240)

- Запись телефона диспетчера (регистр 239).

- Установка дескрипторов устройств (регистры 100 и 101) для

подключенных БВ, БК, КМП и БСО.

- Запись системных телефонов (регистры 242-245).

- Ввод ключей абонентов.

# Обязательные действия при настройке БВ, БК и КМП

- Установка зон обслуживания (начального и конечного номера

абонента). Начиная с V2.3 ЦПУ эти действия выполняются автоматически для всех устройств, подключенных к ЦПУ на момент установки дескрипторов устройств в ЦПУ.

# Обязательные действия при настройке БСО и БС

- Ввод телефонных номеров для рассылки сообщений.

- Ввод мастер-ключа.

- Ввод ключей абонентов.

- Маскирование отсутствующих КСУ.

# Пример командного файла обязательных действий приведен ниже.

7.1  Установка адресов

Желательно перед установкой адресов сделать таблицу подключенных к ЦПУ устройств с указанием их заводских номеров и местоположения. Затем командами S присвоить адреса всем устройствам и записать эти адреса в таблицу. Это поможет в дальнейшей работе.

7.2  Установка даты и времени (регистр 240).

Устанавливать дату и время желательно с локально подключенного компьютера, либо посылкой SMS. Если делать это через SD-карту, то точно время установить не удастся, так как между записью команды на SD-карту и ее чтением пройдет неопределенное время.

Команда установки даты и времени –

# W 0 240 10 02 12 13 07 30

(13 час. 07 мни. 30 сек. 2 февраля 2010 года)

То же в виде SMS –

<зав. № ЦПУ> <пароль>  W 0 240 10 02 12 13 07 30

7.3 Установка дескрипторов устройств

Дескрипторы устройств хранятся в ЦПУ, поэтому в командах установки дескрипторов в качестве адреса используется ноль.

Для установки дескрипторов устройств необходимо знать адреса всех устройств, включенных в систему (кроме БС и УСТЛ, для которых дескрипторы не используются).

В каждом регистре содержится 5 элементов.

Содержимое дескрипторов устройств –

# Для КМП (тип 08)

8 <Нач. № абонента> <Кон. № абонента> <Адрес первого БК> <Адрес второго БК>

Начальный номер абонента – номер, с которого начинается зона обслуживания КМП.

Конечный номер абонента – номер, которым заканчивается зона обслуживания КМП.

Адрес БК – это адрес приписанного блока консьержа, на который будут перенаправляться вызовы с абонентских трубок. Если адрес БК нулевой, эти вызовы невозможны. Первый БК вызывается однократным нажатием кнопки на трубке, второй БК – двумя нажатиями.

Дескрипторы устанавливаются двумя командами записи – первой командой в регистр 100 ЦПУ записывается адрес устройства, для которого устанавливается дескриптор, а затем в регистр 101 записывается содержимое дескриптора.

Пример команд установки дескриптора КМП с адресом 12 –

# W 0 100 12

# W 0 101 8 1 100 15 0

В данном примере дескриптор пишется 8 – тип устройства(КМП), обслуживает абонентов с первого по сотый, вызовы с абонентских трубок будут приходить на блок консьержа с адресом 15. Второй БК не используется.

# Для БВ (тип 09) –

Содержимое дескриптора БВ то же, что для КМП, только тип устройства будет 9, а адрес БК – это тот БК, на который надо направить первичный вызов с БВ.

Пример для БВ с адресом 14 –

# W 0 100 14

# W 0 101 9 51 99 15 0

БВ обслуживает абонентов с 51 по 99, первичный вызов пойдет на БК с адресом 15 и только потом к абоненту. Если адрес БК нулевой, вызов будет сразу идти к абоненту. Адрес второго БК для БВ смысла не имеет, вводим ноль.

# Для БК (тип 10) –

Содержимое дескриптора для БК то же, что для КМП и БВ, только значение предпоследнего элемента 1 указывает, что БК включен, а ноль – БК выключен. Выключенный БК не будет принимать вызовы от БВ (они пойдут сразу абоненту). Начиная с версии 2.34 ЦПУ предпоследний элемент автоматически меняется при переходах дневной/ночной режим по времени или по нажатию кнопки «дневной/ночной» на БК. Последний элемент – адрес БК диспетчера. Если он равен нулю, с данного БК возможны вызовы на все БК системы, если нет – то БК может связываться только с БК диспетчера.

Пример для БК с адресом 15 –

# W 0 100 15

# W 0 101 10 1 400 1 0

БК обслуживает абонентов с 1 по 400 (то есть вызов абонента с БК возможен только в этом диапазоне) и БК включен.

7.4. Установка телефонов диспетчерских и обслуживающих организаций.

В минимальной конфигурации достаточно установить в ЦПУ два номера телефона – диспетчера и обслуживающей домофон организации.

Телефон диспетчера предназначен для голосовой связи с абонентами, а также, при наличии системы оповещения – для передачи сообщений о чрезвычайных ситуациях. Для этого вида связи обязательно наличие GSM-модема.

Телефон диспетчера вводится в регистр 239 ЦПУ так, как он бы набирался с обычного сотового телефона.

Пример:

W 0 239 84953943345

Телефон обслуживающей организации предназначен для приема SMS (при наличии GSM-модема) или сообщений в формате ContactID (при наличии УСТЛ) о неисправностях системы.

Может быть введено до 4 таких телефонов в регистры 242-245 ЦПУ.

7.5. Ввод ключей абонентов.

Коды ключей абонентов могут быть введены в систему тремя способами –

а) Через регистры 11 и 12 ЦПУ. Сначала в регистр 11 заносится номер абонента, затем в регистр 12 – код ключа. Недостаток этого способа в том, что необходимо каким-то образом считать код ключа. Поэтому данный способ применяется, в-основном, только при восстановлении информации о ключах с предварительно сохраненного на SD-карте файла ключей.

б) Через считыватель БВ в сервис-режиме. При этом блок вызова сначала запрашивает номер абонента, а затем требует приложения ключа. Этот способ может быть применен как для массового, так и для одиночного ввода ключей.

в) В режиме свободного ввода ключей. На ЦПУ устанавливается перемычка J1, при этом ЦПУ при получении от БВ нового кода ключа запрашивает на БВ ввод номера абонента. После ввода номера абонента код ключа заносится в базу и открывается дверь. Далее этот ключ используется как обычно. После того, как все ключи гарантированно занесены в базу, перемычка снимается и система переходит в обычный режим работы. Не забудьте сохранить файл ключей на SD-карте!

Для всех способов ввода ключей автоматически производится запись введенного ключа как в базу ключей ЦПУ, так и в базу ключей всех БВ, в зону обслуживания которых входит данный абонент.

В режимах б) и в) ключи могут быть занесены с любого БВ, входящего в систему, независимо от его зоны обслуживания. Код ключа все равно будет разложен по базам ЦПУ и БВ правильно, отличие только в том, что при способе в) дверь чужого подъезда не откроется.

Пример – в доме 6 подъездов. Проход к подъездам 1-3 через калитку первой сторожки, к подъездам 4-6 через калитку второй. Если при способе в) зарегистрировать ключ абонента из подъезда 2 на калитке 2, то ключ зарегистрируется, но калитка не откроется. Однако с этого момента по ключу можно будет пройти через калитку 1 и в подъезд 2.

Запись ключей в базу БВ производится на случай неисправности ЦПУ. В таком случае БВ самостоятельно открывает дверь. Запись новых ключей при неисправном ЦПУ невозможна.

При замене БВ необходимо выполнить синхронизацию баз ключей ЦПУ и БВ. В ЦПУ v2.31 это делается загрузкой сохраненной базы ключей с SD-карты, начиная с версии 2.4 можно выполнить синхронизацию вводом адреса синхронизируемого БВ в регистр 25 ЦПУ.

7.6. Пример файла минимальной конфигурации

//--------------------------------------------------

// Пример файла минимальной конфигурации.

// Предполагаем, что в системе присутствуют:

//  1. ЦПУ зав № 00000119

//  2. БВ  зав № 09001365

//  3. БВ  зав № 09001366

//  4. БВ  зав № 09001367

//  5. БВ  зав № 09001368

//  6. БК  зав № 10000425

//  7. БК  зав № 10000426

//  8. БК  зав № 10000427

//  9. КМП зав № 08001203

// 10. КМП зав № 08001204

//

// Два подъезда, в одном квартиры 1-64, в другом 65-128

// В окружающем заборе калитка и автопроезд со сторожкой.

//

// В первом подъезде -

// КМП № 1203, БВ № 1365, БК № 425

//

// Во втором подъезде –

// КМП № 1204, БВ № 1366, БК № 426

//

// На калитке –

// БВ № 1367

//

// В сторожке –

// БВ № 1368, БК № 427

//------------------------------------------------

// Устанавливаем адреса устройств –

// БВ в подъезде 1 будет иметь адрес 11

# S 09001365 3 11

// БВ в подъезде 2 будет иметь адрес 12

# S 09001366 3 12

// БВ на калитке будет иметь адрес 13

# S 09001367 3 13

// БВ в сторожке будет иметь адрес 14

# S 09001368 3 14

// КМП в подъезде 1 будет иметь адрес 21

# S 08001203 3 21

// КМП в подъезде 2 будет иметь адрес 22

# S 08001204 3 22

// БК в подъезде 1 будет иметь адрес 31

# S 09000425 3 31

// БК в подъезде 2 будет иметь адрес 32

# S 09000426 3 32

// БК в сторожке будет иметь адрес 33

# S 09000427 3 33

// Далее будем пользоваться только этими адресами.

//-------------------------------------------------

// Стирание дескрипторов устройств. Делается, чтобы быть

// уверенным в том, что дескрипторы несуществующих устройств

// сброшены.

# W 0 17 1

//-------------------------------------------------

// Установка дескриптора КМП подъезда 1 (адр 21)

// Абоненты с 1 по 64, обслуживающий БК 31 и 33.

# W 0 100 21

# W 0 101 8 1 64 31 33

//

// Установка дескриптора КМП подъезда 2 (адр 22)

// Абоненты с 65 по 128, обслуживающий БК 32 и 33.

# W 0 100 22

# W 0 101 8 65 128 32 33

//

// Установка дескриптора БВ подъезда 1 (адр 11)

// Абоненты с 1 по 64, обслуживающий БК 31.

# W 0 100 11

# W 0 101 9 1 64 31 0

//

// Установка дескриптора БВ подъезда 2 (адр 12)

// Абоненты с 65 по 128, обслуживающий БК 32.

# W 0 100 12

# W 0 101 9 65 128 32 0

//

// Установка дескриптора БВ калитки (адр 13)

// Абоненты с 1 по 128, обслуживающий БК 33.

# W 0 100 13

# W 0 101 9 1 128 33 0

//

// Установка дескриптора БВ сторожки (адр 14)

// Абоненты с 1 по 128, обслуживающий БК 33.

# W 0 100 14

# W 0 101 9 1 128 33 0

//

// Установка дескриптора БК подъезда 1 (адр 31)

// Абоненты с 1 по 64, БК включен.

# W 0 100 31

# W 0 101 10 1 64 1 0

//

// Установка дескриптора БК подъезда 2 (адр 32)

// Абоненты с 65 по 128, БК включен.

# W 0 100 32

# W 0 101 10 65 128 1 0

//

// Установка дескриптора БК сторожки (адр 33)

// Абоненты с 1 по 128, БК включен.

# W 0 100 33

# W 0 101 10 1 128 1 0

//------------------------------------------------------

// Устанавливаем дату и время

//

# W 0 240 10 03 09 17 08 00

// 9 марта 2010 года 17 часов 8 минут 0 секунд

//------------------------------------------------------

// Записываем телефон диспетчера

//

# W 0 239 89167733546

//------------------------------------------------------

// Записываем один системный телефон, на который будут приходить // SMS о неисправностях в системе

//

# W 0 242 1_1_0000000001_79167733546

//------------------------------------------------------

// Устанавливаем зоны обслуживания для всех БВ, БК и КМП

// Во всех этих устройствах регистр 11 – начальный номер

# // абонента, регистр 12 – конечный номер

# // Начиная с версии 2.35 это делать не нужно – при установке

# // дескрипторов в ЦПУ зоны обслуживания соответствующих

# // устройств установятся автоматически.

# W 21 11 1

# W 21 12 64

//

# W 22 11 65

# W 22 12 128

//

# W 11 11 1

# W 11 12 64

//

# W 12 11 65

# W 12 12 128

//

# W 13 11 1

# W 13 12 128

//

# W 14 11 1

# W 14 12 128

//

# W 31 11 1

# W 31 12 64

//

# W 32 11 65

# W 32 12 128

//

# W 33 11 1

# W 33 12 128

# Работа с SD-картой.

Форматирование

Наиболее удобна настройка комплекса с помощью заранее подготовленных на SD-карте файлов. Для этого сначала необходимо форматировать карту файловой системой FAT. Для карт емкостью менее 2 Гб это можно сделать средствами Windows, карты размером более 2 Гб (и менее тоже) форматируются так –

- Нажать кнопку «Пуск» на экране

- Выбрать пункт «Выполнить»

- В появившемся окне в строке «Открыть» ввести cmd.

- Нажать OK.

- В появившемся черном окне командного режима ввести строку

format k: /fs:fat

В данном случае k: это буква диска. На вашем компьютере она может быть и другой.

Форматирование возможно на компьютере, имеющем слот для SD-карты, в противном случае необходимо приобрести переходник

# SD-USB.

# Форматирование карты делается один раз после ее покупки.

# После форматировании карты необходимо переписать на нее папку FACTORY с прилагаемого к системе компакт-диска, где записаны шаблоны настроечных файлов и переименовать эту папку, использовав в качестве имени 8 символов заводского номера ЦПУ.

На карте можно хранить файлы конфигурации сразу для нескольких объектов. Эти файлы хранятся в директориях, имена которых совпадают с заводскими номерами ЦПУ, установленных на объектах.

Загрузка данных в ЦПУ будет идти только из той директории, имя которой совпадает с заводским номером ЦПУ.

Внутри папки содержатся файлы load.txt, save.txt и log.txt. Эти текстовые файлы содержат имена файлов, которые нужно загрузить (load.txt) или сохранить (save.txt). Кроме этого, папка ЦПУ содержит подпапки LOAD, откуда загружаются файлы конфигурации, SAVE, куда сохраняется конфигурация системы и WAV, откуда загружаются звуковые сообщения.

# Структура файлов на SD-карте.

[00000001]--               			// Папка ЦПУ зав № 00000001

|

+-- save.txt   			// Список сохраняемых файлов

+-- load.txt   			// Список загружаемых файлов

+-- log.txt				// Результаты последних операций

|

+-- [LOAD]- +     		// Папка для загружаемых файлов

|           |

|           +-- cfg.txt   	// Файл конфигурации

|           +-- msg.txt     	// Файл сообщений

|           +-- descr.txt  	// Файл дескрипторов устройств

|           +-- flats.txt 	// Файл описаний для КСУ

|           +-- phone.txt 	// Файл телефонных номеров

|           +-- keys.txt 	// Файл ключей

+---[SAVE]- +     		// Папка для сохраняемых файлов

|           |

|           +-- cfg.txt   	// Файл конфигурации

|           +-- msg.txt     	// Файл сообщений

|           +-- descr.txt  	// Файл дескрипторов устройств

|           +-- flats.txt 	// Файл описаний для КСУ

|           +-- phone.txt 	// Файл телефонных номеров

|           +-- keys.txt 	// Файл ключей

|

+---[WAV]- +    			// Папка звуковых файлов

|

+-- 1.wav

+-- 2.wav

+-- 3.wav

. . . . . 		// до 63 файлов

[00000002]                 // Папка ЦПУ зав № 00000002

[00000003]                 // Папка ЦПУ зав № 00000003

Загрузка файлов с SD-карты

Перед загрузкой файлов необходимо определить, какие файлы необходимо загрузить. Это делается корректировкой файла load.txt. Удобнее всего корректировать файлы программой «блокнот», входящей в состав Windows XP.

Первоначально (в заводской поставке) этот файл выглядит так –

// Список загружаемых файлов

Сfg       // Конфигурация системы

Msg       // Шаблоны сообщений

Wav       // Звуковые сообщения

//Descr   // Дескрипторы устройств

//Phone	// Системные телефоны

//Flats	// Описания КСУ в квартирах

//Keys    // Загрузка ключей

Необходимо откорректировать этот файл. Как правило, в заводской поставке шаблоны сообщений и звуковые файлы уже загружены в ЦПУ и их повторная загрузка может потребоваться, только если вы захотите добавить собственные сообщения или звуковые файлы.

Поэтому надо закомментировать вторую и третью строки. В окончательном виде файл load.txt должен выглядеть так –

// Список загружаемых файлов

Сfg       // Конфигурация системы

//Msg     // Шаблоны сообщений

//Wav     // Звуковые сообщения

Descr     // Дескрипторы устройств

Phone	// Системные телефоны

Flats	// Описания КСУ в квартирах

//Keys    // Загрузка ключей

Не забудьте сохранить его на SD-карте.

Далее необходимо скорректировать файл LOAD\cfg.txt в соответствии с конфигурацией системы и сохранить его на карте. Этот файл должен содержать команды установки адресов для всех устройств. В заводской поставке файл содержит пример команды установки адреса для одного устройства и выглядит так –

// Пример установки адреса 12 для БВ с № 09000001

S 09000001 3 12

Необходимо размножить строку с командой S столько раз, сколько устройств в системе, а затем скорректировать заводские номера и соответствующие им адреса. Следите за тем, чтобы адреса не повторялись!

Например, у нас в системе один БВ-2М, один БК-2М и один КМП.

Результирующий файл должен выглядеть так –

S 09000001 3 12 // Для БВ № 09000001 устанавливаем адрес 12

S 10000014 3 13 // Для БК № 10000014 устанавливаем адрес 13

S 08000001 3 18 // Для КМП № 08000001 устанавливаем адрес 18

Адреса могут быть установлены в произвольном порядке из диапазона 1 – 254. Главное, чтобы не было одинаковых адресов.

Внимание ! Установка адресов должна быть ПЕРВОЙ операцией при настройке системы. Для того, чтобы обеспечить это при загрузке с SD-карты, строка CFG должна быть ПЕРВОЙ в файле load.txt.

После того, как адреса устройств установлены, остальные файлы можно загружать в любом порядке. Сначала скорректируем файл дескрипторов устройств LOAD\descr.txt. В заводской поставке этот файл выглядит так –

// Стирание всех дескрипторов

W 0 17 1

// Установка дескриптора для КМП с адресом 18

// первый параметр - (8) – тип устройства (КМП)

// Второй параметр – (1) – начальный номер абонента (квартиры)

// Третий параметр – (100) – конечный номер абонента (квартиры)

// Четвертый параметр – адрес БК, вызываемый при одном нажатии

// Пятый параметр – адрес БК, вызываемый при двойном нажатии

W 0 100 18                // Устанавливаем адрес КМП

W 0 101 8 1 100 13 13     // Устанавливаем дескриптор для КМП 18

//

//

// Установка дескриптора для БВ с адресом 12

// первый параметр - (9) – тип устройства (БВ)

// Второй параметр – (1) – начальный номер абонента (квартиры)

// Третий параметр – (100) – конечный номер абонента (квартиры)

// Четвертый параметр – адрес связанного БК (13)

// Пятый параметр – не используется

W 0 100 12                // Устанавливаем адрес БВ

W 0 101 9 1 100 13 0      // Устанавливаем дескриптор для БВ 12

//

//

// Установка дескриптора для БК с адресом 13

// первый параметр - (10) – тип устройства (БК)

// Второй параметр – (1) – начальный номер абонента (квартиры)

// Третий параметр – (100) – конечный номер абонента (квартиры)

// Четвертый параметр – БК включен (1)

// Пятый параметр – не используется

W 0 100 13                // Устанавливаем адрес БК

W 0 101 10 1 100 1 0      // Устанавливаем дескриптор для БК 13

Копируем соответствующие строки столько раз, сколько в системе устройств данного типа, корректируем в них данные и сохраняем на SD-карте.

Для обеспечения возможности связи консьержей с удаленным диспетчером, а также для сообщений о неисправности в обслуживающую организацию необходимо ввести в файл LOAD\phone.txt номера телефонов. Данная возможность обеспечивается только если ЦПУ укомплектовано GSM-модемом.

В заводской поставке файл phone.txt выглядит так –

// Номер телефона диспетчера

W 0 239 80000000000

// Номер телефона обслуживающей организации

W 0 242 1_1_0000000001_70000000000

Вместо нулей после восьмерки (рег. 239) или семерки (рег. 242)

нужно написать номера требующихся телефонов в 10-значном формате с кодом города (зоны) и сохранить файл на SD-карте.

Если в ЦПУ нет GSM-модема и УСТЛ, необходимо закомментировать строку PHONE в файле load.txt.

Теперь корректируем файл LOAD\flats.txt. Это необходимо только если в системе есть устройства БСО-2М. Если их нет, строку FLATS в файле load.txt необходимо закомментировать.

В заводской поставке файл выглядит так –

//************************************

//  Установка БСО с адресом 1

//************************************

// Включение всех четырех КСУ

W 1 252 0 0 0 0

// Код мастер-ключа

W 1 156 000000385E36

//

//

//***** КСУ № 1 *****************************

// Имя квартиры

W 1 248 Кв._154

// Номера четырех телефонов

W 1 140 2_3_1111100000_70000000000 // Стационарный милиции

W 1 141 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый хозяина

W 1 142 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый жены

W 1 143 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый тещи

// Пультовой номер КСУ 1. Требуется для УВО милиции.

// Этот номер должны сообщить они (милиция)

W 1 35 0020

// Имена 5 шлейфов сигнализации (до 16 знаков)

W 1 157 Датчик_двери

W 1 158 Объемник

W 1 159 Пожар

W 1 160 Протечка_воды

W 1 161 Утечка_газа

//

//

//***** КСУ № 2 *****************************

// Имя квартиры

W 1 248 Кв._155

// Номера четырех телефонов

W 1 144 2_3_1111100000_70000000000 // Стационарный милиции

W 1 145 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый хозяина

W 1 146 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый жены

W 1 147 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый тещи

// Пультовой номер КСУ 1. Требуется для УВО милиции.

// Этот номер должны сообщить они (милиция)

W 1 35 0021

// Имена 5 шлейфов сигнализации (до 16 знаков)

W 1 163 Датчик_двери

W 1 164 Объемник

W 1 165 Пожар

W 1 166 Протечка_воды

W 1 167 Утечка_газа

//

//

//***** КСУ № 3 *****************************

// Имя квартиры

W 1 248 Кв._156

// Номера четырех телефонов

W 1 148 2_3_1111100000_70000000000 // Стационарный милиции

W 1 149 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый хозяина

W 1 150 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый жены

W 1 151 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый тещи

// Пультовой номер КСУ 1. Требуется для УВО милиции.

// Этот номер должны сообщить они (милиция)

W 1 35 0022

// Имена 5 шлейфов сигнализации (до 16 знаков)

W 1 169 Датчик_двери

W 1 170 Объемник

W 1 171 Пожар

W 1 172 Протечка_воды

W 1 173 Утечка_газа

//

//

//***** КСУ № 4 *****************************

// Имя квартиры

W 1 248 Кв._57

// Номера четырех телефонов

W 1 152 2_3_1111100000_70000000000 // Стационарный милиции

W 1 153 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый хозяина

W 1 154 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый жены

W 1 155 1_1_1111100000_70000000000 // Сотовый тещи

// Пультовой номер КСУ 1. Требуется для УВО милиции.

// Этот номер должны сообщить они (милиция)

W 1 35 0023

// Имена 5 шлейфов сигнализации (до 16 знаков)

W 1 175 Датчик_двери

W 1 176 Объемник_1

W 1 177 Пожар

W 1 178 Протечка_воды

W 1 179 Утечка_газа

Проще всего размножить эти строки и скорректировать адреса БСО, имена квартир, телефоны, пультовые номера и имена шлейфов. После этого сохранить файл на SD-карте.

Ключи, управляющие КСУ, хотя и могут быть введены в соответствующие регистры БСО, но лучше вводить их на месте с помощью мастер-ключа.

Далее необходимо поставить карту в слот ЦПУ и нажать кнопку “LOAD”. Должен загореться зеленый светодиод рядом с кнопкой. Когда он погаснет, загрузка данных завершена. Если в процессе загрузки замигал красный светодиод, загрузка завершена с ошибками. Следует вынуть карту, поставить ее в компьютер и прочитать файл log.txt, в котором отражен ход загрузки и выявленные ошибки.

Загрузка файлов звуковых сообщений.

Файлы звуковых сообщений на SD-карте должны быть загружены в папку WAV и иметь имена от 1.wav до 63.wav. Первые 5 файлов (от 1.wav до 5.wav) имеют фиксированное содержание, поставляются на компакт-диске и не должны изменяться пользователем. Файлы с именами от 16.wav до 63.wav могут быть использованы для записи файлов оповещений о чрезвычайных ситуациях. Некоторые из таких файлов есть в заводской поставке.

Формат записываемых на SD-карту звуковых файлов должен полностью соответствовать WAV-формату со следующими параметрами –

- частота дискретизации – 8000 Гц

- ширина дискретизации – 8 бит.

- монофонический

- без кодирования

Файлы в таком формате можно записать программой «звукозапись», входящей в состав Windows XP.

Файлы в папке WAV должны быть поименованы строго по порядку. Если в именах файлов есть промежуток нумерации, например за файлом 5.wav идет файл 7.wav, то файлы, следующие за промежутком, записаны не будут. Всякие вольности типа имени файла 05.wav не допускаются.

Сохранение звуковых файлов на SD-карту не предусмотрено, так как они в процессе записи в память ЦПУ преобразовываются так, что их восстановление в прежнем формате невозможно. Звуковые файлы могут быть записаны только сразу все. Добавление их к уже существующим может быть выполнено только добавлением нового файла в папку WAV и последующей загрузкой всех файлов.

Сохранение файлов на SD-карту.

Хотя в принципе имеется возможность сохранения на SD-карте всех регистров всех устройств, однако при настройке системы с SD-карты это имеет смысл только для той информации, которая вводится в систему каким-либо другим способом – например, ввод ключей в ЦПУ через БВ, или ввод ключей в БСО мастер-ключом. (Если остальная информация загружалась с SD-карты, то эти файлы на ней сохранились и могут быть повторно использованы для загрузки).

В версии ЦПУ 2.30 – 2.34 сохранение информации выполняется только по двум наиболее часто изменяющимся видам информации – ключам и телефонам. Ключи из базы ЦПУ, БС-2М и БСО-2М сохраняются в файле SAVE\keys.sav, телефоны из тех же устройств – в файле SAVE\phone.sav.

Начиная с версии ЦПУ 2.40 появится возможность сохранять все регистры устройства с заданным адресом. Эти регистры будут сохраняться в файлах с именем AХХХ.sav, где XXX – адрес устройства. Пример – для ЦПУ это будет файл A0.sav, для устройства с адресом 12 – A12.sav.

Сохранение регистров выполняется в формате команд загрузки, то есть, для загрузки сохраненного файла требуется только перенести его в папку LOAD, изменить расширение с .sav на .txt. и включить имя этого файла в список загружаемых (load.txt).

При сохранении указанных в файле save.txt файлов предыдущие их версии затираются!

Заводская поставка файла save.txt выглядит так –

// Сохранение конфигурации (зав. номера с адресами)

CFG

// Сохранение ключей и телефонов

KEYS

PHONE

// Сохранение дескрипторов устройств

DESCR

# Понятие о сообщениях, событиях и состояниях.

События, как правило, вызываются внешними воздействиями на систему. Например, приложение ключа к считывателю, нажатие кнопки или переход измеренного значения АЦП через заданный порог – все это является событиями. Каждому событию может быть приписан номер сообщения.

Состояние контроллера определяется содержимым его регистров. Это содержимое может изменяться внешними командами или же при возникновении определенных внешних событий. Например, при предъявлении ключа происходит изменение состояния активности разделов.

Сообщения подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние сообщения идут от ПУ к ЦПУ. Внутри ПУ сообщения генерирутся по возникновению события. В зависимости от состояния контроллера сообщение по данному событию может посылаться, а может и не посылаться. (пример – если раздел неактивен, сообщения от приписанных к нему каналов не будут посылаться) При настройке контроллера каждому возможному событию приписывается номер сообщения (число от 0 до 1000). Если событию приписан нулевой номер сообщения, то такое событие не будет генерировать сообщений никогда.

Все внутренние сообщения (как пришедшие от ПУ, так и созданные самим ЦПУ) протоколируются в системный журнал ЦПУ.

Внешние сообщения генерируются ЦПУ при освобождении каналов связи и при наличии неотосланных сообщений в системном журнале. При этом предварительно в соответствии с номером сообщения извлекается заранее подготовленный шаблон сообщения и его поля заполняются информацией из записи системного журнала. Таким образом подготавливаются внешние сообщения для различных приемников.

Шаблоны сообщений загружаются в память ЦПУ внешними командами.

Хотя для каждого события указывается всего один номер сообщения, фактически это указание дает доступ к одному из трех шаблонов сообщения. Какой конкретно шаблон будет использован, определяется номером вида шаблона, который указывается для каждого телефона в отдельности. Таким образом, возможна рассылка для одного события трех различных сообщений.

Все сообщения разделяются на 10 групп рассылки. Принадлежность сообщения к группе рассылки определяется его номером. Номера сообщений от 1 до 99 принадлежат к первой группе рассылки, от 100 до 199 – ко второй и, наконец от 900 до 999 – к десятой. Пользователь может распределить номера сообщений по группам рассылки в соответствии с их смысловым значением и затем указать для каждого телефона, сообщения из каких групп рассылки будут отсылаться на этот телефон. К примеру, можно всем событиям, квалифицируемым как тревожные, приписать номера сообщений из какой-то из 10 групп рассылки, а событиям постановки и снятия с охраны – номера из диапазона другой группы. Таким образом, появляется возможность сообщения о различных событиях передавать на разные телефоны.

Все шаблоны сообщений загружаются в ЦПУ по своему адресу. Для первого вида шаблонов этот адрес совпадает с номером сообщения, для второго вида адресом будет номер сообщения плюс 1000, для третьего вида – плюс 2000. Таким образом, в памяти контроллера может храниться до 3000 шаблонов сообщений – по три шаблона для каждого номера сообщения.

Кроме текстовых шаблонов, в память контроллера для каждого номера сообщения можно загрузить до 4 номеров звуковых файлов, которые будут воспроизводиться при возникновении соответствующего события.

Для локального СОМ-порта ЦПУ и подключенных к нему устройств индикации в БК вид используемых шаблонов указывается в регистре 241.

Общие регистры

Регистр 1 – тип устройства. Только для чтения.

# ЦПУ – 0,

БС  – 1,

БСО – 6,

КМП – 8,

БВ  - 9,

БК  - 10.

Регистр 2 – заводской номер устройства. Представляет собой строку длиной 8 символов. Используется для поиска и идентификации ПУ в системе. Только чтение.

Для ЦПУ данный регистр содержит строку длиной до 40 символов, используемую как имя устройства.

Регистр 3(кроме ЦПУ) – Собственный адрес устройства от 1 до 254. Собственный адрес задается при настройке системы. Заводское значение – 0. При этом значении ПУ не воспринимает команды (нулевое значение адреса всегда у центрального устройства). Присвоить конкретный адрес устройству можно только в системе, используя команду S.

Для ЦПУ данный регистр содержит маску внешних сообщений.

Регистр 4(кроме ЦПУ)  – Размер стека событий. Только чтение. При работе в системе ЦУ постоянно читает этот регистр. Если его значение стало ненулевым, это значит, что ПУ сгенерировало событие(события). Далее ЦПУ читает пятый регистр, содержимое которого – это вершина стека событий. Если событие прочитано верно и без сбоев, ЦПУ записывает единицу в регистр 6, что служит сигналом ПУ для помещения на вершину стека следующего события и уменьшения содержимого регистра 4 на единицу.

Регистр 5(кроме ЦПУ)  – Это регистр события. Только для чтения. Содержит последнее событие, прочитанное или нет. Содержимое регистра 5 меняется, когда ЦПУ записывает единицу в регистр 6. Если при этом содержимое регистра 4 равно нулю, то последнее прочитанное событие останется в регистра 5. То есть при нулевом количестве событий в регистре 4 в регистре 5 всегда лежит последнее прочитанное событие.

Регистр 6(кроме ЦПУ)  – Запись в этот регистр единицы дает знать ПУ, что на регистр 5 можно выставить следующее событие. Чтение этого регистра дает информацию о состоянии ДИП-переключателя ПУ(если он есть).

# РЕГИСТРЫ 1 – 6 ИМЕЮТ ФИКСИРОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПУ.

# Регистры идентификации

# Регистр 7 – Дата изготовления устройства

Регистр 8 – Версия программы

Регистр 9 – Версия платы.

# Регистры ЦПУ

# Регистры доступа

Регистр 4 – Заводской номер ЦПУ. Содержит 8 цифр. Используется в качестве первого параметра в командах дистанционного управления системой.

Регистр 6 – Пароль доступа к системе. До 8 алфавитно-цифровых символов. Заводское значение – 0 (ноль)

ВНИМАНИЕ! Сразу же после изменения регистра 6 следующая команда будет воспринята только с новым значением пароля. Будьте внимательны – ошибка при вводе или использование неразрешенных символов могут привести к блокировке контроллера. В этом случае восстановление его работоспособности может быть выполнено только на заводе-изготовителе.

# Регистры управления базой ключей и дескрипторами

Регистр 11 – текущий номер абонента для записи ключа. Должен быть установлен перед записью ключей данного абонента

# Регистр 12 – Код ключа для его записи в базу

# Регистр 13 – Код ключа для его поиска в базе и стирания.

Регистр 14 – Если в этот регистр записать номер абонента, то будут стерты все ключи данного абонента. Внимание! Эта операция весьма длительная при большом количестве ключей в базе (может занять до 1 минуты).

Регистр 16 – Код инициализации базы ключей и дескрипторов. Заводская установка – 1.

Регистр 15 – Инициализация базы ключей. При записи в этот регистр числа из регистра 16 база ключей очищается.

Регистр 16 – Код инициализации базы ключей.

Регистр 17 – Стирание дескрипторов устройств. Если в этот регистр записать число из регистра 16, произойдет очистка всех 255 дескрипторов устройств.

Регистр 100 – Ввод адреса устройства, для которого будет устанавливаться дескриптор. Этот регистр должен быть установлен перед записью в регистр 101.

Регистр 101 – Запись данных дескриптора устройства, адрес которого был записан в регистр 100.

Регистры информации абонентов

Регистр 102 – номер абонента. Сюда записывается номер абонента, информация о котором будет записываться или читаться через регистр 103.

Регистр 103 – информация об абоненте. Перед чтением или записью этого регистра нужно записать номер абонента в регистр 102.

Регистр 104 – Запись номера абонента в этот регистр заблокирует аудиосоединения данного абонента.

Регистр 105 – Запись номера абонента в этот регистр разблокирует аудиосоединения данного абонента.

Регистр 106 – Разблокировка всех абонентов. Запись в этот регистр единицы сбрасывает блокировки для всех абонентов.

Регистр 112 – Установка сигнала прохода для всех абонентов. Запись в этот регистр единицы устанавливает сигнал прохода для всех абонентов, запись нуля - сбрасывает.

Регистр 113 – Установка сигнала прохода для абонента. Запись в этот регистр номера абонента устанавливает сигнал прохода для данного абонента.

Регистр 114 – Сброс сигнала прохода для абонента. Запись в этот регистр номера абонента сбрасывает сигнал прохода для данного абонента.

Регистры управления режимами день-ночь

Регистр 110 – Время начала дневного режима в формате ЧЧММ.

Регистр 111 – Время начала ночного режима в том же формате.

Если хотя бы один из регистров 110 или 111 равен нулю, автоматического переключения режимов день-ночь не будет.

Регистры доступа

Регистр 24 – Код доступа. Если этот регистр не равен нулю, то при наборе на БВ его значения будет открываться замок. Следите, чтобы значение этого регистра не совпадало с номером какого-либо абонента. Лучше всего назначать этот код пятизначным из диапазона 17000-30000. Если значение регистра нулевое, доступ по коду будет невозможен.

Регистр 36 – код универсального ключа. Вводится вместо номера абонента при записи универсального ключа.  Эти ключи открывают все БВ в системе.

Таймауты

Значения таймаутов вызова и разговора записаны как в ЦПУ, так и в БВ, БК и КМП. Сделано это для того, чтобы сброс системы происходил при любых условиях. Заводские установки их одинаковы, но следует учесть, что сброс вызова и разговора будет происходить по тому таймауту, который минимален.

Регистр 30 – Значение таймаута вызова в секундах. Определяет время, в течение которого будет идти вызывной сигнал абоненту (консьержу). По истечении этого времени, если абонент не ответил, вызов сбрасывается. Заводское значение – 20 сек.

Регистр 31 – Значение максимального времени разговора в секундах. Если время разговора превышено, разговор сбрасывается.

Заводское значение – 60 сек.

# Регистры обращения к системному журналу.

Регистр 253. Только чтение. Содержит адрес первой свободной записи системного журнала. Соответственно последняя использованная – это содержимое регистра минус единица. Внимание- если в регистре единица, то может быть два варианта – либо контроллер новый и ни одной записи в журнале еще нет, либо предыдущая запись имеет номер 10000.

Регистр 254. Запись-чтение. При записи в этот регистр адреса системного журнала в регистре 255 появляется содержимое системного журнала с этим адресом.

Регистр 255. Только чтение. В этом регистре находится запись системного журнала, адрес которой был занесен в регистр 254.

# Номер телефона диспетчера

Регистр 239 – В этот регистр записывается номер телефона, который будет набран при нажатии кнопки «Вызов диспетчера» на блоке консьержа или кода вызова диспетчера на БВ. Вводится так же, как набирается на сотовом телефоне. Программируется только если в комплекте ЦПУ имеется GSM-модем.

# Системное время

Регистр 240. Запись – чтение. Содержит 6 элементов по 2 знака каждый. Первый элемент – год, затем месяц, день, часы, минуты и секунды. Запись в этот регистр вызывает переустановку системного времени.

# Шаблоны сообщений

Шаблон сообщения – это текст длиной не более 64 байт, снабженный специальными указателями вставок (или без них). Шаблон является заготовкой для формирования внешнего сообщения.

Адрес шаблона совпадает с номером сообщения. Когда сформировано внутреннее сообщение по какому-то событию, в нем всегда имеется номер сообщения. Он используется в качестве адреса для извлечения шаблона. Затем в соответствии с указателями вставок в шаблон вставляется информация из внутреннего сообщения и сформированный в результате текст отправляется на внешние каналы.

Регистр 251. Только запись. Адрес шаблона сообщения. Может иметь значение от 1 до 2999. После записи в этот регистр на регистре 252 появляется содержимое шаблона.

Регистр 252. Содержимое шаблона сообщения. Чтение и запись этого регистра будут корректными только непосредственно после записи адреса в регистр 251. Запись в регистр изменяет существовавший шаблон.

Регистр 241. Содержит указания, какой вид шаблона сообщения использовать для передачи на локальный СОМ-порт и подключенные БК. Содержит два элемента в диапазоне 0-3. Первый элемент – номер шаблона для СОМ-порта, второй – то же для всех подключенных  БК. Указание нуля обозначает, что сообщения передаваться не будут. Заводская установка – 1,2.

# Системные телефоны и сообщения.

Регистры 242-245. Содержат номера телефонов, по которым рассылаются сообщения о событиях, не относящиеся ни к одному из разделов, описанных в системе. К таким событиям, например, относится событие исчезновения питающего напряжения. Правила ввода номеров телефонов общие.

Регистр 246. Содержит 10 элементов, каждый из которых представляет номер сообщения для определенного системного события.

1 – Номер сообщения для события падения уровня сигнала GSM

2 – Исчезновение напряжения сети

3 – Восстановление напряжения сети

4 – Падение напряжения аккумулятора

5 – Восстановление напряжения аккумулятора

6 – Рестарт системы

7 – Потеря связи с периферийным устройством

8 – Обнаружение нового периферийного устройства

9 и 10 – Резерв, вводить нули.

# Маска внешних сообщений

Регистр 3. Маска внешних сообщений. Представляет собой строку из 8 нулей и единиц (без пробелов), которые запрещают отсылку внешних сообщений. Единица означает, что данный вид сообщения блокирован. Например, содержимое регистра 11010000 указывает, что блокированы отладочные сообщения, непреобразованные сообщения в виде, как они пишутся в системный журнал и блокирована отсылка SMS (см. таблицу).

# Структура маски сообщений

| Бит | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Маска всех отладочных сообщений на СОМ-порт |
| 2 | Маска сообщений на СОМ-порт записей SYSLOG |
| 3 | Маска преобразованных сообщений на СОМ-порт |
| 4 | Маска всех SMS-сообщений |
| 5 | Маска звуковых сообщений |
| 6 | Маска сообщений УСТЛ (ContactID) |
| 7 | Резерв |
| 8 | Резерв |

# Уровень GSM-сигнала

Регистр 247. При чтении регистра выдается уровень GSM-сигнала в диапазоне 0 – 31. 0 – сигнала нет, 31 – максимальный сигнал. Запись в этот регистр определяет значение уровня, при котором будет выдаваться сообщение о падении уровня сигнала.

# Повтор SMS-сообщений при ошибках.

Если по какой-то причине передача SMS не удалась, последующие действия определяются регистрами 229 и 230.

Регистр 229. Запись-чтение. Значение регистра определяет таймаут в минутах, по истечении которого будет повторена попытка передачи сбойной SMS.

Регистр 230. Определяет количество неудачных попыток передачи SMS. По достижении данного количества повторов, дальнейшие попытки передачи любых SMS прекращаются. Передача SMS возобновится только после сброса ЦПУ или приема им любой SMS.

# Работа с системой оповещения

Если в комплекте системы есть БСО, может быть использован регистр системы оповещения.

Регистр 250. Сюда записывается номер звукового файла, направляемый в систему громкого оповещения. Сброс оповещения производится записью нуля.

Системные и отладочные регистры.

Значения этих регистров менять нежелательно. Это может делать только высококвалифицированный специалист, хорошо знающий принципы работы комплекса.

Регистр 18 – Таймаут ожидания ответа от периферийного устройства. Значение вводится в миллисекундах. Может нуждаться в изменении только в том случае, если изменяется скорость обмена по линии RS-485.

Регистр 19 – Период тестирования линии на появление новых устройств. Заводское значение – 10. Определяет количество циклов опроса адресного пространства перед выполнением тестирования наличия новых устройств. Уменьшение параметра ускоряет время поиска нового устройства, но при этом несколько снижает время реакции системы, увеличение действует наоборот.

Регистр 20 – Немедленный поиск устройств на всех секциях во всем адресном пространстве. При записи в этот регистр любого значения ЦПУ выполняет поиск устройств и включение их в свою таблицу. Это может быть полезно, если на существующем комплексе проводились работы по включению новых устройств, или при отладке комплекса, чтобы не ждать, пока ЦПУ само определит включение новых устройств.

Регистр 21 – Тест адреса устройства. При вводе в этот регистр адреса устройства проверяется его наличие на линии и если устройство существует, оно включается в опрос. Используется при наладке.

Регистр 23 – Флаг воспроизведения звука при открытии двери.

Регистр 32 – Принудительное включение секции RS-485. При значениях 1-8 принудительно включается указанная секция. Переключение секций прекращается и устройства, находящиеся на других секциях, не будут видны. Используется при заводской настройке.

Регистр 33 – Подключение аудиосекций на внутреннюю шину ЦПУ. Содержит два параметра – номер первой и второй секций, подключаемых на шину ЦПУ. Если номер секции нулевой, то подключение сбрасывается. Автоматически устанавливается ЦПУ при установлении межсекционных соединений, но может быть установлен вручную при наладке или ремонте системы.

Регистр 34 – Подключение аудиоустройств ЦПУ (модема, генератора звука) на внутреннюю шину. Регистр в процессе работы устанавливается ЦПУ автоматически. Нулевое значение регистра отключает аудиоустройства, единица – устройства подключаются напрямую (для связи с КМП) двойка – накрест (для связи с БВ). Ручная установка регистра может потребоваться только при наладке или ремонте.

Регистры КМП-100

Регистры 1-9 описаны в разделе «Общие регистры»

Регистры настройки

Регистры 11 и 12 КМП устанавливаются автоматически при загрузке дескрипторов устройств в ЦПУ, если при этом соответствующий КМП будет на линии. Переустановка этих регистров может потребоваться при замене КМП.

Регистр 11 – номер первого обслуживаемого абонента. Этот номер соответствует координате 01 коммутатора.

Регистр 12 – номер последнего обслуживаемого абонента. Если этот номер будет ровно на 100 больше номера первого обслуживаемого абонента, то ему будет соответствовать координата 00.

Регистр 15 - Время подачи вызывного сигнала абоненту. Заводская установка – 20 сек. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 18 – Время в режиме разговора. Заводская установка – 60 сек. По истечении этого времени разговор прекращается. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 16 Номер вызывного сигнала. Определяет номер вызывного сигнала «по умолчанию», если этот номер не указан явно в описании абонента в ЦПУ.

Соответствие вызывного сигнала его номеру приведено в таблице.

| № | Наименование сигнала | Характеристика сигнала |
| --- | --- | --- |
| 0 | Сигнал вызова "CYFRAL" - фирменный | 625,360, 625,360, 625,360, 625,360 по 0,05 с пауза 0,1 с 625,360, 625,360, 625,360, 625,360 по 0,05 с |
| 1 | Сигнал вызова "CYFRAL1" - фирменный | 1250,625, 1250,625, 1250,625, 1250,625, по 0,05 с пауза 0,1 с 1250,625, 1250,625, 1250,625, 1250,625, по 0,05 с |
| 2 | Мелодия "Подмосковные вечера" | 10 нот |
| 3 | Мелодия "Красная армия" | 28 нот |
| 4-7 | Сигнал вызова "CYFRAL1" - фирменный |  |

Регистр 17 – время паузы между сигналами вызова. Указывается в единицах по 100 мс.

Регистр 18 – Время в режиме разговора (сек). Если это время истекло, коммутатор сбрасывает соединение.

Регистры управления

Регистр 10 – Номер соединения. Указывает номер соединения, в котором в данный момент участвует КМП. Устанавливается автоматически. Изменение его ничего не дает.

Регистр 13 – Управление соединением с ЦПУ. Устанавливается автоматически. Переустановка его может потребоваться только при ремонте или наладке КМП.

Допустимые значения регистра 13 приведены в таблице

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Переход в исходное состояние: – прекращение подачи вызывного сигнала; – выключение трактов приема и передачи аудио-тракта; – сброс коммутатора – выключение ключей десятков и единиц; – инициализация сканирования – сканирование начнется через 0,5 с. |
| 9 | Переход в режим разговор: – включение трактов приема и передачи аудио-тракта; – установка времени разговора значением из регистра 18 – Time_ModeSay, максимальное значение времени разговора 255 с. |
| 10 | Включение подачи звукового сигнала частотой 1000 Гц длительностью 0,5 с в трубку абонента, который хочет соединиться с консьержем. Пауза между подачей звукового сигнала в абонентское устройство (АУ) – 1,2 с. Абонент ждет снятия трубки консьержем. Количество звуковых сигналов, подаваемых в АУ – 8. После подачи 8-ми звуковых сигналов, если консьерж не снял трубку, то АУ отключается от линии и возобновляется процесс опроса АУ. |
| 11 | Включение подачи звукового сигнала частотой 1000 Гц длительностью 0,1 с в трубку абонента, который хочет соединиться с консьержем, но пульт консьержа занят и соединение невозможно. Пауза между подачей звукового сигнала в абонентское устройство (АУ) – 0,7 с. Количество звуковых сигналов, подаваемых в АУ – 9. |
| 12 | Включение режима "РАЗГОВОР" между абонентом и консьержем. |

Регистр 14 – Номер вызываемого абонента. При записи в этот регистр номера абонента происходит коммутация координатных линий данного абонента и подается сигнал вызова. Устанавливается командой ЦПУ.

Регистр 19 – Управление трактом приема-передачи. Устанавливается командами ЦПУ, но при необходимости может быть установлен вручную, например, при регулировке КМП. Допустимые значения –

0 – тракты приема и передачи выключены

1 – тракт приема включен, тракт передачи выключен

2 – тракт приема выключен, тракт передачи включен.

3 – тракты приема и передачи включены.

Регистр 20 – Время ожидания ответа ЦПУ. Системный регистр, менять значение не рекомендуется.

# Регистры БВ-2М

Регистры 1-9 – см раздел «общие регистры»

Регистры настройки

Регистры 11 и 12 – Начальный и конечный номер обслуживаемых абонентов. Вызов абонентов, не входящих в этот диапазон, невозможен. Устанавливаются автоматически при записи дескрипторов устройств в ЦПУ, если БВ при этом на линии.

Регистр 15 – Время вызова абонента. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 18 – Время в режиме разговора. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 24 – Время открывания двери. Определяет длительность подачи сигнала открытия двери на замок.

Регистр 25 – Время паузы между звуковыми сигналами открывания двери.

Регистр 40 – Код доступа в сервисный режим. Заводская установка – 123456. Следует записать в этот регистр свой код.

Регистр 41 – Разрешение входа в сервисный режим. Если в этом регистре единица, то вход в сервисный режим возможен, если ноль – невозможен.

Регистры управления

Регистр 10 – Номер соединения. Устанавливается командой ЦПУ и определяет номер соединения, в котором участвует БВ.

Регистр 13 – Управление аудиолинией. Устанавливается автоматически. Переустановка его может потребоваться только при ремонте или наладке БВ.

Регистр 14 – Время вывода сообщения на индикатор (0.1 сек).

Регистр 16 – Номер вызывного сигнала абонента. Сигнал, который звучит в динамике БВ после набора номера абонента. Описание сигнала см. регистр 16 КМП.

Регистр 17 – Период повтора вызывного сигнала.

Регистр 19 – Управление трактом приема-передачи. См. описание регистра 19 КМП.

Регистр 20 – Время ожидания ответа ЦПУ. Системный. Переустановка этого регистра нежелательна.

Регистр 26 – Управление питанием замка. Заводское значение – 1. При записи в него нуля в БВ срабатывает реле, отключающее питание замка. Используется для аварийного открывания дверей.

Регистр 27 – Управление замком. При записи единицы в этот регистр подается сигнал открывания на контроллер замка. Используется для штатного управления замком.

Регистр 28 – Состояние замка. Только чтение.

Регистр 29 – Конфигурация замка.

Регистр 32 – Управление считывателем ключей. Установкой этого регистра можно разрешить или запретить считывание ключей той или иной системы. Заводское значение – 3.

Регистры 42-43 – Используются при отладке программного обеспечения БВ.

Регистр 48 – Управление подсветкой клавиатуры. Если записать в этот регистр единицу, включается подсветка клавиатуры. При записи нуля подсветка выключается.

Регистр 49 – Период мигания подсветки.

Регистры работы с ключами.

Блок вызова имеет собственную резервную базу ключей на 4096 кодов. Управление этой базой происходит через регистры 33–35. Обычно нет необходимости вручную устанавливать эти регистры – базу ключей в БВ стирает и заполняет ЦПУ, даже в том случае, если ключ вводится с БВ в сервисном режиме.

Регистр 33 – Запись кода ключа в память БВ. При записи в этот регистр двенадцати шестнадцатеричных знаков кода ключа этот код запоминается в памяти БВ.

Регистр 34 – стирание кода ключа из памяти БВ. Тоже, что и в регистре 33, только код ключа стирается из памяти.

Регистр 35 – Удаление всех ключей из памяти. Если в этот регистр записать единицу, вся память ключей БВ будет очищена.

Регистр 49 – Период мигания подсветки.

Регистры управления внешними входами

Регистры 56, 59 и 62 – Управление внешними входами 1, 2 и 3 соответственно.

| Бит | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – | – | EBL | EOD | EE | EL | ES | EI | ControlExtInput_1 |
| Read\Write | R\W | R\W | R\W | R\W | R\W | R\W | R\W | R\W |  |
| Начальное значение | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0x2f |

# Бит 5 – EBL – Enable blink lighting – ЗАПРЕТИТЬ\РАЗРЕШИТЬ мигание подсветки при срабатывании входа

EBL = 0 – мигание ЗАПРЕЩЕНО

EBL = 1 – мигание РАЗРЕШЕНО

# Бит 4 – EOD – Enable opening door – ЗАПРЕТИТЬ\РАЗРЕШИТЬ открывание двери при срабатывании входа

EOD = 0 – открывание двери ЗАПРЕЩЕНО

EOD = 1 – открывание двери РАЗРЕШЕНО

# Бит 3 – EE – Enable event – ЗАПРЕТИТЬ\РАЗРЕШИТЬ передачу события при срабатывании входа

EE = 0 – передача события ЗАПРЕЩЕНА

EE = 1 – передача события РАЗРЕШЕНА

# Бит 2 – EL – Enable lighting – ЗАПРЕТИТЬ\РАЗРЕШИТЬ включение подсветки клавиатуры при срабатывании входа

EL = 0 – ВКЛ подсветки клавиатуры ЗАПРЕЩЕНО

EL = 1 – ВКЛ подсветки клавиатуры РАЗРЕШЕНО

# Бит 1 – ES – Enable sound – ЗАПРЕТИТЬ\РАЗРЕШИТЬ подачу звукового сигнала при срабатывании входа

ES = 0 – подача звукового сигнала ЗАПРЕЩЕНА

ES = 1 – подача звукового сигнала РАЗРЕШЕНА

# Бит 0 – EI – Enable Input – Разрешить вход

# EI = 0 – вход запрещен

# EI = 1 – вход разрешен

ОПИСАНИЕ

При срабатывании какого-либо входа, если он разрешен (ControlExtInput_1.0 = 1), проверяется, какое действие должно быть выполнено. Если требуется включение подсветки клавиатуры или звукового сигнала, то время, в течение которого будет включена подсветка или звуковой сигнал определяется значением в регистрах 57, 60 и 63.

# Звуковой сигнал, который может воспроизводиться при срабатывании входа 1, определяется значением в регистрах 58, 61 и 64 и имеет 8 вариантов (см описание регистра 16 КМП).

# Регистры БК-2М

# Регистры 1-9 – см раздел «общие регистры»

# Регистры настройки

Регистры 11 и 12 – Начальный и конечный номер обслуживаемых абонентов. Вызов абонентов, не входящих в этот диапазон, невозможен. Устанавливаются автоматически при записи дескрипторов устройств в ЦПУ, если БК при этом на линии.

Регистр 15 – Время вызова БК абонентом. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 26 – Время вызова БК посетителем. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 18 – Время в режиме разговора с посетителем. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 29 – Время в режиме разговора с абонентом. См. пункт «Таймауты» в описании регистров ЦПУ.

Регистр 16 – Номер вызывного сигнала при вызове БК абонентом. Описание сигналов см. регистр 16 КМП.

Регистр 27 – номер вызывного сигнала при вызове абонента с клавиатуры БК.

Регистры управления

Регистр 10 – Номер соединения. Устанавливается командой ЦПУ и определяет номер соединения, в котором участвует БК.

Регистр 13 – Управление аудиолинией. Устанавливается автоматически. Аналогичен регистрам 13 КМП и БВ.

Регистр 17 – Период повтора вызывного сигнала. Определяет промежуток между окончанием предыдущего сигнала и началом последующего.

Регистр 19 – Управление трактом приема и передачи. Аналогичен регистру 19 КМП и БВ и действует так же.

Регистр 20 – Время ожидания ответа ЦПУ. Системный. Переустановка этого регистра нежелательна.

Регистр 24 – Управление соединением БВ-БК.

Регистр 25 – Номер вызываемого абонента. Запись в этот регистр номера абонента инициирует на БК сигнал вызова абонентом. Устанавливается автоматически, может быть использован при наладке.

Регистр 32 – Текстовое сообщение на дисплей БК. Если записать в этот регистр какой-либо текст, он появится на дисплее БК, начиная с первой позиции верхней строки. Лишние символы, не вмещающиеся в две строки, будут обрезаны. Длина сообщения на более 32 символов.

Регистр 33 – Номер звукового сигнала тревоги. Используется ЦПУ для звуковой индикации на БК каких-либо исключительных событий, например, переключения БК в режим оповещения или после прихода сообщения о тревоге.

Регистр 34 – Период повторения сигнала тревоги.

Регистр 35 – Текстовое сообщение на дисплей БК с позицией вывода. Запись в этот регистр позволяет изменить некоторые знакоместа дисплея, не затрагивая остальных.

Регистр 36 – Кодировка дисплея 0 – WIN1251, 1 – КОИ8. Устанавливается на заводе.

Регистр 37 – Включение-выключение лампы абонента.

Регистр 38 – включение-выключение лампы посетителя.

Регистр 40 – Кодировка клавиатуры. Устанавливается на заводе.

Регистр 41 – Вкл-выкл отображения кода кнопки на дисплее. Используется при наладке.

Регистр 50 – Вывод на дисплей текста с приоритетом 3(высший).

Регистр 51 – Вывод на дисплей текста с приоритетом 2.

Регистр 52 – Вывод на дисплей текста с приоритетом 1(низший).

Регистр 53 – переключение режима день-ночь.

# Регистры БС-2М

# Регистры управления каналами (шлейфами).

# Регистры 7-14.

Регистр 208. Только для чтения. Содержит 8 числовых значений, дублирующих содержимое регистров 7-14. Для быстрого просмотра.

Регистры 15-22. Чтение-запись. Пороговые значения каналов. Каждый регистр содержит 4 значения порогов:

1. Нижнее пороговое значение

2. Верхнее пороговое значение

3. Пороговое значение короткого замыкания

4. Пороговое значение обрыва

Когда измеренное значение на каком-либо канале переходит через порог, генерируется событие одного из шести типов:

Тип A – значение АЦП стало больше верхнего порога;

Тип B – значение АЦП стало меньше верхнего порога;

Тип C – значение АЦП стало больше нижнего порога;

Тип D – значение АЦП стало меньше нижнего порога;

Тип E – значение АЦП стало больше порога обрыва;

Тип F – значение АЦП стало меньше порога короткого замыкания.

Для каждого типа событий каждого канала можно поставить в соответствие некоторый номер сообщения.

Регистры 181–188. Запись-чтение. Каждый из этих регистров содержит шесть номеров сообщений(0-999), которые будут выдаваться по событиям канала типов A-F. Если номер сообщения равен нулю, то сообщения по событиям данного типа выдаваться на будут.

Регистры 23-30. Запись-чтение. Каждый из регистров содержит значение задержки (в сек) от возникновения события типов A-D до выдачи соответствующего сообщения. Если за это время канал будет деактивирован, то сообщение не посылается. Эти задержки не относятся к событиям типов E и F, сообщения по которым передаются всегда и немедленно.

Регистры 173-180. Запись-чтение. Каждый регистр содержит строку длиной до 16 байт, в которой записано имя данного канала(шлейфа). Это имя может быть вставлено в шаблон сообщения.

Регистры 197-204. Запись-чтение. Состояние канала(активен - неактивен). При записи единицы в один из этих регистров соответствующий канал становится активным, нуля – неактивным. В состояние активности канал генерирует события всех типов (A-F), в состоянии неактивности – только события типов E и F, которые связаны с поломками оборудования. Это не относится к выключенным каналам, а также к каналам, на которых выставлены флажки постоянной активности. В таких случаях установка или сброс активности в этих регистрах никак не влияют на состояние канала.

Регистр 209. Только чтение. Содержит 8 значений (нулей или единиц) которые отображают, какие каналы в данный момент активны, а какие нет. Регистр предназначен исключительно для быстрого просмотра активности каналов.

Регистры 63-70. Запись-чтение. При записи единицы в один из этих регистров соответствующий канал становится постоянно активным, то есть генерирует события всех шести типов A-F. Это состояние может быть изменено только записью нуля в соответствующий регистр или переводом канала в выключенное состояние.

Регистры 71-78. Запись-чтение. Если в регистр записана единица, то соответствующий канал будет выключен, то есть не будет генерировать никаких событий. Это вовсе не значит, что на канале его АЦП прекратит измерения. Измеренные значения все равно будут в регистрах 7-14 для всех каналов, независимо ни от каких состояний.

Регистры 189-196. Каждый регистр содержит 6 числовых значений времени блокировки сообщений по событиям типов A-F для данного канала. То есть после выдачи сообщения по событию данного типа, следующее сообщение по событию такого же типа может быть выдано только по истечению этого времени.

Регистр 219. Строка из 8 нулей или единиц. Индицирует прохождение тревог по каналам.

# Регистры управления разделами

Для удобства управления системой каналы могут быть разделены на группы, называемые разделами. Каждый канал может быть приписан к разделу или нескольким разделам(хотя такое бывает редко). Активация (постановка на охрану) или деактивация (снятие с охраны) раздела автоматически влечет за собой активацию или деактивацию всех приписанных к разделу каналов.

Регистры 39-46. Запись-чтение. Каждый из восьми регистров (по одному на раздел) содержит 8 нулей или единиц. Единица означает, что соответствующий канал приписан к данному разделу.

Регистры 47-54. Запись-чтение. Пультовые номера разделов 1-8. Каждый регистр содержит строку длиной от 1 до 8 символов(как правило, цифры). На центральном пульте по этому номеру определяется объект. Пультовой номер может быть вставлен в заготовку сообщения.

Регистры 165-172. Запись-чтение. Имена разделов. Каждый регистр содержит имя раздела длиной от 1 до 16 символов. Имя раздела может быть вставлено в заготовку сообщения. Разделы, имеющие одинаковые имена могут быть одновременно активированы или деактивированы даже если они описаны в разных ПУ в пределах системы.

Регистры 55-62. Запись-чтение. Регистры содержат по одному значению (ноль или единица), которое показывает, активен ли данный раздел. Запись единицы в регистр делает соответствующий раздел активным, нуля – неактивным. Соответственно изменяются состояния каналов, приписанных к данному разделу. При выполнении записи в эти регистры формируются сообщения об активации-деактивации раздела. Эти действия выполняются немедленно, независимо от значения задержки активации(постановки раздела на охрану).

Регистры 31-38. Содержит числовое значение (в секундах) задержки постановки раздела на охрану. Это значение действует только тогда, когда раздел активируется ключом.

Регистры 211-218. Содержит номера сообщений разделов. Четыре элемента. Первый – номер сообщения при активации раздела, второй – при деактивации, третий – о начале активации (при установленной задержке активации), четвертый – о невозможности активации, если какой-то из приписанных к разделу каналов не в нормальном состоянии.

# Ключи

Регистры 84-107. Содержат 24 кода ключей. Ключ должен содержать ровно 12 шестнадцатеричных цифр (0-9, A-F).

Регистры 108-131. Каждый регистр содержит 8 элементов, которые определяют, как ключ управляет соответствующим разделом. 0 – ключ не управляет данным разделом, 1 – ключ активирует раздел,  2 – ключ деактивирует раздел, 3 – ключ меняет состояние раздела.

# Телефоны

Регистры 132-163. Содержат номера телефонов, по которым рассылаются сообщения. Для каждого раздела можно ввести четыре номера, т.е. регистры 132-135 содержат номера телефонов первого раздела, 136-139 – второго и т.д. Номер телефона вводится без пробелов. Элементы номера разделяются знаками подчеркивания.

# Пример – 1_2_1111100000_79261152418

Первый элемент – тип телефона. 1 – сотовый для приема SMS, 2 – проводной для приема DTMF. Во втором случае в комплекте системы должно присутствовать устройство УСТЛ.

Второй элемент – какой вид шаблона будет использован при формировании сообщения.

Третий элемент – рассылка – состоит из 10 нулей или единиц, определяющих диапазоны номеров сообщений, отсылаемых на данный телефон.

Четвертый элемент – собственно номер в международном формате, но без лидирующего плюса (для сотовых телефонов).

В примере приведен номер сотового телефона, при отсылке сообщений будет использован шаблон вида 2 и на телефон будут отсылаться сообщения с номерами от 1 до 499.

# Групповая активация-деактивация разделов.

Разделы, имеющие одинаковое имя, могут быть одновременно активированы или деактивированы, независимо от того в каком физическом ПУ они описаны. Для этого служат регистры 205, 206 и 207. Регистры 205 и 206 отличаются от остальных. При записи в эти регистры информация записывается во все подключенные ПУ, независимо оттого, адрес какого ПУ был указан в команде записи. При этом ПУ не выдает квитанции о приеме команды.

Регистр 205. Только запись. В регистр записывается имя разделов, которые необходимо активировать или деактивировать. Информация записывается во все регистры 205 всех подключенных ПУ. Квитанции на команду записи ни одно из ПУ не дает и никаких действий не предпринимает. Однако, если команда была выдана не непосредственно на ПУ, а через ЦПУ, то идет стандартный ответ ACK. При попытке чтения регистра выдается пустая строка.

Регистр 206. Только запись. Запись единицы в этот регистр вызывает во всех ПУ активацию разделов, имена которых совпадают с записанным в регистр 205. Запись нуля – деактивацию этих же разделов. Квитанции на команду ПУ не дают. Так как при активации и деактивации раздела генерируются сообщения, то на ЦПУ придет столько сообщений, сколько устройств нашли у себя разделов с данным именем.

Регистр 207. В этом регистре можно прочитать то, что записано в регистр 205 – имя раздела группового управления.

# Регистры управления реле.

Регистры 80-81. Запись-чтение. Каждый регистр содержит ноль(это реле выключено) или единицу (реле включено). Запись в эти регистры вызывает включение или выключение реле. Чтение регистра дает фактическое состояние реле.

# Реакции реле на события каналов

Для каждого из двух реле могут быть установлены его реакции на события. Реле не привязаны к конкретным разделам шлейфам или событиям. Для каждого события может быть установлена реакция одного или нескольких реле. Реле всегда исполняет установленное действие по последнему событию. Таким образом, если по событие по одному каналу включает реле, а по другому каналу – выключает, то реле будет в состоянии, определяемом последним пришедшим событием.

Регистр 220. Только запись. Перед установкой реакций реле в этот регистр необходимо записать номер реле, для которого устанавливаются реакции.

Регистры 221-228. Каждый регистр определяет реакцию реле для отдельного канала. Регистр содержит шесть элементов –

1. Реакция на событие типа A (1-включить, 2-выключить, 0-ничего)

2. Реакция на событие типа B

3. Реакция на событие типа С

4. Реакция на событие типа D

5. Время включения реле в сек (если ноль – включить насовсем)

6. Время задержки включения в сек.

События типов E и F на реле не влияют. Перед записью или чтением этих регистров необходимо записать номер реле в регистр 220.

# Реакции реле на события ключей

Для каждого реле может быть установлено включение при считывании ключа. Это дает возможность использования ключей не только для активации-деактивации разделов, но и для приведения в действие каких-либо механизмов.

Регистр 239. Регистр содержит 24 элемента, каждый из которых – номер реле, которое будет включено при считывании соответствующего ключа.

Регистр 240. Содержит тоже 24 элемента, определяющих время включения реле в секундах. Максимальное значение – 254.

# Регистры БСО-2М

Для регистров БСО-2М если указан диапазон регистров, то первый из них относится к КСУ №1, а последний – к КСУ №4.

Перед началом работы пользователь должен установить следующие регистры, которые не могут быть установлены производителем:

35-38   – Пультовые номера КСУ

248-251 – Имена КСУ

140-155 – Телефонные номера для рассылки сообщений

252     - Выключение отсутствующих КСУ

156     - Код мастер-ключа

Общие регистры управления

Регистр 247 – Задержка повторного нажатия кнопки «тревога». Заводское значение – 5 сек. Действительно для всех КСУ.

Регистр 252 – Выключение КСУ. Содержит 4 параметра, соответствующих КСУ 1-4. Если соответствующий параметр равен нулю, КСУ включено, если единице – выключено. Необходимо выключать отсутствующие КСУ.

Регистр 253 – Управление оповещением. Может изменяться вручную при наладке. В обычном режиме устанавливается автоматически.

Регистр 207 – Время блокировки сообщений о нарушении связи с КСУ. Заводское значение – 120 сек. Это значит, что после первого сообщения об обрыве связи последующие будут идти через каждые 2 минуты, пока связь не будет восстановлена.

Регистр 208 – Время блокировки сообщений о повреждении линии динамиков. То же что и для регистра 207.

Регистры 209-231 – Время блокировки сообщений каналов

Регистры 242-246 – Используются при наладке.

Регистры управления КСУ

Регистры 31-34 – задержка постановки на охрану КСУ 1-4. Здесь указывается время задержки постановки на охрану (в секундах от 0 до 255) соответствующих КСУ. Заводское значение – 30 сек.

Регистры 39-42 – В этих регистрах содержится состояние КСУ 1-4. Если регистр равен единице, КСУ активно (поставлено на охрану), если ноль – неактивно (снято с охраны). Состояние изменяется ключом. Принудительная установка этих регистров в единицу позволяет дистанционно поставить данное КСУ на охрану.

Регистры 35-38 – Пультовые номера КСУ 1-4. Эти номера передаются на ПЦН милиции или ЧОП и однозначно определяют объект тревоги. Должны быть установлены так, как укажет фирма-владелец ПЦН. Длина номера – до 8 символов.

Регистры 248-251 – Имена КСУ, длиной до 16 символов. Как правило, совпадают с номером квартиры. Например – Кв№1. Имя КСУ вставляется в текст сообщения от данного КСУ.

Регистры 140-155 – Телефонные номера, по которым отсылаются сообщения от КСУ.

Регистры 140-143 – номера для КСУ 1,

Регистры 144-147 – номера для КСУ 2,

Регистры 148-151 – номера для КСУ 3,

Регистры 152-155 – номера для КСУ 4.

Для каждого КСУ может быть запрограммировано до 4 телефонных номеров. Сообщения передаются последовательно по всем запрограммированным номерам, начиная с первого. Так, для КСУ 1 сначала передается сообщение по номеру из регистра 140, затем по номеру из регистра 141 и т.д.

Регистры 238-241 – Номера сообщений для событий КСУ 1-4. Содержат по 8 параметров, каждый из которых содержит номер сообщения, соответствующий определенному типу события.

Параметр 1 – Начало постановки на охрану

Параметр 2 – Неудачная постановка на охрану

Параметр 3 – Поставлено на охрану

Параметр 4 – Снято с охраны

Параметр 5 – Нажата кнопка «тревога»

Параметр 6 – Обрыв линии динамиков

Параметр 7 – Нарушение связи с КСУ

Параметр 8 – Прерывание процедуры постановки на охрану.

Регистры управления каналами (шлейфами)

Регистры 233-236 – Активность каналов КСУ 1-4. Каждый регистр содержит 6 параметров, определяющий, поставлен ли данный канал (шлейф) КСУ на охрану. Шестой параметр не используется и всегда равен нулю. Принудительной установкой этих регистров можно ставить-снимать с охраны любой шлейф.

Регистры 157-179 – Имена каналов (шлейфов) для всех КСУ. Могут содержать до 16 символов, описывающих канал (шлейф).

Регистры 157-161 – имена каналов 1-5 КСУ 1,

Регистры 163-167 – то же для КСУ 2,

Регистры 169-173 – то же для КСУ 3,

Регистры 175-179 – то же для КСУ 4.

Заводские установки:

для канала 1 всех КСУ – «Датчик_двери»

Для канала 2 – «Объемник_1»

Для канала 3 – «Объемник_2»

Для канала 4 – «Пожар_1»

Для канала 5 – «Пожар_2»

Регистры 26-30 – Задержка тревоги на каналах КСУ. Определяет время задержки тревоги для каждого канала.

Регистр 26 – Каналы КСУ 1

Регистр 27 – Каналы КСУ 2

Регистр 28 – Каналы КСУ 3

Регистр 29 – Каналы КСУ 4

В заводских установках для всех КСУ на канале 1 выставлена задержка тревоги 30 сек, на остальных каналах – 0.

Регистры 43-65 – Постоянная активность каналов КСУ. Если в соответствующем регистре единица, то канал активен (будет подавать сигнал тревоги) даже когда КСУ снято с охраны. Установка постоянной активности делается для пожарных датчиков.

Регистры 43-47 – Каналы КСУ 1

Регистры 49-53 – Каналы КСУ 2

Регистры 55-59 – Каналы КСУ 3

Регистры 61-65 – Каналы КСУ 4

В заводских установках для всех КСУ на каналах 4 и 5 выставлена единица, на остальных каналах – 0.

Регистры 67-89 – Выключение каналов КСУ. Если в соответствующем регистре единица – канал выключен. Необходимо выключать каналы, на которых нет датчиков, чтобы они не подавали сигналов обрыва шлейфа.

Регистры 67-71 – Каналы КСУ 1

Регистры 73-77 – Каналы КСУ 2

Регистры 79-83 – Каналы КСУ 3

Регистры 85-89 – Каналы КСУ 4

Регистры 209-231 – Время блокировки сообщений каналов КСУ.

Регистры 209-213 – Каналы КСУ 1

Регистры 215-219 – Каналы КСУ 2

Регистры 221-225 – Каналы КСУ 3

Регистры 227-231 – Каналы КСУ 4

Каждый регистр содержит четыре параметра –

Параметр 1 – Время блокировки сообщений для события обрыва шлейфа,

Параметр 2 – То же для события срабатывания датчика,

Параметр 3 – То же для события восстановления шлейфа,

Параметр 4 – Для события короткого замыкания шлейфа.

Заводское значение для всех параметров – 120 сек.

Регистр 237 – При чтении дает состояние активности всех каналов для всех КСУ. Запись в него невозможна.

Регистры 181-203 – Номера сообщений для событий каналов всех КСУ. Каждый регистр содержит четыре параметра, определяющих номера шаблонов сообщений в базе для событий:

- Обрыв шлейфа

- Тревога (срабатывание датчика)

- Восстановление нормального состояния

- Короткое замыкание шлейфа

Регистры 181-185 – Каналы КСУ 1

Регистры 187-191 – Каналы КСУ 2

Регистры 193-197 – Каналы КСУ 3

Регистры 199-203 – Каналы КСУ 4

Регистры управления ключами

Регистр 156 – Код мастер-ключа. Вводится исключительно командой записи регистра, поэтому необходимо знать его код, либо считать его с ключа любым доступным способом. Для некоторых видов ключей его код выбит на таблетке.

Регистр 91 – Сервис-режим ввода ключей. Устанавливается на 30 сек, когда к какому-либо КСУ приложен мастер-ключ. После этого можно вводить ключи в КСУ. Каждое приложение нового ключа вызывает изменения регистров 92-115, куда заносится код ключа и регистров 116-139, где определяется, к какому КСУ относится данный ключ. При  этом регистр 91 опять устанавливается на 30 сек. Выход из сервис-режима либо по повторному приложению мастер-ключа, либо по истечении 30 сек с момента приложения последнего ключа.

Регистры 92-115 – Коды ключей, управляющих состоянием КСУ. Всего может быть введено 24 ключа.

Регистры 116-139 – Определяют, какими КСУ может управлять данный ключ. Каждый регистр содержит 4 параметра, которые соответствуют КСУ 1-4. Пример – если в параметре 2 и 3 регистра 117 содержится единица, а в параметрах 1 и 4 ноль, то ключ, код которого записан в регистре 93 сможет управлять только КСУ 2 и КСУ 3.

То есть если в регистре 92 – код ключа, то регистр 116 определяет, каким КСУ управляет данный ключ, регистру 93 соответствует регистр 117 и т.д. Это позволяет варьировать количество ключей на каждое КСУ при условии сохранения общего количества – 24 ключа.

# Таблица регистров ЦПУ

| № регистра | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | N стр | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I | F |  | Тип устройства (всегда ноль) |
| 2 | 1 | 40 | C | E |  | Имя ЦПУ |
| 3 | 1 | 1 | B | E |  | Маска внешних сообщений |
| 4 | 1 | 8 | С | F |  | Заводской номер ЦПУ |
| 5 | - | - | - | - |  | Не используется |
| 6 | 1 | 8 | C | E |  | Пароль доступа к контроллеру |
| 7 | 1 | 9 | С | F |  | Дата изготовления |
| 8 | 1 | 15 | С | F |  | Версия программы |
| 9 | 1 | 15 | С | F |  | Версия платы |
| 10 | - | - | - | - |  | Не используется |
| 11 | 1 | 2 | I | R |  | Текущий номер абонента для записи ключа* |
| 12 | 1 | 6 | H | R |  | Запись ключа в базу* |
| 13 | 1 | 6 | H | R |  | Стирание ключа из базы* |
| 14 | 1 | 1 | I | R |  | Стирание всех ключей абонента |
| 15 | 1 | 1 | I | R |  | Инициализация базы ключей* |
| 16 | 1 | 1 | I | E |  | Код инициализации |
| 17 | 1 | 1 | I | R |  | При записи кода инициализации – стирание дескрипторов устройств |
| 18 | 1 | 1 | I | E |  | Таймаут ожидания ответа от периферийного устройства |
| 19 | 1 | 1 | I | E |  | Период тестирования новых устройств |
| 20 | 1 | 1 | I | R |  | При записи – поиск устройств на линии |
| 21 | 1 | 1 | I | R |  | Тест адреса устройства с его включением |
| 22 | - | - | - | - |  | Не используeтся, резерв |
| 23 | 1 | 1 | I | E |  | Флаг проговаривания звуковых сообщений |
| 24 | 1 | 2 | I | E |  | Код доступа к двери |
| 25 | 1 | 2 | I | R |  | Инициализация базы сообщений (при записи туда кода из рег 16) |
| 26-29 | - | - | - | - |  | Не используются, резерв |
| 30 | 1 | 2 | I | E |  | Таймаут вызова |
| 31 | 1 | 2 | I | E |  | Таймаут разговора |
| 32 | 1 | 1 | I | R |  | Принудительное включение секции RS-485 |
| 33 | 2 | 2 | I | R |  | Включение секций AU на аудиошину ЦПУ |
| 34 | 1 | 2 | I | R |  | Включение AU-ЦПУ напрямую(1) и накрест(2) |
| 35 | 1 | 1 | I | Е |  | Режим показа автооповещения |
| 36 | 1 | 2 | I | E |  | Номер абонента-вездехода (больше 20000 и меньше 30000) |
| 37-39 | - | - | - | - |  | Не используются |
| 40-47 | 11 | 22 | I | R |  | Состояние соединений (для 8 секций) |
| 48 | 1 | 1 | I | E |  | Количество таймаутов устройств до сообщения |
| 49-69 |  | - | - | - |  | Не используется |
| 70 | 1 | 2 | I | E |  | Код вызова диспетчера с БВ |
| 71-99 | - | - | - | - |  | Не используются, резерв |
| 100 | 1 | 2 | I | R |  | Адрес устройства, для которого устанавливается дескриптор |
| 101 | 5 | 10 | I | E |  | Установка дескриптора устройства |
| 102 | 1 | 2 | I | R |  | Номер абонента, для которого пишется-читается информация |
| 103 | 8 | 8 | I | R |  | Информация абонента, номер которого в рег. 102 |
| 104 | 1 | 2 | I | R |  | Номер блокируемого абонента |
| 105 | 1 | 2 | I | R |  | Номер разблокируемого абонента |
| 106 | 1 | 1 | I | R |  | При записи – разблокировка всех абонентов |
| 107 | 1 | 1 | I | R |  | При записи – обновление дескрипторов в КМП |
| 108-109 | - | - | - | - |  | Не используются, резерв |
| 110 | 1 | 2 | I | E |  | Время начала дневного режима для всех БК |
| 111 | 1 | 2 | I | E |  | Время начала ночного режима для всех БК |
| 112 | 1 | 1 | I | E |  | Оповещения всех абонентов о проходе (1- установка, 0 сброс) |
| 113 | 1 | 2 | I | E |  | Установка оповещения для абонента (ввести номер абонента) |
| 114 | 1 | 2 | I | E |  | Сброс оповещения для абонента (ввести номер абонента) |
| 115-228 | - | - | - | - |  | Не используются, резерв |
| 229 | 1 | 1 | I | E |  | Таймаут повтора SMS при ошибке |
| 230 | 1 | 1 | I | E |  | Количество повторов SMS при ошибках |
| 231 | - | - | - | - |  | Не используются, резерв |
| 232 | 1 | 6 | H | R |  | Код ключа для его поиска в базе (отладочный) |
| 233-238 | - | - | - | - |  | Не используются |
| 239 | 1 | 15 | С | E |  | Номер телефона диспетчера |
| 240 | 1 | 12 | C | S |  | Дата и время часов контроллера |
| 241 | 2 | 2 | I | E |  | Номера баз, из которых отсылаются сообщения на СОМ-порт и все БК |
| 242-245 | 1 | 35 | С | E |  | Системные телефоны |
| 246 | 10 | 20 | I | E |  | Номера системных сообщений |
| 247 | 1 | 1 | I | ER |  | Уровень сигнала (мин. уровень при записи) |
| 248 | - | - | - | - |  | Не используется, резерв |
| 249 | 1 | 1 | I | E |  | Разрешение автооповещения через регистр 250 |
| 250 | 1 | 1 | I | R |  | Номер звукового файла оповещения |
| 251 | 1 | 2 | I | R |  | Адрес шаблона сообщения |
| 252 | 1 | 88 | С | S |  | Шаблон сообщения |
| 253 | 1 | 2 | I | R |  | Указатель первой свободной записи SYSLOG |
| 254 | 1 | 2 | I | R |  | Регистр адреса SYSLOG |
| 255 | 1 | 64 | С | S |  | Запись SYSLOG (только чтение) |

# Таблица регистров БК

| № регистра | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | N стр. | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I | F |  | Тип устройства (10) |
| 2 | 1 | 8 | C | E |  | Заводской номер |
| 3 | 1 | 2 | I | E |  | Собственный адрес |
| 4 | 1 | 1 | I | R |  | Размер стека непрочитанных событий |
| 5 | 1 | 64 | C | R |  | Считываемое событие |
| 6 | 1 | 1 | I | R |  | Разрешение продвижения по стеку |
| 7 | 1 | 8 | C | F |  | Дата изготовления |
| 8 | 1 | 14 | C | F |  | Версия программного обеспечения |
| 9 | 1 | 14 | C | F |  | Версия платы |
| 10 | 1 | 1 | I | R |  | Номер соединения |
| 11 | 1 | 2 | I | E |  | Номер первого обслуживаемого абонента |
| 12 | 1 | 2 | I | E |  | Номер последнего обслуживаемого абонента |
| 13 | 1 | 1 | I | R |  | Управление аудиолинией |
| 14 | 1 | 1 | I | E |  | Время вывода сообщения на индикатор (0.1 сек) |
| 15 | 1 | 1 | I | E |  | Время вызова абонента (сек) |
| 16 | 1 | 1 | I | E |  | Номер вызывного сигнала абонента |
| 17 | 1 | 1 | I | E |  | Период повтора вызывного сигнала (0.1 сек) |
| 18 | 1 | 1 | I | E | ? | Время в режиме разговора (сек) |
| 19 | 1 | 1 | I | R |  | Управление трактом приема и передачи |
| 20 | 1 | 1 | I | E |  | Время ожидания ответа ЦПУ на введенный номер абонента |
| 21 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 22 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 23 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 24 | 1 | 1 | I | R |  | Управление соединением БВ-БК |
| 25 | 1 | 2 | I | R |  | Номер вызываемого абонента |
| 26 | 1 | 1 | I | E |  | Время вызова БК посетителем |
| 27 | 1 | 1 | I | E |  | Номер вызывного сигнала консьержа |
| 28 | 1 | 1 | I | E |  | Период повтора вызывного сигнала консьержа (0.1 сек) |
| 29 | 1 | 1 | I | E | ? | Время в режиме разговор |
| 30 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 31 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 32 | 1 | 32 | C | R |  | Буфер текстового сообщения на дисплей |
| 33 | 1 | 1 | I | R |  | Номер звукового сигнала тревоги |
| 34 | 1 | 1 | I | R |  | Время повтора сигнала тревоги (сек) |
| 35 | 1 | 32 | C | R |  | Буфер текстового сообщения + позиция вывода |
| 36 | 1 | 1 | I | E |  | Выбор кодовой страницы текста |
| 37 | 1 | 1 | I | R |  | Управление СДИ "Абонент" |
| 38 | 1 | 1 | I | R |  | Управление СДИ "Посетитель" |
| 39 | - | - | - | - |  | Не используется |
| 40 | 1 | 1 | I | E |  | Выбор типа клавиатуры |
| 41 | 1 | 1 | I | E |  | Отображение кода кнопки (0 – выкл, 1 – вкл.) |
| 42-49 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 50 | 1 | 32 | C | R |  | Текст сообщения низкого приоритета |
| 51 | 1 | 32 | C | R |  | Текст сообщения среднего приоритета |
| 52 | 1 | 32 | C | R |  | Текст сообщения высокого приоритета |
| 53 | 1 | 1 | I | R |  | Флаг ночного режима |

# Таблица регистров БВ*

| № регистра | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | N стр. | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I | F |  | Тип устройства (09) |
| 2 | 1 | 8 | C | E |  | Заводской номер |
| 3 | 1 | 2 | I | E |  | Собственный адрес |
| 4 | 1 | 1 | I | R |  | Размер стека непрочитанных событий |
| 5 | 1 | 64 | C | R |  | Считываемое событие |
| 6 | 1 | 1 | I | R |  | Разрешение продвижения по стеку |
| 7 | 1 | 8 | C | F |  | Дата изготовления |
| 8 | 1 | 14 | C | F |  | Версия программного обеспечения |
| 9 | 1 | 14 | C | F |  | Версия платы |
| 10 | 1 | 1 | I | R |  | Номер соединения |
| 11 | 1 | 2 | I | E |  | Номер первого обслуживаемого абонента |
| 12 | 1 | 2 | I | E |  | Номер последнего обслуживаемого абонента |
| 13 | 1 | 1 | I | R |  | Управление аудиолинией |
| 14 | 1 | 1 | I | E |  | Время вывода сообщения на индикатор (0.1 сек) |
| 15 | 1 | 1 | I | E |  | Время вызова абонента (сек) |
| 16 | 1 | 1 | I | E |  | Номер вызывного сигнала абонента |
| 17 | 1 | 1 | I | E |  | Период повтора вызывного сигнала (0.1 сек) |
| 18 | 1 | 1 | I | E |  | Время в режиме разговора (сек) |
| 19 | 1 | 1 | I | R |  | Управление трактом приема и передачи |
| 20 | 1 | 1 | I | E |  | Время ожидания ответа ЦПУ на введенный номер абонента |
| 21 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 22 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 23 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 24 | 1 | 1 | I | R |  | Время открывания двери (0.1 сек) |
| 25 | 1 | 2 | I | R |  | Время паузы между сигналами открытой двери |
| 26 | 1 | 1 | I | E |  | Управление питанием замка |
| 27 | 1 | 1 | I | R |  | Управление открыванием замка |
| 28 | 1 | 1 | I | R |  | Состояние замка |
| 29 | 1 | 1 | I | E |  | Конфигурация замка |
| 30 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 31 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 32 | 1 | 32 | C | R |  | Управление i-Button |
| 33 | 1 | 1 | I | R |  | Запись данных о ключе в память БВ |
| 34 | 1 | 1 | I | R |  | Удаление данных ключа из памяти БВ |
| 35 | 1 | 32 | C | R |  | Удаление всех ключей из памяти БВ |
| 36-39 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 40 | 1 | 6 | С | E |  | Код доступа в сервисный режим |
| 41 | 1 | 1 | I | E |  | Разрешение входа в сервисный режим |
| 42 | 1 | 2 | I | R |  | Адрес внешней EEPROM |
| 43 | 1 | 8 | С | R |  | Буфер данных внешней EEPROM |
| 44-47 | - | - | - | - |  | Резерв |
| 48 | 1 | 1 | I | R |  | Управление подсветкой клавиатуры |
| 49 | 1 | 1 | I | R |  | Период мигания подсветки (0.1 сек) |
| 50-55 | - | - | - | - |  | Не используются |
| 56 | 1 | 1 | I | E |  | Управление от внешнего входа 1 |
| 57 | 1 | 2 | I | E |  | Время подачи сигналов от входа 1 |
| 58 | 1 | 1 | I | E |  | Номер звукового сигнала от входа 1 |
| 59 | 1 | 1 | I | E |  | Управление от внешнего входа 2 |
| 60 | 1 | 2 | I | E |  | Время подачи сигналов от входа 2 |
| 61 | 1 | 1 | I | E |  | Номер звукового сигнала от входа 2 |
| 62 | 1 | 1 | I | E |  | Управление от внешнего входа 3 |
| 63 | 1 | 2 | I | E |  | Время подачи сигналов от входа 3 |
| 64 | 1 | 1 | I | E |  | Номер звукового сигнала от входа 3 |

Таблица регистров КМП*

| № регистра | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | N стр. | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I | F |  | Тип устройства (08) |
| 2 | 1 | 8 | C | E |  | Заводской номер |
| 3 | 1 | 2 | I | E |  | Собственный адрес |
| 4 | 1 | 1 | I | R |  | Размер стека непрочитанных событий |
| 5 | 1 | 64 | C | R |  | Считываемое событие |
| 6 | 1 | 1 | I | R |  | Разрешение продвижения по стеку |
| 7 | 1 | 8 | C | F |  | Дата изготовления |
| 8 | 1 | 14 | C | F |  | Версия программного обеспечения |
| 9 | 1 | 14 | C | F |  | Версия платы |
| 10 | 1 | 1 | I | R |  | Номер соединения |
| 11 | 1 | 2 | I | E |  | Номер первого обслуживаемого абонента |
| 12 | 1 | 2 | I | E |  | Номер последнего обслуживаемого абонента |
| 13 | 1 | 1 | I | R |  | Управление соединением ЦПУ-КМП |
| 14 | 1 | 2 | I | R |  | Номер вызываемого абонента |
| 15 | 1 | 2 | I | E |  | Время вызова абонента |
| 16 | 1 | 1 | I | E |  | Номер вызывного сигнала (сек) |
| 17 | 1 | 1 | I | E |  | Время паузы между вызывными сигналами (0.1 сек) |
| 18 | 1 | 1 | I | E |  | Время в режиме разговора |
| 19 | 1 | 1 | I | R |  | Управление трактом приема и передачи |
| 20 | 1 | 1 | I | E |  | Время ожидания ответа ЦПУ на введенный номер абонента (сек) |
| 21 | 1 | 1 | I | R |  | Подача абоненту оповещения (ввести номер абонента) |

# Таблица регистров БС*

| № регистра | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | N стр | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I | F |  | Тип устройства (01) |
| 2 | 1 | 8 | C | E |  | Заводской номер |
| 3 | 1 | 2 | I | E |  | Собственный адрес |
| 4 | 1 | 1 | I | R |  | Размер стека непрочитанных событий |
| 5 | 1 | 64 | C | R |  | Считываемое событие |
| 6 | 1 | 1 | I | R |  | Разрешение продвижения по стеку |
| 7-14 | 1 | 2 | I | E |  | Типы индикации |
| 15-22 | 4 | 8 | I | E |  | Пороги каналов 0-7 |
| 23-30 | 1 | 1 | I | E |  | Задержка тревоги на каналах 0-7 |
| 31-38 | 1 | 1 | I | E |  | Задержка постановки на охрану разделов 0-7 |
| 39-46 | 8 | 8 | I | E |  | Приписанные каналы разделов 0-7 |
| 47-54 | 1 | 8 | C | E |  | Пультовые номера разделов 0-7 |
| 55-62 | 1 | 1 | I | E |  | Активность раздела |
| 63-70 | 1 | 1 | I | E |  | Постоянная активность каналов 0-7 |
| 71-78 | 1 | 1 | I | E |  | Включение-выключение каналов 0-7 |
| 79 | 1 | 1 | I | R |  | Сервис-режим |
| 80-83 | 1 | 1 | I | R |  | Состояние реле 0-3 |
| 84-107 | 1 | 12 | C | E |  | Коды ключей 0-23 |
| 108-131 | 8 | 8 | I | E |  | Разделы, управляемые ключами 0-23 |
| 132-135 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 0 |
| 136-139 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 1 |
| 140-143 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 2 |
| 144-147 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 3 |
| 148-151 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 4 |
| 152-155 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 5 |
| 156-159 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 6 |
| 160-163 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 раздела 7 |
| 164 | 1 | 12 | C | E |  | Код мастер-ключа |
| 165-172 | 1 | 16 | C | E |  | Имена разделов 0-7 |
| 173-180 | 1 | 16 | С | E |  | Имена каналов 0-7 |
| 181-188 | 6 | 12 | I | E |  | Типы сообщений каналов 0-7 |
| 189-196 | 6 | 12 | I | E |  | Время блокировки сообщений по типам |
| 197-204 | 1 | 1 | I | R |  | Активность каналов 0-7 |
| 205 | 1 | 16 | С | R |  | Имя раздела для управления (только запись) |
| 206 | 1 | 1 | I | R |  | Активация-деактивация раздела по имени |
| 207 | 1 | 16 | С | R |  | Чтение имени раздела для управления |
| 208 | 8 | 16 | I | R |  | Все значения АЦП каналов (только чтение) |
| 209 | 8 | 8 | I | R |  | Активность всех каналов (только чтение) |
| 210 | - | - | - |  |  | Не используется |
| 211-218 | 4 | 8 | I | E |  | Типы сообщений разделов |
| 219 | 1 | 1 | B | R |  | Прохождение тревог по каналам 0-7 |
| 220 | 1 | 1 | I | R |  | Номер реле для установки-чтения реакций |
| 221-226 | - | - | - |  |  | Не используются |
| 227-234 | 6 | 12 | I | E |  | Реакции реле по событиям каналов 0-7 |

# Таблица регистров БСО-2М

| № регистра | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | № стр. | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I | F |  | Тип устройства 6 (постоянно) |
| 2 | 1 | 8 | C | F |  | Заводской номер (имя) |
| 3 | 1 | 2 | I | E |  | Собственный адрес |
| 4 | 1 | 1 | I | R |  | Размер стека непрочитанных событий |
| 5 | 1 | 64 |  | R |  | Считываемое событие |
| 6 | 1 | 1 | I | R |  | Разрешение продвижения по стеку |
| 7 | 1 | 10 | С | F |  | Дата изготовления |
| 8 | 1 | 20 | С | F |  | Версия программного обеспечения |
| 9 | 1 | 10 | С | F |  | Версия платы |
| 10 | 5 | 10 | I | R |  | Сопротивления подключенных динамиков (Ом) |
| 11-26 | - | - | - | - |  | Не используются |
| 27-30 | 5 | 5 | I | E |  | Задержки тревоги на шлейфах 1-5 для КСУ 1-4 |
| 31-34 | 1 | 1 | I | E |  | Задержка постановки на охрану КСУ 1-4 |
| 35-38 | 1 | 8 | C | E |  | Пультовые номера КСУ 1-4 |
| 39-42 | 1 | 1 | I | E |  | Активность КСУ 1-4 (мал. приоритет) |
| 43-66 | 1 | 1 | I | E |  | Постоянная активность каналов 0-23 (сред. приоритет) |
| 67-90 | 1 | 1 | I | E |  | Постоянное выключение каналов 0-23 (высш. приоритет) |
| 91 | 1 | 2 | I | R |  | Сервис-режим (уменьшаемое время в секундах) |
| 92-115 | 1 | 6 | H | E |  | Коды ключей 0-23 |
| 116-139 | 4 | 4 | I | E |  | Разделы, управляемые ключами 0-23 |
| 140-143 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 КСУ 1 |
| 144-147 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 КСУ 2 |
| 148-151 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 КСУ 3 |
| 152-155 | 1 | 16 | C | E |  | Телефонные номера 0-3 КСУ 4 |
| 156 | 1 | 6 | H | E |  | Код мастер-ключа |
| 157-180 | 1 | 16 | С | E |  | Имена каналов 0-23 |
| 181-204 | 4 | 8 | I | E |  | Типы сообщений каналов 0-23 |
| 205-206 | - | - | - |  |  | Регистры не используются |
| 207 | 1 | 2 | I | E |  | Время блокировки сообщений о нарушении связи с КСУ |
| 208 | 1 | 2 | I | E |  | Время блокировки сообщений о повреждении динамиков |
| 209-232 | 4 | 8 | I | E |  | Время блокировки повтора сообщений по типам, значение 0 отменяет повтор сообщений. |
| 233 | 6 | 6 | I | E |  | Активность каналов для КСУ 1 (мал. приоритет) |
| 234 | 6 | 6 | I | E |  | Активность каналов для КСУ 2 (мал. приоритет) |
| 235 | 6 | 6 | I | E |  | Активность каналов для КСУ 3 (мал. приоритет) |
| 236 | 6 | 6 | I | E |  | Активность каналов для КСУ 4 (мал. приоритет) |
| 237 | 24 | 24 | I | E |  | Активность всех каналов 0-23 (только чтение) |
| 238-241 | 7 | 14 | I | E |  | Типы сообщений КСУ 1-4 |
| 242 | 4 | 4 | I | E |  | Номер раздела ContactID для КСУ 1-4 |
| 243 | 6 | 6 | I | E |  | Номер канала ContactID для КСУ 1 |
| 244 | 6 | 6 | I | E |  | Номер канала ContactID для КСУ 2 |
| 245 | 6 | 6 | I | E |  | Номер канала ContactID для КСУ 3 |
| 246 | 6 | 6 | I | E |  | Номер канала ContactID для КСУ 4 |
| 247 | 1 | 1 | I | E |  | Задержка повторного срабатывания кнопки "Тревога" |
| 248-251 | 1 | 16 | C | E |  | Имена КСУ 1-4 |
| 252 | 4 | 4 | I | E |  | Выключение обмена данными с КСУ |
| 253 | 1 | 1 | I |  |  | Включение усилителя и выключение стабилизатора.00 - усилитель OFF, стабилизатор ON.01 - усилитель ON, стабилизатор ON.02 -усилитель OFF, стабилизатор OFF.03 - усилитель ON, стабилизатор OFF. |
| 254-255 | - | - | - |  |  | Регистры не используются |

| Номера сообщений КСУ |
| --- |
| Параметр регистра | Сообщение |
| 1 | Начало постановки на охрану |
| 2 | Неудачная постановка на охрану |
| 3 | Поставлено на охрану |
| 4 | Снято с охраны |
| 5 | Нажата кнопка "Тревога" |
| 6 | Обрыв линии динамиков |
| 7 | Повреждение линии связи с КСУ |
| 8 | Прерывание постановки на охрану |

| Номера сообщений каналов |
| --- |
| Параметр регистра | Сообщение |
| 1 | Обрыв шлейфа датчиков |
| 2 | Срабатывание (размыкание) от 1-го до 4-х датчиков на шлейфе |
| 3 | Нормальное состояние шлейфа, все датчики замкнуты |
| 4 | Короткое замыкание шлейфа |

Таблица регистров УСТЛ

| № рег. | К-во параметров | Длина | Тип данных | Тип памяти | № стр. | Описание функций регистра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | I |  |  | Тип устройства 4 (постоянно) |
| 2 | 1 | 8 | C |  |  | Заводской номер (имя) |
| 3 | 1 | 2 | I |  |  | Собственный адрес |
| 4 | 1 | 1 | I |  |  | Размер стека непрочитанных событий |
| 5 | 1 | 64 | C |  |  | Считываемое событие |
| 6 | 1 | 1 | I |  |  | Разрешение продвижения по стеку |
| 7 | 1 | 1 | I |  |  | Режим набора номера: тоновый – 1, импульсный - 0 |
| 8 | 1 | 1 | I |  |  | Количество повторов дозвона при отсутствии сигнала "Handshake" |
| 9 | 1 | 1 | I |  |  | Количество повторов передачи в случае отсутствия "Kissoff" |
| 10 | 1 | 1 | I |  |  | Пауза перед набором номера (sec) |
| 11 | 1 | 1 | I |  |  | Пауза для ожидания гудка по команде P (sec) |
| 12 | 1 | 1 | I |  |  | Timeout ожидания гудка по команде W (sec) |
| 13 | 1 | 1 | I |  |  | Длительность тоновых посылок при наборе номера (ms) |
| 14 | 1 | 1 | I |  |  | Длительность тоновых посылок при передаче данных (ms) |
| 15 | 1 | 1 | I |  |  | Timeout ожидания "Handshake" после набора номера (sec) |
| 16 | 1 | 1 | I |  |  | Скорость импульсного набора номера (Hz) |
| 17 | 1 | 1 | I |  |  | Пауза между цифрами при импульсном наборе (ms x 10) |
| 18 | 1 | 1 | I |  |  | Пауза между цифрами при тоновом наборе (ms x 10) |
| 19 | 1 | 1 | I |  |  | Ждать гудка перед набором номера (1 – включено) |
| 20 | 1 | 1 | I |  |  | Timeout ожидания гудка перед набором номера (sec) |
| 21 | 1 | 1 | I |  |  | Timeout ожидания сигнала "Kissoff" (sec) |
| 22 | 1 | 1 | I |  |  | Зарезервировано |
| 23 | 1 | 1 | I |  |  | Пауза между тоновыми посылками при передаче данных (ms) |
| 24 | 1 | 1 | I |  |  | Длительность сигнала "Отбой" (sec) |
| 25 | 1 | 1 | I |  |  | Зарезервировано |
| 26 | 1 | 1 | I |  |  | Зарезервировано |
| 67 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 1 |
| 68 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 2 |
| 69 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 3 |
| 70 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 4 |
| 71 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 5 |
| 72 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 6 |
| 73 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 7 |
| 74 | 1 | 1 | I |  |  | Блокировка для сообщения 8 |
| 156 | 46 | 46 | C |  |  | Сообщение для передачи (0х01 – 1байт, идентификатор – 4 байта, телефонный номер - 25 байт, сообщение - 16 байт) |
| 238 | 8 | 16 | I |  |  | Типы сообщений |

| Типы сообщений |
| --- |
| Номер | Сообщение |
| 1 | Сообщение поставлено в очередь на передачу (отклик на получение данных) |
| 2 | Сообщение не принято в очередь на передачу (отклик на получение данных) |
| 3 | Стек заполнен, сообщения не могут быть приняты |
| 4 | Стек свободен, можно передавать сообщения |
| 5 | Сообщение отправлено нормально |
| 6 | Сообщение не может быть отправлено из-за отсутствия "Handshake" или "Kissoff" |
| 7 | Повреждение телефонной линии (отсутствует высокое напряжение) |
| 8 | Повреждение телефонной линии (отсутствует сигнал 425Hz) |

# Распределение несъемной FLASH-памяти

| № страницы | Содержимое |
| --- | --- |
| 0 | Заголовки звуковых файлов |
| 1-2047 | Звуковые файлы |
| 2048-3297 | Системный журнал (10000 записей) |
| 3298-3468 | Шаблоны сообщений (база 1) |
| 3469-3639 | Шаблоны сообщений (база 2) |
| 3640-3810 | Шаблоны сообщений (база 3) |
| 3819-4074 | Информация об абонентах (16383) |
| 4096-8191 | База ключей (131071) |

# Причины отказа в соединении

NOT_SUPPORT   1 // Не поддерживается

# OUT_OF_RANGE  2 // За пределами зоны обслуживания

ABON_FAIL     3 // Неверный номер абонента

KMP_NOT_FOUND 4 // Обслуживающий коммутатор не найден

# SECTION_BUSY  5 // Секция занята

HANDSET_SC    6 // На трубке короткое замыкание

HANDSET_NC    7 // На трубке обрыв

Протокол обмена между устройствами домофона Интел-2М

Обозначения:

ЦПУ – центральное (управляющее) устройство системы;

ПУ – периферийное устройство (все остальные).

Структура пакета.

Обмен между устройствами системы производится пакетами одинаковой структуры, причем инициатором обмена всегда является ЦУ. ПУ может послать пакет только в ответ на пакет, имеющий в поле адреса получателя свой адрес. Структура пакета:

<0x7E> <Адрес отправителя> <Адрес получателя> <Команда> <Данные> <CRC> <0x00>

Пакеты перед отправкой кодируются таким образом, что все байты пакета, кроме конечного, имеют значение больше 0х20 и не равное 0х7Е.

Запуск системы.

После включения питания или сброса, ЦПУ перед началом работы проводит опрос всех адресов от 1 до 254 посылкой пакета с командой чтения регистра 1. Если на этом адресе имеется какое-то устройство, то оно отвечает посылкой пакета с данными – типом устройства (регистр 1 имеет фиксированное назначение для всех устройств и содержит 1 байт типа устройства). Таким образом, в конце опроса всех адресов в памяти ЦПУ формируется таблица существующих адресов устройств с их типами. Зная типы устройств, ЦПУ может корректно расшифровывать пакеты от различных типов ПУ.

Мониторинг ПУ

После запуска, ЦПУ переходит к мониторингу ПУ, последовательно опрашивая все имеющиеся в таблице адреса ПУ. Опрос производится посылкой пакета с командой чтения регистра 4 (регистры 1-6 имеют фиксированное назначение для всех ПУ).

В регистре 4 содержится количество сообщений, которые ПУ подготовило к отправке. Если это количество равно нулю, ЦПУ переходит к опросу следующего адреса ПУ.

Если количество сообщений больше нуля, то ЦПУ читает регистр 5 ПУ, где лежит событие из вершины стека FIFO событий, то есть в ответ на команду чтения регистра 5 ПУ посылает данные события, произошедшего ранее всех.

Получив событие (содержимое регистра 5), ЦПУ расшифровывает его, и после того, как стало ясно, что событие считано нормально, подает на устройство команду записи единицы в регистр 6 ПУ. Это служит сигналом для ПУ, что событие передано в ЦПУ. После этого ПУ уменьшает содержимое регистра 4 на единицу и помещает в регистр 5 следующее событие (если оно есть).

Таким образом обеспечивается гарантированная передача события в ЦПУ.

Начальное включение устройств в систему.

Все ПУ после изготовления имеют адрес 0. Это значение адреса невидимо для ЦПУ и связи с таким ПУ не будет. Чтобы включить ПУ в систему, необходимо воспользоваться командой установки адреса S.

Включение устройств «на ходу»

Если ПУ было по какой-то причине физически выключено, то оно исключается из мониторинга, однако установленный в нем адрес сохраняется. Если затем включить такое ПУ, то через некоторое время оно будет обнаружено и включено в мониторинг. То есть, если у устройства уже есть собственный адрес, то оно автоматически включается в систему. Однако до этого момента может пройти от 1 до 10 минут, т.к. ЦПУ во избежание снижения быстродействия опрашивает пассивные (отсутствующие в таблице устройств) адреса достаточно редко.

Дублирование адресов

В системе ни в коем случае не должно быть двух ПУ с одинаковыми адресами. Если такое все же происходит, то как правило, на всех ПУ периодически загораются красные индикаторы сбоев. Если такое произошло после включения нового устройства в систему, то лучше всего установить на нем заведомо свободный адрес командой S. Выключение устройства не сбрасывает адрес!

Выполнение внешних команд

Под внешней командой понимается команда полученная ЦПУ от любого имеющегося в нем канала связи (локальный СОМ-порт, GSM и т.д.). Общий принцип выполнения команд такой – входящая команда помечается тегом канала, с которого пришла данная команда, затем команда ставится в очередь на выполнение, и как только освобождается внутренняя шина RS-485, вместо стандартной команды чтения регистра 4 подставляется пришедшая команда. Ответ устройства после преобразования в ASCII-код отправляется на тот канал, с которого пришла команда.

Внешние команды и ответы на них передаются исключительно в коде ASCII. Преобразование во внутренний формат и обратно выполняются в ЦПУ.

Структура пакетов данных

Пакет команды от ЦПУ к периферийным устройствам

| Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | Байт 5 | Байт 6 | Байт 7 | Байт 8 | ………… | Байт N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес отправителя | Адрес получателя | Команда | Номер регистра | 0x01 | Данные |

Команда – 0x01 – Чтение регистра

0x02 – Запись регистра

Ответ периферийного устройства на команду записи

| Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | Байт 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес отправителя | Адрес получателя | 0xFF |

Ответ периферийного устройства на команду чтения

| Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | Байт 5 | Байт 6 | Байт 7 | Байт 8 | ………… | Байт N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес отправителя | Адрес получателя | Данные |

Пакет команды установки регистра от ЦПУ к периферийным устройствам

| Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | Байт 5 | Байт 6 | Байт 7 | Байт 8 | ………… | Байт 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес отправителя | 0x00FF | 0х03 | Номер регистра | 0x01 | Заводской номер ПУ (8 байт) |

| Байт 16 | ………… | Байт N |
| --- | --- | --- |
| Данные |

Ответ периферийного устройства на команду установки регистра

| Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 | Байт 5 | Байт 6 | ………… | Байт 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес отправителя | Адрес получателя | тип устройства | имя устройства |

| Байт 14 | Байт 15 | Байт 16 | Байт 17 | Байт 18 | ……… | Байт 25 | Байт 26 | ……… | Байт 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| адрес старый | адрес новый | дата изготовления | версия программы |

Последний байт каждого пакета – это контрольная сумма.