Домофонный комплекс

ЦИФРАЛ ИНТЕЛ 2М

Руководство по эксплуатации

2012

Содержание

| 1. Назначение домофонного комплекса ЦИФРАЛ ИНТЕЛ-2М ………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Описание домофонного комплекса …………………………………………….. | 3 |
| 2.1 Соединение устройств домофонногокомплекса………………………………... | 4 |
| 3. Функции и технические данные домофонного комплекса………….................. 3.1. Функции …………………………………….……………………………………. 3.2 Технические данные …………………………………………………………… | 5 5 5 |
| 3.3 Технические характеристики устройств комплекса…………………………… 3.3.1 Центральное процессорное устройство ЦПУ-2М …………...……...……… | 6 6 |
| 3.3.2 Блок вызова БВ-2М………………….………..................................................... | 6 |
| 3.3.3 Блок консьержа БК-2М …………………………..……………………………. | 7 |
| 3.3.4 Коммутатор КМП-100 ……………..………………………………………… | 8 |
| 3.3.5 Блок сигнализации БС-2М …………………………………………………….. | 8 |
| 3.3.6 Блок сигнализации и оповещения БСО-2М …………………………………. | 9 |
| 3.3.7 Квартирно-сигнальное устройство КСУ-2М ………………………………… | 9 |
| 3.3.8 Дополнительные устройства комплекса …………………………………… | 10 |
| 3.4 Состав комплекта ………………………………………………………………. | 11 |
| 3.5 Упаковка ………………………………………………………………………... | 12 |
| 3.6 Питание домофонного комплекса …………………………………………......... | 12 |
| 3.7 Взаимодействие между устройствами ………………………………………….. | 13 |
| 3.8 Аудиолиния ………………………………………………………………………. | 14 |
| 3.9 Управление комплексом ………………………………………………………… | 14 |
| 4 Монтаж домофонного комплекса ………………………………………………… | 15 |
| 4.1 Поставка ………………………………………………………………………… | 15 |
| 4.2 Монтаж ………………………………………………………………………….. | 15 |
| 4.2.1 Монтаж МКЛ …………………………………………………………………. | 16 |
| 4.2.2 Монтаж БСО-2М ……………………………………………………………... | 17 |
| 4.2.3 Монтаж БВ-2М ………………………………………………………………… | 17 |
| 4.2.4 Монтаж КСУ-2М ………………………………………………………………. | 18 |
| 4.2.5 Монтаж БС-2М ………………………………………………………………… | 19 |
| 4.2.6 Монтаж ЭК-4 …………………………………………………………………… | 19 |
| 4.2.7 Монтаж БК-2М…………………………………………………………………. | 20 |
| 4.2.8 Монтаж КМП-100………………………………………………………………. | 20 |
| 5. Пусконаладочные работы ………………………………………………………… | 21 |
| 5.1 Настройка комплекса ……………………………………………………………. | 22 |
| 6. Эксплуатация домофонного комплекса …………………………………………. | 27 |
| 6.1 Работа посетителя с домофоном……..………………………………………… | 27 |
| 6.2 Работа абонента с домофоном…………………………………………………… | 27 |
| 6.3 Работа консьержа с домофоном………………………….……………………… | 28 |
| 6.4 Работа диспетчера с домофоном………………………………………………… | 29 |
| 6.5 Обеспечение обслуживания, диспетчеризации и оперативного реагирования | 29 |
| 7. Требования безопасности ………………………………………………………… | 30 |
| 8. Транспортирование и хранение ………………………………………………… | 30 |
| 9. Гарантийные обязательства ………………………………………………………. | 30 |
| Приложение А ……………………………………………………………………… | 32 |
| Приложение Б ……………………………………………………………………… | 34 |

Внимание!

Перед проведением монтажных работ ознакомьтесь

с настоящим руководством.

- Назначение домофонного комплекса ЦИФРАЛ ИНТЕЛ-2М

Домофонный комплекс ЦИФРАЛ ИНТЕЛ-2М, состоящий из функционально законченных блоков (устройств), представляет собой многофункциональную многоабонентную систему. Домофонный комплекс предназначен для работы в подъездах многоквартирных жилых домов и промышленных зданиях в качестве системы ограниченного доступа, выполнения функций охранной и пожарной сигнализации, а также речевого оповещения.

Домофонный комплекс является конфигурируемой и программируемой системой. Тип и количество входящих в домофонный комплекс составных частей определяется требованиями конкретного объекта.

Органы управления программным обеспечением и работой домофонного комплекса  должны располагаться в помещении с ограниченным правом доступа.

2. Описание домофонного комплекса

Домофонный комплекс ЦИФРАЛ ИНТЕЛ-2М предполагает интегрированное использование в своем составе устройств различного функционального назначения. В зависимости от наличия тех или иных устройств могут меняться функциональные возможности системы.

В базовый комплект домофонного комплекса входят:

- Центральное процессорное устройство ЦИФРАЛ ИНТЕЛ ЦПУ-2М (ЦПУ-2М) – управляет всеми устройствами, входящими в состав домофонного комплекса. Устанавливается одно на объект и обеспечивает связь с пультом централизованного наблюдения. ЦПУ-2М обеспечивает также прием управляющих команд от диспетчера и передачу сообщений на диспетчерский пункт (пункты). Основной канал приема команд и передачи сообщений – GSM. Для настройки системы на объекте имеется СОМ-порт для подключения компьютера. Для дистанционной настройки системы и изменения ее параметров используется GSM-канал в режиме передачи данных.

- Блок вызова ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БВ-2М (БВ-2М)– предназначен для вызова абонента, обеспечения громкоговорящей связи, выполняет функции системы контроля доступа в подъезд по контактным или бесконтактным ключам.

- Коммутатор ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КМП-100 (КМП-100) – обеспечивает подключение до 100 абонентов. В режиме ожидания самостоятельно контролирует состояние и целостность абонентских устройств и линий. Коммутатор совместим со всеми абонентскими устройствами марки ЦИФРАЛ.

- Блок сигнализации ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БС-2М (БС-2М) – контролирует до 8 шлейфов сигнализации, к которым могут быть подключены любые охранно-пожарные датчики с нормально-замкнутым сухим контактом на выходе. БС-2М контролирует шлейфы на обрыв, замыкание и срабатывание одного, двух (или более) датчиков. Как правило, устанавливается в подъезде для охраны служебных помещений, но может быть использован и  для охраны квартир.

- Блок сигнализации и оповещения ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БСО-2М (БСО-2М) - предназначен совместно с КСУ-2М для организации охраны квартир, а также для громкоговорящего оповещения о чрезвычайных ситуациях. БСО-2М обеспечивает охраной и оповещением до 4 квартир и, как правило, устанавливается на каждом этаже, в случае необходимости к нему подключается динамик оповещения этажа.

- Квартирное контрольно-сигнальное устройство ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КСУ-2М (КСУ-2М) – устанавливается в каждой квартире, подключается к БСО-2М двумя (в случае использования только охранных функций) или четырьмя проводами (если задействована также и функция оповещения). К КСУ-2М может быть подключено до пяти шлейфов охранно-пожарной сигнализации с контактными датчиками любого типа.

- Блок консьержа ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БК-2М (БК-2М) – предназначен для переговоров консьержа с абонентами и посетителями. Индицирует на дисплее тревожные события.

К базовому комплекту могут поставляться дополнительные устройства, непосредственно не подключаемые к ЦПУ-2М:

- электромагнитные замки марки ML ЦИФРАЛ;

- устройства абонентские переговорные марки ЦИФРАЛ;

- блоки питания ЦИФРАЛ БП-2;

- кнопки открывания двери марки ЦИФРАЛ;

- этажные коммутаторы ЦИФРАЛ ИНТЕЛ ЭК-4;

- блоки вызова ЦИФРАЛ М-4.1М, ЦИФРАЛ М-2.1М для установки на этаже;

- ключевое устройство ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КУ-2М.

2.1 Соединение устройств домофонного комплекса

Все устройства базового комплекта, за исключением КСУ-2М, подключаются к ЦПУ-2М 8-проводной межконтроллерной линией (МКЛ). Электрически это параллельное соединение, но с целью упрощения монтажа на каждом устройстве имеется два разъема RJ-45-8, к которым подключается кабель UTP 4x2 не ниже 3 категории, имеющий на концах соответствующие вилки. Монтаж вилок на кабель UTР выполняется в соответствии с Приложением А п.А.1. Раскладка проводов при монтаже вилок соответствует стандарту T568B.  Питание устройств системы идет по тому же кабелю.

ЦПУ-2М имеет 8 выходов для подключения устройств, к каждому из которых могут подключаться устройства в любом наборе (кроме БСО-2М). Устройства, подключенные к одному выходу ЦПУ-2М, образуют секцию (как правило, это подъезд) Внутри секции устройства соединяются кабелем последовательно. В свободные розетки крайних устройств вставляются заглушки – разъём RJ-45 c согласующим резистором номиналом 120 Ом (см. приложение А п.А2).

Набор устройств в секции и порядок их включения может быть любым.

Первая секция имеет два запараллеленных разъема для удобства монтажа в том подъезде, где установлено ЦПУ-2М.

Как правило, в секцию включаются:

- блок вызова в количестве, определяемом количеством входов в подъезд,

- коммутаторы в количестве, достаточном для обеспечения подключения всех абонентов подъезда.

-  блок консьержа, если в данном подъезде есть дежурный,

- блоки сигнализации в количестве, необходимом для охраны служебных помещений.

В ЦПУ-2М имеется девятая секция – секция оповещения (SECTION ALARM), к которой подключаются БСО-2М. Как и первая секция, она имеет два запараллеленных разъема. Включать БСО-2М в другие секции нельзя, так же как другие устройства – в секцию оповещения. Секция оповещения монтируется тем же кабелем и по тем же правилам, что и остальные секции. Общее количество устройств, подключенных ко всем секциям ЦПУ-2М (включая секцию оповещения) не должно превышать 127 .

Подключение абонентских устройств, блоков питания, контроллеров электромагнитного замка, кнопок открывания двери, охранно-пожарных датчиков, датчиков двери, ключевых устройств КУ-2М, квартирно-сигнальных устройств КСУ-2М, блоков вызова М-4.1М (М-2.1М) выполняется телефонным кабелем типа ТРП.

3. Функции и технические данные домофонного   комплекса

3.1. Функции

- Обеспечение функций домофона в одном или нескольких (до 8) подъездах дома:

- подача звукового сигнала вызова абоненту (7 вариантов);

- осуществление двухсторонней дуплексной связи абонента с посетителем;

- осуществление двухсторонней дуплексной связи абонента с консьержем;

- световая индикация работы на индикаторах БК-2М и БВ-2М;

- дистанционное открывание двери абонентом;

- дистанционное открывание двери консьержем;

- открывание двери с помощью ключей бесконтактных и контактных цифровых;

- звуковое подтверждение открывания замка дверного электромагнитного.

- Обеспечение охранно-пожарной сигнализации в квартирах дома.

- Обеспечение тревожного оповещения в  случае чрезвычайной ситуации.

- Оповещение диспетчерского пункта (пульта централизованного наблюдения) о возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение голосовой связи диспетчер – абонент по телефонным каналам.

- Наличие резервного питания для сохранения работоспособности комплекса при отключении напряжения сети.

3.2. Технические данные

| Потребляемый ток по цепи 220В, 50 Гц, не более, А | 1,5 |
| --- | --- |
| Максимальное количество устройств в системе | 127* |
| Максимальное количество подключаемых абонентов | 16384 |
| Максимальное количество ключей в базе домофона | 131000 |
| Максимальное количество звуковых сигналов вызова абонента | 7 |
| Длительность открывания замков, с | 1-256** |
| Время ожидания нажатия кнопки клавиатуры, с | 1-256** |
| Время подачи сигнала вызова абоненту, сек | 1-256** |
| Время переговоров посетителя с абонентом, сек | 1-32767** |
| Контроль целостности системы | Имеется |
| Тестирование координатных линий на обрыв и КЗ | Имеется |
| Контроль охранно-пожарных извещателей | Имеется |
| Количество извещателей на квартиру | До 5 |
| Передача сигналов речевого оповещения | Имеется |
| Количество одновременных внутрисекционных переговоров | До 8 |
| Количество одновременных межсекционных переговоров | 1 |
| Количество хранимых в журнале событий | 10000 |
| Количество шаблонов текстов сообщений | 3000 |
| Тексты сообщений | Программируемые |
| Примечания: * Устройства, непосредственно подключающиеся к ЦПУ. Не более 32 устройств на секцию. 2. ** Программируемый параметр. |

3.3 Технические характеристики устройств комплекса

3.3.1 Центральное процессорное устройство ЦПУ-2М

Функции

- Возможность подключения настроечного компьютера через СОМ-порт.

- Возможность передачи SMS- сообщений на пульт централизованного наблюдения и на телефоны абонентов через GSM-канал.

- Возможность осуществления соединения абонентов, блоков вызова и блоков консьержа разных секций.

- Возможность настройки системы как локально (на объекте), так и дистанционно.

- Возможность восстановления информации с помощью SD-карты, совместимой с PC. Копирование настроек на SD-карту.

- Встроенные часы-календарь реального времени.

Технические данные ЦПУ-2М

| Напряжение питания, постоянное, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемый ток по цепи 24В, не более, А | 4 |
| Максимальное количество секций | 8 |
| Максимальное количество подключаемых устройств на одну секцию, не более | 32 |
| Максимальное количество секций оповещения | 1 |
| Максимальное количество подключаемых устройств на шину UTP | 127* |
| Объем базы данных, Мб | 4** |
| Максимальное количество ключей в базе данных | 131000 |
| Максимальное количество абонентов (квартир) | 16384 |
| Резервное питание от аккумулятора, В | 12 |
| Размеры, мм, не более | 630х400х170 |
| Масса, кг, не более | 10,5 |
| Диапазон рабочих температур | -10…+50ºС |
| Максимальная влажность при температуре +35ºС | 95% |
| Примечания: * Устройства, подключающиеся на управляющую шину ЦПУ-2М кабелем UTP и входящие в ограничение 127-и устройств, имеют адрес, остальные, не подключающиеся непосредственно к ЦПУ, адреса не имеют. ** С возможностью расширения объема базы данных до 1 Гб. |

3.3.2 Блок вызова БВ-2М

Функции

- Подача звукового сигнала вызова абоненту.

- Осуществление двухсторонней дуплексной связи абонента с посетителем.

- Дистанционное открывание дверного электромагнитного замка  абонентом.

- Возможность открывания двери с помощью ключей ЦИФРАЛ DC-2000А,  Touch Memory Dallas (DS1990) и бесконтактных ключей ЦИФРАЛ КП-1 для блоков вызова с индексом «Р».

- Звуковое подтверждение нажатия кнопок клавиатуры на блоке вызова.

- Индикация набираемого номера на  дисплее.

- Звуковое подтверждение посылки вызова абоненту.

- Автоматическая синхронизация резервной базы ключей с базой ЦПУ-2М.

- Контроль исправности замка.

- Запись ключей ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas (DS1990); запись бесконтактных ключей ЦИФРАЛ КП-1 для блоков вызова с индексом «Р».

- Индикация номера квартиры  при открывании ключами  ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory  Dallas(DS1990)  и бесконтактными ключами  ЦИФРАЛ КП-1.

- Звуковое подтверждение открывания дверного электромагнитного замка.

- Звуковое подтверждение в переговорном устройстве абонента при использовании его личных ключей.

- Возможность блокировки подачи сигнала вызова к отдельным абонентам.

- Возможность работы в автономном режиме в случае выхода из строя ЦПУ-2М.

Технические данные БВ-2М

| Напряжение питания, постоянное, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более - в режиме «ожидания» - в режиме «вызова» | 1,5 5 |
| Максимальное количество ключей в резервной базе | 4096 |
| Длительность посылки вызова абоненту, с | 1-256* |
| Длительность разговора с абонентом, с | 1-32767* |
| Размеры блока вызова, мм, не более | 260х134х51 |
| Масса блока вызова, кг, не более | 1,3 |
| Диапазон рабочих температур** | -40…+50ºС |
| Максимальная влажность при температуре +35ºС | 95% |
| Примечания: 1. * Программируемый параметр. 2. **Диапазон рабочих температур для модели с индексом «V» может быть иным в зависимости от типа применяемой видеокамеры. |

3.3.3 Блок консьержа БК-2М

Функции

- Прием вызова от посетителя и звуковое подтверждение вызова.

- Двухсторонняя дуплексная связь с посетителем.

- Вызов абонента.

- Двухсторонняя дуплексная связь с абонентом.

- Прием вызова абонентом от посетителя и звуковое подтверждение вызова.

- Двухсторонняя дуплексная связь абонента  с посетителем.

- Дистанционное открывание дверного замка консьержем.

- Двухсторонняя дуплексная связь с диспетчером.

- Отображение тревожных событий на дисплее БК-2М и звуковая сигнализация событий.

Технические данные БК-2М

| Напряжение питания, постоянное, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 |
| Максимальная длительность посылки вызова абоненту, с | 1-256* |
| Максимальная длительность разговора с абонентом, с | 1-32767* |
| Габаритные размеры, мм, не более | 223х165х100 |
| Масса, кг, не более | 0,65 |
| Диапазон рабочих температур | +5…+400С |
| Максимальная влажность при температуре +350С. | 95% |
| Примечание - * Программируемый параметр. |

3.3.4 Коммутатор КМП-100

Функции КМП-100

- Подключение абонентских устройств координатное.

- Контроль исправности абонентского шлейфа.

Технические данные КМП-100

| Напряжение питания, постоянное, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Максимальное количество подключаемых абонентов | 100 |
| Максимальное сопротивление линии связи абонента, Ом, не более | 30 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 157х90х63 |
| Масса, кг, не более | 0,25 |
| Диапазон рабочих температур | +5…+400С |
| Максимальная влажность при температуре +350С. | 95% |

3.3.5 Блок сигнализации БС-2М

Функции БС-2М

- Постановка на охрану с помощью ключей контактных ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas (DS1990).

- Возможность произвольного назначения управляющих ключей для каждого раздела*

- Возможность посылки сообщений для каждого раздела*.

Технические данные БС-2М

| Напряжение питания, постоянное, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Максимальное количество шлейфов сигнализации | 8 |
| Максимальное количество независимо управляемых разделов | 8 |
| Распределение шлейфов по разделам | любое |
| Максимальное количество управляющих ключей для каждого раздела | 6 |
| Максимальное количество телефонных номеров для каждого раздела | 4 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 157х90х63 |
| Масса, кг, не более | 0,25 |
| Диапазон рабочих температур | +5…+400С |
| Максимальная влажность при температуре +350С. | 95% |

* Раздел – группа шлейфов, одновременно снимающихся с охраны или ставящихся на охрану.

3.3.6 Блок этажный контрольно-сигнальный  РКС-2М

Функции РКС-2М

- Произвольное распределение по КСУ-2М  управляющих ключей.

- Возможность  рассылки сообщений на запрограммированные в плате БСО-2М телефоны.

- Возможность  оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Технические данные платы БСО-2М

| Напряжение питания, постоянное, В | 24 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более - в режиме «сигнализации» - в режиме «оповещения» | 1 10 |
| Максимальное количество подключаемых КСУ | 4 |
| Максимальное количество динамиков оповещения (Rдин =50Ом) | 5 |
| Максимальное количество управляющих ключей | 24 |
| Максимальное количество телефонов для рассылки сообщений | 16 (4 телефона на 1КСУ) |
| Резервное питание от аккумулятора, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 160х90х64 |
| Масса без аккумулятора, кг, не более | 0,3 |
| Диапазон рабочих температур | +5…400С |
| Максимальная влажность при температуре +350С. | 95% |

3.3.7 Квартирное контрольно-сигнальное устройство КСУ-2М

Функции КСУ -2М

- Постановка (снятие) на охрану и сброс тревоги с помощью ключей контактных ЦИФРАЛ DC-2000А, Touch Memory Dallas (DS1990).

- Постоянно активная тревожная кнопка.

- Питание по информационным проводам.

- Световая индикация режимов работы.

Технические данные КСУ -2М

| Напряжение питания, постоянное, В, не более | 5 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 |
| Максимальное количество шлейфов сигнализации | 3 |
| Динамик оповещения (Rдин = 50 Ом) | встроенный |
| Габаритные размеры, мм, не более | 135х72х25 |
| Масса, кг, не более | 0,09 |
| Диапазон рабочих температур | +5…+400С |
| Максимальная влажность при температуре +350С. | 95% |

3.3.8 Дополнительные устройства комплекса

Абонентские переговорные устройства

В качестве абонентских переговорных устройств могут использоваться трубки абонентские переговорные (далее по тексту – ТАП) марки ЦИФРАЛ.

Для блоков вызова с индексом «V» в качестве абонентских переговорных устройств могут использоваться видеомониторы  марки ЦИФРАЛ.

Электромагнитный замок

В домофоне рекомендуется использовать электромагнитные замки МL ЦИФРАЛ или их аналоги.

Блок питания замка

Для питания электромагнитного замка используется обмотка трансформатора напряжением ~12В/0,8А  блока питания ЦИФРАЛ БП-2. Блок питания ЦИФРАЛ БП-2 имеет две независимые обмотки трансформатора напряжением ~15В/0,ЗА  и ~12В/0,8А.  Каждая обмотка защищена калиброванным предохранителем.

Кнопка выхода

Для открывания двери изнутри рекомендуется использовать кнопки открывания двери марки ЦИФРАЛ.

Этажный коммутатор

Этажный коммутатор ЦИФРАЛ ИНТЕЛ ЭК-4 предназначен для обеспечения совместной работы домофона с этажными блоками вызова.

Этажный блок вызова

В качестве этажного блока вызова рекомендуется использовать блоки вызова ЦИФРАЛ М-2.1М, ЦИФРАЛ М-4.1М.

Ключевое устройство

Ключевое устройство ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КУ-2М предназначено для постановки (снятия)  на охрану ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БС-2М.

3.4 Состав комплекта

| 1) Устройство центральное процессорное ЦИФРАЛ ИНТЕЛ ЦПУ-2М Устройство центральное процессорное ЦИФРАЛ ИНТЕЛ ЦПУ-2М……………… Антенна ………………………………………………………………………….......... Антенный кабель……………………………………………………………………… Кабель UTP-5e подключения МКЛ………………………………………………….. Разъем RJ-45 ………………………………………………………………………….. Ключ секретности ………...………………………………………………………….. Комплект крепёжный: шуруп …………………………………………………….. дюбель……………………………………………….......... Руководство по эксплуатации………………………………………………………… Руководство по программированию ………………………………………………… Гарантийный талон…………………………………………………………………… Коробка упаковочная…………………………………………………………………. 2) Блок вызова ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БВ-2М Блок вызова ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БВ-2М ……………………………………............. Комплект крепежный: ключ ЦФРЛ.304119.001 …………………………………. шайба ЦФРЛ.711441.001 ……………………………….. винт ЦФРЛ.715512.001 ………………………………… винт М5х40 DIN 7985 …………………………………… Гарантийный талон……………………………………………………………………. Коробка упаковочная…………………………………………………………............. 3) Коммутатор ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КМП-100 Коммутатор ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КМП-100…………………………………………… Гарантийный талон……………………………………………………………............. Коробка упаковочная…………………………………………………………............. 4) Блок консьержа ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БК-2М Блок консьержа ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БК-2М …………………………………............. Гарантийный талон …………………………………………………………………… Коробка упаковочная…………………………………………………………............. 5) Блок сигнализации ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БС-2М Блок сигнализации ЦИФРАЛ ИНТЕЛ БС-2М………………………………………. Гарантийный талон …………………………………………………………………… Коробка упаковочная…………………………………………………………............. 6) Блок этажный контрольно-сигнальный РКС-2М Блок этажный контрольно-сигнальный РКС-2М………..….……………………… Аккумулятор 12 В 1,2А/ч …………………………..……..….……………………… Гарантийный талон …………………………………………………………………… Коробка упаковочная…………………………………………………………............. 7) Квартирное контрольно-сигнальное устройство ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КСУ-2М Квартирное контрольно-сигнальное устройство ЦИФРАЛ ИНТЕЛ КСУ-2М …… Кабель соединительный…………………………..………..….……………………… Гарантийный талон …………………………………………………………………… Комплект крепёжный: шуруп, дюбель.…………………………………………….. Коробка упаковочная групповая…………………………………………................... | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 4 шт. 4 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

3.5 Упаковка

Все  устройства домофонного  комплекса  ЦИФРАЛ ИНТЕЛ-2М, за исключением  КСУ-2М, упаковываются в индивидуальные картонные коробки согласно раздела 3.4 Состав комплекта. Руководство по эксплуатации и руководство по программированию укладываются в коробку с ЦПУ-2М.

Для упаковки КСУ-2М применяется групповая картонная коробка. В каждую коробку укладывается 120 комплектов КСУ-2М.

3.6 Питание домофонного комплекса

Все устройства домофонного комплекса, за исключением электромагнитных замков, этажных коммутаторов (ЭК) и этажных блоков вызова питаются постоянным напряжением 24В от импульсного блока питания, находящегося в ЦПУ-2М. Этот источник, в свою очередь, получает питание от сети 220В через предохранитель 3 А.

В многоподъездных и многоэтажных домах при падении напряжения в цепи питания более 10 В необходимо устанавливать дополнительный 24-х вольтовой блок питания типа NES с резервным аккумулятором на 24 В. Подключение дополнительного блока питания осуществляется через  розетку RJ-45.

Пример монтажа дополнительного блока питания показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема монтажа дополнительного блока питания.

Питание на устройства подается через соединительный кабель UTP по первой (оранжевой) паре. Для питания БСО-2М на секции оповещения кроме этого, используется также запараллеленная третья (зеленая) пара.

В системе предусмотрено резервирование питания на ЦПУ-2М и РКС-2М. Внутрь корпуса устройств устанавливается по одному необслуживаемому аккумулятору на 12 вольт емкостью 7Ач и 1,2Ач соответственно. Аккумуляторы в РКС-2М, кроме функции бесперебойного питания обеспечивают также пиковую нагрузку при включении системы оповещения (при этом плата БСО-2М автоматически отключается от линии питания для исключения перегрева подводящих проводов).

Аккумуляторы в комплект поставки не входят и приобретаются самостоятельно.

Аккумуляторы обеспечивают в течение более 2-х часов питание блоков ЦПУ-2М, РКС-2М, и КСУ-2М.

В случае, если аппаратура домофонного комплекса проработала от аккумуляторов более 2-х часов, необходимо аккумуляторы зарядить или заменить на новые. По истечении срока службы аккумуляторы также необходимо заменить.

3.7 Взаимодействие между устройствами

Линия RS-485

Передача информации между устройствами производится по линии RS-485, для которой выделена четвертая (коричневая) пара МКЛ. Физически эта линия разделена на  8 секций, для каждой из которых в ЦПУ-2М имеется отдельный приемопередатчик. Информацию об электрических параметрах RS-485 можно получить по следующему адресу – http://www.musidora.ru/format485.htm

Адресация в системе и опрос устройств.

Каждое устройство, подключаемое к линии RS-485 для работы в комплексе должно иметь собственный уникальный в системе адрес, который является числом в диапазоне 1-127. Адрес «0» всегда имеет ЦПУ-2М. При поставке от изготовителя все устройства имеют адрес «0» , который не замечается ЦПУ-2М, и поэтому смогут работать в системе только после процедуры присвоения адреса. Для присвоения адреса используется заводские номера устройств, которые уникальны и присваиваются предприятием-изготовителем. Процедура присвоения адреса проводится в первую очередь после монтажа системы. Подробно об установке адреса см. «Интел-2М. Руководство по программированию».

ЦПУ-2М при запуске опрашивает все адресное пространство с целью определения адресов и типов устройств, подключенных к нему. После этого в течение всего процесса работы ЦПУ-2М поочередно считывает регистр №4, в который записаны подключенные устройства, определяя тем самым, есть ли в устройстве событие для передачи в ЦПУ-2М. Если такие события есть, они считываются в ЦПУ-2М. Если событий нет, то ЦПУ-2М опрашивает следующее устройство

Однажды установленный адрес сохраняется устройством даже при выключении питания. Поэтому при повторном включении питания работа комплекса восстанавливается.

При нормальной работе комплекса ЦПУ-2М периодически опрашивает и несуществующие в комплексе адреса. Таким образом, при включении в комплекс дополнительного устройства, с ранее установленным адресом через некоторое время (порядка 10 мин) оно будет включено в опрос.

Наличие в системе двух устройств с одинаковыми адресами не допускается!

Регистры

Для всех устройств в домофонном комплексе ИНТЕЛ-2М принята регистровая система управления, при которой настройка и управление системой производятся всего двумя командами – командой чтения регистра и командой записи регистра. В устройствах регистры нумеруются от 1 до 255, хотя конкретные устройства могут иметь меньше 255 регистров.

Каждое устройство имеет свои функции для каждого регистра, однако первые шесть регистров для всех устройств, кроме ЦПУ-2М имеют одинаковое назначение и используются для организации связи между устройствами.

Для того, чтобы прочитать или записать регистр устройства необходимо указать только адрес устройства и номер регистра.

Запись в большинство регистров изменяет только настройки комплекса, но есть регистры, запись в которые вызывает немедленные действия. Например, чтение регистра управления реле дает состояние реле, а запись в него – немедленное срабатывание (запись 1) или отпускание (запись 0) соответствующего реле.

Некоторые параметры комплекса предполагают очень большое количество настроек. Например, количество абонентов в системе – 16384, количество сообщений в системе – 3000, и т.п. В таких случаях для установки настроек используется пара регистров – адресный регистр и регистр данных. Для того чтобы записать или прочитать информацию об абоненте необходимо сначала записать номер абонента в адресный регистр, а затем прочитать или записать регистр данных. Назначение регистров описывается в таблице регистров для каждого типа устройств.

3.8 Аудиолиния

Внутри комплекса ИНТЕЛ-2М принята четырехпроводная система связи между устройствами. Для нее в кабеле МКЛ выделены первая (синяя) и третья (зеленая) пары кабеля. Так как в секции оповещения аудиосигнал может идти только в одном направлении, в кабеле этой секции третья пара используется как дополнительные провода питания.

Аудиолиния каждой секции независима от других секций, таким образом, в комплексе может осуществляться до 8 независимых одновременных разговоров (на каждой секции свой).

ЦПУ-2М имеет внутреннюю аудиолинию, которая может быть подключена к любым двум источникам разговора, будь это устройства разных секций (БВ, БК, абонент) или к внутренним источникам аудиосигнала ЦПУ-2М (синтезатор звука, GSM-канал и проч.). Так как внутренняя аудиолиния ЦПУ-2М одна, то межсекционный разговор в один и тот же момент может быть только один. В секциях, которые не заняты в данный момент, возможны параллельные внутрисекционные разговоры.

3.9 Управление комплексом

Управление комплексом возможно по трем каналам:

- с подключенного к СОМ-порту ЦПУ-2М компьютера:

- с помощью SMS;

- по сотовому каналу в режиме передачи данных.

Управление комплексом по первому каналу возможно даже не имея пароля доступа и заводского номера (место расположения ЦПУ-2М должно исключать доступ к нему посторонних лиц). Команды, передаваемые по остальным двум каналам, должны содержать в своем составе заводской номер ЦПУ-2М и пароль доступа к нему.

Передача сообщений на пульт централизованного наблюдения,

COM-порт ЦПУ-2М и блок консьержа БК-2М

В отличие от большинства охранно-пожарных систем, где набор и содержимое сообщений жестко определено и, как правило, передается на один-три адресата, в домофонном комплексе ИНТЕЛ-2М принята система, в которой сообщения программируются пользователем, хотя возможно использование заводских установок.

Для того, чтобы понять механизм формирования сообщений, вводится понятие события. Событие – это любое изменение в системе (отключение питания, срабатывание датчика на шлейфе, приложение ключа к считывателю и проч.) Каждому событию имеется возможность присвоить номер (1-1000). Если событию не присвоен номер, оно не вызывает посылки сообщения. По номеру события из базы извлекается текст сообщения, в который могут быть подставлены параметры данного события, например, название или номер шлейфа сигнализации на котором произошло данное событие.

После формирования сообщения оно отправляется на каналы связи и телефоны, определенные в списке рассылки.

Имеется возможность на одно событие сформировать до 3 видов сообщений и разослать их на разные телефоны.

Сообщения, выдаваемые на дисплей блока консьержа, формируются по тому же принципу.

4. Монтаж домофонного комплекса

4.1 Поставка

Изготовитель отгружает изделия пользователю с SD-картой, вставленной в  ЦПУ-2М, на которой записаны файлы конфигурации системы.

Информация о зонах обслуживания каждого устройства и прочая необходимая информация (например – блок вызова БВ-2М № 2 обслуживает абонентов с номерами от 150 до 200) указана в таблицах 1…5.

Таблица 1. Адресация устройств

| Тип устройства | Заводской № | Присвоенный адрес |
| --- | --- | --- |
| БВ-2М | 09ХХХХХХ | 1 |
| БК-2М | 10ХХХХХХ | 2 |
| КМП-100 | 08ХХХХХХ | 3 |
| БСО-2М | 06ХХХХХХ | 4 |

Таблица 2. Строка описания  КМП-100         Таблица 3. Строка описания  БВ-2М

| Адрес | Начальный № абонента | Конечный № абонента | Адрес обслуживающего БК-2М |  | Адрес | Начальный № абонента | Конечный № абонента | Адрес обслуживающего БК-2М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 150 | 200 | 2 |  | 1 | 150 | 200 | 2 |

Таблица 4. Строка описания  БК-2М              Таблица 5. Строка описания  БСО-2М

| Адрес | Начальный № абонента | Конечный № абонента | Состояние (1-вкл. 0- выкл.) |  | Адрес | Задержка оповещения в десятках секунд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 150 | 200 | 1 |  | 4 | 1 |

4.2 Монтаж

Перед монтажом комплекса внимательно изучите порядок установки и схемы подключения устройств комплекса.

Рисунки корпусов всех устройств с указанием габаритных и установочных размеров приведены в приложении Б.

Кабель UTP, телефонный кабель типа ТРП, вилки и датчики (охраны, сигнализации и проч.) в необходимом количестве приобретаются пользователем самостоятельно.

Устройства закрепляются на отведенных им местах. ЦПУ-2М и БСО-2М, поставляемые в металлических корпусах, крепятся к стене на шурупах. КМП-100, ЭК-4 и БС-2М в пластиковых корпусах крепятся на DIN-рейку. БВ-2М монтируется, как правило, в прорезь на неподвижную часть входной двери штатными креплениями. БК-2М ставится на стол или крепится к стене в помещении консьержа.

Кабели межконтроллерной линии прокладываются так, чтобы исключить случайное или намеренное их повреждение. Если кабель прокладывается в местах, где возможен несанкционированный доступ к нему, он должен быть проложен в гибком металлическом рукаве. Длина кабеля по возможности должна быть минимальной. Нежелательна прокладка кабеля параллельно сильноточным проводам (сеть 220 В).

После прокладки кабеля на его концы монтируются вилки (см. приложение А). Обязательна  прозвонка всех проводов кабеля после монтажа вилок! Ошибки могут привести не только к неработоспособности системы, но и полному выводу ее из строя и последующему ремонту.

Все кабели МКЛ должны быть прочно закреплены на расстоянии 0,1…0,15 м от вилки. В ЦПУ-2М и БСО-2М для этого предусмотрены специальные крепления внутри металлического корпуса.

4.2.1 Монтаж МКЛ

На ЦПУ-2М имеются одиннадцать 8-контактных розеток, к которым подключаются другие устройства комплекса. Эти розетки разделены на 8 подъездных секций и секцию оповещения. Как правило, к одной секции подключаются устройства одного подъезда в необходимом количестве. Внутри секции устройства подключаются кабелем МКЛ последовательно, для чего на каждом устройстве имеются две запараллеленных розетки типа TJ4-8P8C. Розетки совершенно равноправны поэтому кабель можно подключать к любой. В свободные розетки на концах секции устанавливаются заглушки. Пример монтажа МКЛ показан на  рисунке 1.

Количество устройств на одной секции ограничено – не более 32. Устройства подключаются к секции в любом порядке, обусловленном удобством монтажа.

Для удобства монтажа первая секция ЦПУ-2М (SECTION1) имеет два равноправных запараллеленных разъема.

Рисунок 1. Схема монтажа МКЛ

4.2.2 Монтаж РКС-2М

РКС-2М, как правило, устанавливается на этаже в слаботочном стояке. Подключается к МКЛ так же, как другие устройства, но только на секцию оповещения. К РКС-2М подключается до 4-х квартирных контрольно-сигнальных устройств КСУ-2М. На этаже устанавливается также динамик оповещения (Rдин = 50 Ом), подключаемый к клеммам SPK БСО-2М.

Если какие-то КСУ-2М не устанавливаются, необходимо для неиспользуемых КСУ снять соответствующие перемычки (J2 – J5) на плате БСО-2М. Пример монтажа БСО-2М показан на  рисунке 2.

Рисунок 2. Схема подключения БСО-2М

4.2.3 Монтаж блока вызова БВ-2М

Блок вызова монтируется, как правило, в вырез на неподвижной части входной двери. К блоку вызова подключаются:

- электромагнитный замок;

- кнопка выхода;

- датчик положения двери (извещатель магнитоконтактный типа ИО102-2).

- блок питания замка

Замок подключается к БВ-2М четырьмя проводами (питания и управления), остальные устройства – двумя.

Для плохо видящих людей возможно подключение к БВ-2М приемника сигналов радиобрелков. Каждый радиобрелок имеет две кнопки. Нажатие первой включает на    БВ-2М звуковой сигнал для обозначения своего местонахождения, нажатие второй – открывает дверь. Пример монтажа БВ-2М показан на  рисунке 3.

Рисунок 3. Схема подключения БВ-2М

4.2.4 Монтаж КСУ-2М

Контрольно-сигнальное устройство монтируется в квартире рядом с входной дверью и подключается к БСО-2М четырьмя проводами (если не используется система оповещения – двумя). Если используются заводские установки, к первому шлейфу подключается геркон на входной двери и датчик движения в прихожей (первый шлейф имеет 20-секундную задержку тревоги для снятия с охраны).

ВНИМАНИЕ! В заводских установках все КСУ-2М выключены. После монтажа очередного КСУ-2М необходимо включить его соответствующей установкой регистра 252 в БСО-2М. Пример монтажа КСУ-2М показан на  рисунке 4.

Рисунок 4. Схема подключения КСУ-2М

4.2.5 Монтаж БС-2М

Блок сигнализации БС-2М монтируется в недоступном для посторонних месте на DIN-рейку. К БС-2М подключается МКЛ так же, как и другим устройствам. Для постановки (снятия) на охрану к БС-2М подключается ключевое устройство КУ-2М.

К БС-2М может быть подключено до 8 шлейфов сигнализации с одним или несколькими датчиками на шлейфе. Заводские установки разделяют шлейфы на 4 независимых раздела.

Шлейфы 1 и 2 входят в раздел 1, шлейфы 3 и 4 – в раздел 2 и так далее. Каждый раздел ставится на охрану и снимается с охраны независимо от других разделов. Кроме того, при заводских установках шлейфы 1, 3, 5 и 7 определены как охранные, шлейфы 2, 4, 6 и 8 – как пожарные. На пожарном шлейфе должно быть установлено не менее двух пожарных датчиков. При срабатывании одного датчика БС-2М выдает предупреждение, при одновременном срабатывании двух – тревогу. Пример монтажа БС-2М показан на  рисунке 5.

Рисунок 5. Схема подключения БС-2М

4.2.6 Монтаж ЭК-4

Пример монтажа ЭК-4 с блоком вызова на этаже показан на  рисунке 6.

Рисунок 6.Схема подключения ЭК-4

4.2.7 Монтаж БК-2М

Пример монтажа БК-2М в подъезде дома, в котором находится диспетчерская, показан на  рисунке 7.

Рисунок 7. Схема подключения БК-2М

4.2.8 Монтаж КМП-100

Пример монтажа коммутатора КМП-100 показан на  рисунке 8.

Рисунок 8. Схема подключения КМП-100

5. Пусконаладочные работы

ЦПУ-2М комплекса имеет встроенный сотовый GSM модем, поэтому пользователь должен приобрести SIM-карту местного сотового GSM оператора и поставить ее в модем.

Предварительно пусконаладочные работы рекомендуется выполнить в лабораторных условиях, собрав комплекс в соответствии с проектом. При этом к коммутаторам КМП-100 можно подключить только по одной трубке на любую координату, КСУ можно не подключать. То же относится к устройствам, подключаемым к БВ-2М.

Включение системы производится выключателем СЕТЬ на боковой стороне ЦПУ-2М. После включения необходимо открыть дверцу корпуса ЦПУ-2М и дождаться пока не погаснет красный светодиод на плате ЦПУ и не начнет мигать зеленый. Если к локальному СОМ-порту ЦПУ подключен компьютер и отладочные сообщения включены, то будут выданы следующие сообщения:

&Установка линий 0 0

&SYSSTART

&GSM-модуль найден

Если в системе есть устройства с присвоенными адресами, далее будет выдан их список в виде (например):

&ADDR=2 SECTION=0 UNIT=9

&ADDR=14 SECTION=0 UNIT=8

&ADDR=21 SECTION=0 UNIT=10

&ADDR=1 SECTION=1 UNIT=1

&ADDR=20 SECTION=7 UNIT=6

Это означает, что на секции 0 найдены БВ с адресом 2, КМП-100 с адресом 14 и БК с адресом 21, на секции 1 – БС с адресом 1, на секции 7 – БСО с адресом 20. (в этих сообщениях секции нумеруются с нуля)

Настройка системы

На этом этапе устройствам комплекса присваиваются адреса и в них заносится информация, специфичная для данного объекта. Это можно выполнить двумя способами:

- изменить и добавить в файл конфигурации необходимую информацию;

- выполнить изменения, вводя вручную команды с подключенного к ЦПУ-2М компьютера

Способ 1.

- Вставить SD-карту в слот компьютера или переходник.

- Открыть файл config.txt программой «блокнот» (notepad)

- Выполнить необходимые изменения, руководствуясь документом  «Интел-2М. Руководство по программированию», п. 5.1 и комментариями в тексте файла. Вставить SD-карту в слот ЦПУ-2М, включить питание комплекса, дождаться, когда погаснет красный светодиод и начнет мигать зеленый, затем нажать на 2 секунды кнопку LOAD на ЦПУ-2М (слева от слота SD-карты). Дождаться, пока зеленый светодиод  LOAD не погаснет.

Способ 2.

- Подключить компьютер к разъему СОМ-порта ЦПУ-2М. Запустить программу настройки.

- Включить питание комплекса, дождаться, когда погаснет красный светодиод и начнет мигать зеленый.

- Вводя в окне программы команды, выполнить необходимые изменения.

- Вставить SD-карту в слот ЦПУ-2М.

- Нажать кнопку SAVE справа от слота SD-карты для сохранения файла конфигурации на карте.

  - 5.1  Настройка комплекса

При продаже домофонный комплекс имеет следующие заводские установки:

| Максимальная длительность посылки вызова абоненту, с | 60 |
| --- | --- |
| Максимальная длительность разговора с абонентом, с | 60 |
| Начальный номер абонента | 1 |
| Время открывания электромагнитного замка, с | 4…5 |

Для большинства настроек используются заводские установки, однако для каждого устройства комплекса есть  настройки, зависящие от объекта, на котором размещен комплекс. В данном разделе приводятся только те установки, которые необходимо изменить по сравнению с заводскими. Изменение других установок описано в документе «Интел-2М. Руководство по программированию».

Для того, чтобы в процессе настройки система не генерировала SMS-сообщений необходимо их заблокировать, установив третий регистр в ЦПУ-2М в соответствующее состояние. Этот регистр содержит строку из восемь нулей или единиц, при этом единица в какой-либо позиции блокирует выдачу соответствующих сообщений, а ноль – разблокирует.

Позиция 1 – блокирует отладочные сообщения, которые выдаются на локальный СОМ-порт ЦПУ-2М. Отладочные сообщения всегда начинаются со знака & и содержат информацию о работе системы.

Позиция 2 – блокирует сообщения системы на локальный СОМ-порт, которые дублируют информацию, записываемую в системный журнал. Сообщения начинаются со знака «$».

Позиция 3 – блокирует преобразованные сообщения системы на локальный СОМ-порт. Сообщения начинаются со знака «#».

Позиция 4 – блокирует посылку SMS

Позиции 5-8 – резерв, вводить единицы.

Пример: команда

W 0 3 01001111

блокирует сообщения системного журнала. Отладочные сообщения, преобразованные сообщения и SMS разрешены.

В процессе настройки лучше всего заблокировать все сообщения командой

W 0 3 11111111

Следует заметить, что данные команды могут быть выполнены до присвоения адресов, так как ЦПУ всегда имеет нулевой адрес.

5.1.1 Присваивание адресов

Как уже указывалось, при поставке от изготовителя все устройства имеют адрес «0» и поэтому первым этапом настройки должно быть присваивание адресов. Для этого применяется команда «S» (set). Формат команды:

S <заводской номер> 3 <присваиваемый адрес>

Элементы команды разделяются пробелами. Например, чтобы устройству с заводским номером 08000003 присвоить адрес «34» надо ввести в командной строке программы настройки

S 08000003 3 34

или же ввести такую строку в начале файла конфигурации. ЦПУ-2М всегда имеет адрес «0» и поэтому в установке адреса не нуждается.

Желательно присваивать адреса последовательно, начиная с «1», отмечая на схеме комплекса, какому устройству какой адрес присвоен.

Внимательно следите за тем, чтобы в комплексе не было двух одинаковых адресов!

Только после того, как всем устройствам будут присвоены адреса, можно производить дальнейшую настройку. Она заключается в записи в регистры устройств необходимой информации командой «W» (write). Формат команды:

W <адрес устройства> <номер регистра> <параметры>

Если есть сомнения в правильности введенной информации, регистр можно прочитать командой

R <адрес устройства> <номер регистра>

Ответом на такую команду будет строка, в которой отображается текущее состояние регистра.  Формат этой строки точно соответствует строке <параметры> в команде записи.

5.1.2 Настройка ЦПУ-2М

Для каждого устройства в ЦПУ-2М должны быть введены четыре параметра. Эти параметры вводятся в регистр, номер которого равен адресу устройства плюс 100. Так, параметры устройства с адресом «34» вводятся в регистр 134. Для каждого типа устройств эти параметры разные.

Параметры для БВ-2М:

- Тип устройства (всегда «9»)

- Начальный номер обслуживаемых абонентов

- Конечный номер обслуживаемых абонентов

- Адрес блока консьержа, который обслуживает данный блок вызова

Пример команды установки параметров для блока вызова с адресом «56»:

W 0 156 9 1 100 12

При данных установках блок вызова будет обслуживать абонентов с №1 по №100 и в ночное время вызовы будут сначала приходить на блок консьержа с адресом «12».

Параметры для БК-2М:

- Тип устройства (всегда «11»)

- Начальный номер обслуживаемых абонентов

- Конечный номер обслуживаемых абонентов

- Единица – данный БК-2М включен, ноль – выключен  (выключение БК-2М означает только то, что вызовы с приписанных к нему БВ-2М будут направляться прямо к абоненту.  Вызовы от абонента все равно будут приходить на БК-2М).

Пример команды установки параметров для блока консьержа с адресом «12»:

W 0 112 11 1 100 1

Параметры для КМП-100:

- Тип устройства (всегда «8»)

- Начальный номер обслуживаемых абонентов

- Конечный номер обслуживаемых абонентов

- Адрес блока консьержа, который обслуживает данный КМП-100

Пример команды установки параметров для КМП-100 с адресом «23»:

W 0 123 8 1 100 12

Параметры для БСО-2М:

- Тип устройства (всегда «6»)

- Ноль (параметр не используется)

- Ноль (параметр не используется)

- Задержка включения усилителя оповещения (в десятках секунд)

Пример команды установки параметров для БСО-2М с адресом «24»:

W 0 124 6 0 0 3

Параметры для БС-2М:

Для БС-2М параметры в ЦПУ-2М не устанавливаются.

В ЦПУ-2М должны быть введены номера так называемых системных телефонов. Это телефоны, на которые будут рассылаться сообщения о неисправностях и сбоях в работе комплекса. Таких номеров может быть до четырех. Вводятся они в регистры 242-245. Номера вводятся в международном формате, но без знака плюс. Пример:

W 0 242 1_1_0000000001_79603451723

Первая единица – тип телефона (в данном случае сотовый), вторая – номер базы сообщений, далее строка нулей и единиц – рассылка (в данном случае на этот телефон будут отсылаться только сообщения с номерами от 900 до 999 – при заводских установках там находятся сообщения о неисправностях) Последние цифры, начинающиеся с семерки – собственно номер телефона.

Подробно о формате номера телефона см. документ «Интел-2М Руководство по программированию»

Установка времени ЦПУ производится записью в регистр 210 времени в формате гг мм дд чч мм сс. Например:

W 0 210 09 10 01 12 33 10

Будет установлена дата 1 октября 2009 года и время 12 часов 33 минуты 10 секунд.

5.1.3  Настройка БВ-2М

В блоке вызова нуждаются в настройке, отличной от заводской, только два регистра – регистр начального номера абонента и регистр конечного номера абонента. Эти регистры содержат по одному параметру. Установка начального номера абонента (регистр 11):

W <адрес БВ> 11 1

Этой командой вводится начальный номер абонента «1».

Установка количества обслуживаемых абонентов (регистр 12):

W <адрес БВ> 12 100

Этой командой определяется, что БВ-2М будет обслуживать 100 абонентов (то есть с 1 по 100).

5.1.4 Настройка БК-2М

Так же, как для блока вызова, в БК-2М должны быть установлены начальный номер абонента и количество обслуживаемых абонентов. Это те же, что и в БВ-2М регистры «11» и «12». Установка их производится теми же командами, только указывается адрес БК-2М.

5.1.5 Настройка КМП-100

Так же, как для блока вызова, в КМП-100 должны быть установлены начальный номер абонента и количество обслуживаемых абонентов. Это те же, что и в БВ-2М регистры «11» и «12». Установка их производится теми же командами, только указывается адрес КМП-100.

5.1.6 Настройка БС-2М

Заводские установки БС-2М предполагают, что 8 шлейфов сигнализации БС-2М разделены на 4 независимых раздела (по 2 шлейфа на раздел), которые ставятся на охрану и снимаются с охраны независимо.

Для корректной работы в БС-2М должны быть изменены следующие настройки:

- Введены коды ключей, которые будут управлять БС-2М.

- Для каждого ключа указаны разделы, которыми он управляет.

- Для каждого раздела указаны телефоны, на которые рассылаются сообщения данного раздела.

Коды ключей, управляющих блоком сигнализации, вводятся в регистры с 84 по 107 – всего не более 24 кодов.

Пример команды ввода кода ключа:

W <адрес БС> 84 00001DF67EC4

Для каждого ключа необходимо указать разделы, которыми данный ключ управляет. Это делается записью в регистры 108-131 восьми параметров, причем параметры в регистре 107 соответствуют ключу в регистре 84, параметры в регистре 108 – ключу в регистре 85 и так далее.

Первый параметр регистра определяет, как данный ключ управляет разделом 1, второй – разделом 2 и т.д.

Так как заводские установки предполагают использование только 4 разделов, последние 4 параметра должны быть нулевыми.

Значения параметров –

0 – ключ данным разделом не управляет,

1 – ключ может только поставить раздел на охрану,

2 - ключ может только снять раздел с охраны,

3 - ключ снимает раздел с охраны, если он был на охране и ставит на охрану в другом случае.

Пример записи параметров для ключа, хранящегося в регистре 84:

W <адрес БС> 107 3 1 0 0 0 0 0 0

При такой установке ключ, код которого записан в регистре 84, будет снимать и ставить на охрану раздел 1, а раздел 2 – только ставить на охрану. Обычно вводится 4 ключа в регистры 84-87 и устанавливаются параметры:

W <адрес БС> 107 3 0 0 0 0 0 0 0

W <адрес БС> 108 0 3 0 0 0 0 0 0

W <адрес БС> 109 0 0 3 0 0 0 0 0

W <адрес БС> 110 0 0 0 3 0 0 0 0

То есть первый ключ управляет разделом 1, второй – разделом 2 и т.д.

Телефоны, по которым производится рассылка сообщений, вводятся в регистры 132-163 БС-2М (до 4 телефонов на каждый раздел). Так, номера телефонов, по которым будут идти сообщения от раздела 1 вводятся в регистры 132-135, раздела 2 – 136-139, раздела 3 – 140-143, раздела 4 – 144-147 и так далее. Формат ввода телефонного номера такой же, как для системных телефонов ЦПУ. Пример ввода телефонных номеров:

W <адрес БС> 132 1_1_1111111111_79613451724 // для раздела 1

W <адрес БС> 136 1_1_1111111111_79613451724 // для раздела 2

W <адрес БС> 140 1_1_1111111111_79613451724 // для раздела 3

W <адрес БС> 144 1_1_1111111111_79613451724 // для раздела 4

В данном примере все сообщения от всех разделов будут приходить на один и тот же телефон.

5.1.7 Настройка БСО-2М

К каждому БСО-2М может быть подключено до 4 КСУ-2М, устанавливаемых в различных квартирах. Так как КСУ-2М является пассивным устройством и не имеет своего адреса в системе, все параметры всех КСУ-2М хранятся в БСО-2М в четырех группах регистров. Поэтому для настройки системы сигнализации необходимо ввести в БСО-2М следующие параметры:

- До 4 номеров телефонов для каждого КСУ-2М, на которые будут рассылаться сообщения,

- Коды ключей, которые будут ставить или снимать данное КСУ-2М с охраны.

- Указание, какие ключи управляют какими КСУ-2М.

- Выключить неиспользуемые КСУ-2М.

- Выключить неиспользуемые шлейфы сигнализации на каждом КСУ-2М

Коды ключей вводятся в регистры 92-115 – всего 24 кода на 4 КСУ-2М. Коды ключей вводятся так же, как и для БС-2М (см п. 5.1.6). Пример ввода ключа:

W <адрес БСО> 92 00001DF67EC4

Указание на то, какой ключ каким КСУ управляет, содержатся в регистрах 116-139, причем регистр 116 соответствует ключу в регистре 92 и т.д. В отличие от БС, каждый из этих регистров содержит только 4 элемента (по числу КСУ) и элемент может иметь только два значения: 1 – ключ управляет данным КСУ, 0 – ключ не управляет КСУ.

Пример ввода указания для ключа, записанного в регистр 92:

W <адрес БСО> 116 0 1 0 0

В данном случае ключ управляет КСУ №2.

Для ввода номеров телефонов в БСО выделены 4 группы регистров:

140-143 – телефоны для КСУ №1

144-147 – телефоны для КСУ №2

148-151 – телефоны для КСУ №3

152-155 – телефоны для КСУ №4

Формат регистра такой же как для БС-2М и ЦПУ-2М. Пример ввода номера телефона для КСУ №2:

W <адрес БСО> 136 1_1_1111111111_79613451724

Блокировка неподключенных КСУ-2М требует установки регистра 252 для каждого БСО-2М. В этом регистре первый параметр – блокировка КСУ №1, второй – КСУ №2 и т.д. Блокируется КСУ-2М установкой единицы в соответствующей позиции.  Если не подключено КСУ №2 установка регистра блокировки КСУ-2М будет выглядеть следующим образом:

W <адрес БСО> 252 0 1 0 0

Если не заблокировать неиспользуемые КСУ-2М, система будет периодически выдавать сообщения об обрыве связи с КСУ-2М.

В случае, если на каком-либо КСУ-2М есть незадействованные шлейфы сигнализации, их необходимо выключить, иначе от этих шлейфов могут проходить ложные сигналы неисправности шлейфа. Для выключения шлейфов КСУ-2М в каждом БСО-2М есть 4 группы регистров (по 5 регистров в группе для каждого КСУ) Для КСУ №1 – регистры 67-71,  №2 – 73-77, №3 – 79-83, №4 – 85-89.

Для КСУ №1 шлейф 1 выключается установкой регистра 67 в единицу, шлейф 5 – регистра 71 в единицу. Пример – выключение шлейфа 2 КСУ №3:

W <адрес БСО> 80 1

Система оповещения в БСО настройки не требует.

6. Эксплуатация домофонного комплекса

Правильно настроенный домофонный комплекс в процессе эксплуатации не требует профилактического обслуживания. Исключением могут быть случаи подключения новых абонентов, утеря ключей с их последующей заменой и прочие подобные случаи.

Нормальная работа аппаратуры домофона в отсутствие вызовов индицируется бегущим знаком «-» на БВ-2М и надписью «CYFRAL» на блоке консьержа

6.1  Работа посетителя с домофоном

Набрать на клавиатуре БВ-2М номер абонента (на дисплее должен отобразиться) и нажать кнопку «В» (вызов). В динамике БВ-2М должен звучать сигнал вызова. Если кнопка «В» после набора номера абонента не нажата в течение трех секунд, вызов пойдет автоматически. При неправильном наборе нажать кнопку «С» (сброс) и повторить набор.

Разговаривать, дождавшись ответа абонента. Разрыв соединения произойдет, когда абонент положит трубку, будет нажата кнопка «С» на БВ-2М или пройдет установленное время.

6.2  Работа абонента с домофоном

6.2.1 Ответ на вызов

При получении на абонентскую устройство сигнала вызова снять трубку и разговаривать. При необходимости открыть дверь нажать кнопку открывания двери на абонентском устройстве. Должен прозвучать звуковой сигнал открытия двери.

6.2.2 Вызов консьержа

Для вызова консьержа с абонентской устройства необходимо снять трубку, дождаться длинного гудка и нажать кнопку открывания двери. Если вместо длинного гудка в трубке звучат короткие, это значит, что аппарат консьержа занят и вызов необходимо повторить позже.

6.2.3 Постановка квартиры на охрану

Привести охранные датчики в нормальное состояние (закрыть окна и двери). Приложить ключ к КСУ-2М. Индикатор должен начать мигать попеременно зеленым и красным цветом. В течение 20 секунд необходимо выйти из квартиры, закрыть дверь.

6.2.4 Снятие квартиры с охраны

После открытия входной двери в течение 20 секунд, приложить ключ к КСУ-2М. Мигание светодиода должно смениться на постоянное свечение зеленым цветом.

6.2.5 Вызов милиции

При возникновении опасной ситуации нажать кнопку ТРЕВОГА на КСУ-2М. Светодиод должен в течение пяти секунд мигать зеленым и красным цветом.

6.2.5 Система оповещения

При срабатывании системы оповещения прослушать передаваемые сообщения и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.3  Работа консьержа с домофоном

6.3.1 Разговор с посетителем

В случае, если к блоку вызова приписан один из БК-2М и включен «ночной режим», то при вызове абонента посетителем вызов сначала придет на аппарат консьержа. При этом на дисплее будет отображен номер вызываемого абонента. Необходимо поднять трубку и начать разговор. В дальнейшем возможны следующие действия –

- окончить разговор – просто положить трубку;

- открыть дверь посетителю – нажать кнопку ЗАМОК и положить трубку;

- переключить посетителя на разговор с абонентом – нажать кнопку СОЕДИНЕНИЕ и положить трубку.

Если перед принятием решения необходимо поговорить с абонентом, следует нажать кнопку АБОНЕНТ и дождаться его ответа. Переключение обратно на разговор с посетителем происходит при нажатии кнопки ПОСЕТИТЕЛЬ.

В случае, если консьерж в течение 10 секунд не поднял трубку на вызов посетителя, вызов автоматически переключается на абонента.

6.3.2 Вызов абонента

Снять трубку, набрать номер абонента на клавиатуре и нажать кнопку ВЫЗОВ. Дождаться ответа абонента. По окончании разговора положить трубку.

6.3.3 Работа с системой оповещения

Поднять трубку и нажать кнопку ОПОВЕЩЕНИЕ. На дисплее должно отобразиться фраза «Оповещение включено» и в динамике аппарата консьержа будут звучать редкие короткие гудки. Далее проговорить сообщение о чрезвычайной ситуации. Выключить оповещение повторным нажатием кнопки или положить трубку. Гудки должны прекратиться, надпись погаснуть.

6.3.4 Действия при тревоге

В случае, если на КСУ-2М какого-либо абонента сработал датчик охраны или пожара, на БК-2М включается звуковой сигнал и высвечивается надпись, содержащая характеристику тревоги и номер абонента. Необходимо прочесть эту информацию и далее действовать по должностной инструкции. Выключить звуковой сигнал можно кнопкой СБРОС.

6.3.5 Вызов диспетчера

Снять трубку, нажать кнопку ВЫЗОВ ДИСПЕТЧЕРА, дождаться ответа. По окончании разговора положить трубку.

6.4  Работа диспетчера с домофоном

6.4.1 Вызов абонента

Набрать на телефоне номер SIM-карты, поставленной в домофон. После получения звукового сообщения в тональном режиме набрать номер абонента, после этого нажать
кнопку «#».

6.4.2 Вызов консьержа

Набрать на телефоне номер SIM-карты, поставленной в домофон. После получения звукового сообщения в тональном режиме набрать «*», затем адрес аппарата консьержа, после этого нажать кнопку «#».

6.4.3 Выход на систему оповещения

В случае необходимости оповещения абонентов домофонной системы о возникновении чрезвычайной ситуации диспетчер действует так же, как при вызове консьержа, только вместо адреса аппарата консьержа вводит три нуля. После этого проговаривает информацию о чрезвычайной ситуации.

6.4.4 Включение автоматической системы оповещения

Послать на номер SIM-карты SMS с номером звукового файла, который необходимо передать по системе оповещения. Лучше это делать с помощью программы «Диспетчер», приведенной в приложении В. Подробно формат SMS приведен в руководстве «ИНТЕЛ-2М Руководство по программированию». Выключение системы оповещения производится посылкой SMS с нулевым номером звукового файла.

6.5 Обеспечение обслуживания, диспетчеризации и оперативного реагирования

Домофонный комплекс Интел-2М в процессе работы передает:

- сообщения, связанные с работой комплекса (выход из строя компонентов комплекса)

- сообщения, связанные с охранными функциями комплекса (постановка и снятие с охраны, различные виды тревог и сигналы о пожаре).

В дополнение к этому обеспечивается связь с абонентами и консьержами комплекса.

ИНТЕЛ-2М позволяет свести эти сообщения в единый центр или же разнести их по различным службам. Так, сообщения о неисправностях могут быть отправлены обслуживающей организации, сообщения о тревогах в ОВО МВД или ЧОП, сообщения о пожаре – в пожарную охрану МЧС.  Все эти возможности достигаются соответствующим программированием номеров телефонов.

7. Требования безопасности

5.1 При монтаже и эксплуатации оборудования соблюдайте общие правила электробезопасности.

5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация блока питания электромагнитного замка в помещениях с повышенной влажностью или наличием токопроводящей пыли.

5.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить регулировку и ремонт электрооборудования лицам, не имеющим специальной подготовки.

5.4 Если вилка сетевого шнура блока питания  или ЦПУ-2М не подходит к Вашей розетке, рекомендуем Вам обратиться к электрику для ее замены. Запрещается использовать самодельные переходники и удлинители.

5.5 ВНИМАНИЕ! В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте указанные правила:

- перед включением блоков питания и ЦПУ-2М в электросеть проверьте отсутствие нарушения изоляции электрического шнура;

- оберегайте электрические шнуры от повреждений. При повреждении шнура блока питания его замену должен производить квалифицированный электрик, имеющий право на проведение этой работы.

5.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать крышку блока питания, производить ремонт блоков домофонного комплекса , не убедившись в отсутствии напряжения в системе домофона.

5.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в блок питания и ЦПУ-2М самодельные предохранители.

# 8. Транспортирование и хранение

Все устройства, входящие в домофонный комплекс, в упаковке завода-изготовителя можно перевозить любым видом крытого транспорта.

Все устройства, входящие в домофонный комплекс, следует хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха до +40(С и относительной влажности не более 80( при температуре +25(С. Индивидуальные коробки устройств должны быть уложены в штабеля (не более 10 коробок по высоте) на стеллажах на высоте не менее 0,1 м от пола.

# 9. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу домофонного комплекса в течение 12-ти месяцев со дня продажи, но не более 18-ти месяцев со дня выпуска изделия заводом-изготовителем и при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации и рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. В случае обнаружения дефектов, возникших при работе домофонного комплекса в течение гарантийного срока, предприятие-изготовитель гарантирует бесплатное устранение неисправности.

Домофонный комплекс рассчитан на непрерывную работу в течение 5-ти  лет с момента продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии гарантийного талона с указанием заводских номеров устройств, входящих в состав домофонного комплекса. Пересылка устройств домофонного комплекса и их комплектующих на предприятие-изготовитель для  ремонта  осуществляется за счет покупателя.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения домофонного комплекса после его продажи.

Домофонный комплекс не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

-   при наличии механических повреждений и дефектов, вызванных неправильным подключением или внешними воздействиями;

- при самовольном изменении конструкции, электрической схемы или комплектации изделия;

-  если был проведен ремонт лицом, не имеющим на это соответствующего разрешения.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) в случаях:

-  неисправностей, вызванных попаданием внутрь устройств посторонних предметов, веществ, жидкостей;

-  неисправностей, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров сети электропитания;

-   при подключении блока вызова к сети электропитания без защитного заземляющего проводника на оборудовании и на металлической двери;

-   неисправностей, вызванных использованием нестандартных материалов и запасных частей;

-   неисправностей, вызванных стихией, пожаром или другими причинами, не зависящими от предприятия-изготовителя.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить  в конструкцию и электрическую схему устройств домофонного комплекса изменения, не влияющие на основные параметры.

ВНИМАНИЕ! Покупая домофонный комплекс, проверьте наличие печати, даты продажи и подписи продавца на гарантийном талоне. Если в гарантийном талоне отсутствует печать и отметка о дате продажи, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска домофонного комплекса заводом-изготовителем.

Приложение А

(Справочное)

А.1 Монтаж вилок на кабель UTR

| Нумерация пар в UTP-кабеле |
| --- |
| 1. Зачистить кабель от внешней изоляции | 2. Расплести провода и уложить их по цветам. |

| 3. Повернуть вилку контактами к себе и вставить в нее кабель до упора. | 4. Кримпером обжать вилку так, чтобы контакты прорезали изоляцию проводов, а фиксатор надежно зажал кабель. |
| --- | --- |

А.2  Монтаж заглушки

- Перед установкой резистора сопротивлением 120 Ом на его выводы надеть кембрик.

- Вилку обжать кримпером.

Приложение Б

(Справочное)

Габаритные и установочные размеры устройств домофонного комплекса

Рисунок 1. ИНТЕЛ ЦПУ-2М

Рисунок 2. ИНТЕЛ БСО-2М

Рисунок 3.  ИНТЕЛ БВ-2М

Рисунок 4. ИНТЕЛ БС-2М и ИНТЕЛ КМП-100

Рисунок 5. ИНТЕЛ БК-2М

Рисунок 6. ИНТЕЛ КСУ-2М

Адрес технического гарантийного центра:

111141, г. Москва,

ул. Кусковская, д.20А, офис 505Г

тел.:+7(495) 6385172, 7733546

e-mail: mail@skb-msk.ru

www.skb-msk.ru